提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 5000A12V可控硅整流器

| 商机面向地区： | 广东 佛山 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2017年9月30日 |
| 商机联系人： | 汤宏顺 |
| 供求电话： | 13702484861 |
| 电子邮件： | 8240448420@qq.com |
| 销售信息： | 供应 5000A12V可控硅整流器 |

技术参数： 输入电压 三相AC380V±10%，50～60HZ等 开通时间 1-1000MS 关断时间 1-1000MS 稳定精度 ≤1% 输出波形 直流、单脉冲、直流叠加脉冲、双脉冲等 额定效率 ≥85% 操作环境 -10～40℃ 存放温度 -20～50℃ 冷却系统 全水冷或风水冷 运行状况 满负荷24小时运行（海拔1500米以下） 负荷类型 Ⅱ级 国力可控硅整流器-应用领域 电镀行业：镀锌、镀锡、镀镍、镀铬、镀镉、镀铜、镀铅、镀银、镀金、合金电镀、仿金电镀等等； 氧化行业：铝氧化、铝合金氧化、阳极氧化、硬质氧化、微弧氧化等等； 电解行业：电解铜、锰、锑、银等有色金属，电解抛光、电解提纯，电解水制氢，电解污水、电解脱脂，电解酸洗，钕、硼等稀土冶炼；电泳行业：电泳涂漆电源； 其他行业：单晶炉加热电源、电弧炉电源、铝箔腐蚀化成电源、着色电源、真空镀膜电源。 国力可控硅整流器-产品特点 1、可根据工艺要求选择自动稳压、稳流或稳定电流密度功能； 2、具有O-180秒任意设定软启动功能并可根据用户要求加装高精度数字显示安培 小时积算器； 3、具有自动稳压限流、稳流、过流、短路、限压、缺相、超温等各种保护功能； 4、主控元件采用优质进口器件，使得本产品具有高效节能、寿命长、运行可靠等优点； 5、采用三相五柱式整流变压器，六相或十二相输出无平衡电抗器，比一般电源节电10%； 6、主变压器采用两次真空浸漆、烘干，其安全系数和稳定性得到有效的保障； 国力可控硅控硅整流变压器基本技术 1. 主变压器采用三芯五柱六相双反星结构； 2. 变压器铁芯采用进口优质硅钢片晶粒； 3. 变压器线圈采用优质无氧铜线材绕制并采用两次浸渍工艺； 4. 二套可控硅，二套控制板，控制精度高，抗干扰能力强； 5. 控制电路与国际主流可控硅控制电路可完全互换； 6. 整流器的控制部分采用三重防腐措施，机内所有线路接口均采取特殊防腐处理。 国力可控硅整流器可选配功能： 1、控制盒：防腐远控盒（数字式表头）、可程式控制盒、带安时计控制盒、带定时控制盒、带定时和安时计控制盒、 2、智能控制：RS485总线支持、CAN总线支持、均流冗余控制系统、PLC集中控制系统 3、功能选择：单向脉冲、双向脉冲、周期换向、交直流叠加型（着色）

# 佛山市顺德区国力电力电子科技有限公司

| 企业地址： | 佛山市顺德区杏坛镇科技一路全业大厦3楼 | 企业邮编： | 528000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13702484861 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0757-22895396 | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | www.glpowercn.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 824044840@qq.com | 联系人： | 汤宏顺 |
| 企业全称： | 佛山市顺德区国力电力电子科技有限公司 |  |  |

佛山市顺德区国力电力电子科技有限公司是目前中国技术领先，品质卓越，实力雄厚的表面处理整流器与新型高频开关电源的专业生产企业之一，致力于向客户提供高端创新的满足其需求的产品。

佛山市顺德区国力电力电子科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>交流着色主机和调压器 佛山产销 全国发售 | 2017年10月6日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>阳极氧化电源 高频开关电源 | 2017年10月6日 |
| 供应 >工业设备'>高功率风冷高频开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>风冷高频脉冲开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>独立多段控制电源 高频开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>N+1结构电源 高频开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>7000A18V独立结构氧化电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>6000A 80V 河南华能高频开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>3000A12V高频开关电源 | 2017年9月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关