提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 阳极氧化电源 高频开关电源

| 商机面向地区： | 广东 佛山 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2017年10月6日 |
| 商机联系人： | 汤宏顺 |
| 供求电话： | 13702484861 |
| 电子邮件： | 8240448420@qq.com |
| 销售信息： | 供应 阳极氧化电源 高频开关电源 |

国力节能氧化电源特色： 1、多模块，独立单元，柜式组合形式，全密封，防尘防水。 2、体积小重量轻，节省空间，便利规划，便利转移。 3、输出电压低、电流大，选用高频链开关电源，功率高，比传统可控硅节能16%以上。 4、专利规划的变压器，防止了五次、七次低次谐波对电网的搅扰，防止对电路及配电房电容损害，无需额定装备谐波设备，比可控硅电源节省本钱。 5、选用APF技能，提供输入功率因数高达94%以上，无需无功补偿柜。 6、具有输出限压、限流、过压、欠压、过流、短路、缺持平维护措施。 7、选用模块化的N+1冗余规划，完成不停机维护功用，完成对出产的无故障运转。 8、全电脑全数字智能操控体系，便利出产管理和介入DCS体系。 9、操控精度和模块间的均流可在1%以内，确保氧化膜的均匀度、细密性、耐磨性的高标准要求。 国力节能氧化电源参数 输入电压 三相AC380V±10%，50/60Hz等 稳压精度 ≤1% 稳流精度 ≤1% 额定功率 ≥90% 功率因数 ≥0.94 纹波系数 1%~3% 操作环境 -10~45摄氏度 寄存温度 -20~50摄氏度 冷却方法 水冷（风冷） 运转状况 满负荷24小时运转 产品规格 额定输出电流：0-60000A 额定输出电压：0-100V 国力节能氧化电源优势： 高效节能，比传统产品功率进步10%以上 高稳定性，独立抽屉式结构确保正常工作 国力氧化电源的首要技能特色: 1. 选用了先进的开关电源技能 2. 选用了高精度的双闭环操控电路 3. 具有微秒级快速维护功用 4. 具有计算机操控及通讯功用 5. 主变压器选用了座式专利变压器技能，运用高性能非晶铁芯 6. 选用内置水道技能完成主功率器材快速散热 7. 配套了先进的多水道冷却技能 8. 选用了模块化N+1冗余规划方案 国力高频节能电源核心技能、新亮点： l 核心技能： 高频变压器：这是一款我公司研制的具有冷却方法多样、阻抗低、适合工业化出产等许多长处的新式高频大功率变压器。已取得国家发明专利和实用新式专利，2012年取得中山市专利技能奖。 模块化结构及均流操控技能：小于1%的均流差错，单元模块纯水冷冷却，N+1冗余规划，共同的水路连接及水量平衡技能构成了华星大功率开关电源的显着优势和明显特征。 模仿及数字通讯技能：可根据用户现场需求，灵敏地配置模仿通讯或数字通讯，易于完成与用户原有体系兼容运转。 国力氧化电源新亮点： DSP操控技能是我公司电源产品最新面市的应用技能，完成了电源操控及通讯的数字化，将会更好处理模块化结构电源产品的均流及负载分配等问题，从而进一步进步电源运转及通讯的可靠性。 软开关技能是有用进步电源功率器材寿命，提高产品品质的重要技能手段，华星公司软开关电源产品已连续投放商场。 新式肖特基管的运用，将是华星开关电源产品的又一明显亮点。该肖特基管具有超强的抗拉、抗冲击强度，功耗较商场惯例产品下降2个百分比点。

# 佛山市顺德区国力电力电子科技有限公司

| 企业地址： | 佛山市顺德区杏坛镇科技一路全业大厦3楼 | 企业邮编： | 528000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13702484861 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0757-22895396 | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | www.glpowercn.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 824044840@qq.com | 联系人： | 汤宏顺 |
| 企业全称： | 佛山市顺德区国力电力电子科技有限公司 |  |  |

佛山市顺德区国力电力电子科技有限公司是目前中国技术领先，品质卓越，实力雄厚的表面处理整流器与新型高频开关电源的专业生产企业之一，致力于向客户提供高端创新的满足其需求的产品。

佛山市顺德区国力电力电子科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>交流着色主机和调压器 佛山产销 全国发售 | 2017年10月6日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>高功率风冷高频开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>风冷高频脉冲开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>独立多段控制电源 高频开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>N+1结构电源 高频开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>7000A18V独立结构氧化电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>6000A 80V 河南华能高频开关电源 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>5000A12V可控硅整流器 | 2017年9月30日 |
| 供应 >工业设备'>3000A12V高频开关电源 | 2017年9月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关