提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 工业专用电动推杆 DT500电动推杆

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年5月12日 |
| 商机联系人： | 刘经理 |
| 供求电话： | 18754797346 |
| 销售信息： | 供应 工业专用电动推杆 DT500电动推杆 |

工业专用电动推杆 DT500电动推杆 专业定制 国龙电动推杆 一、电动推杆概述： DT系列电动推杆是一种将电能转换成往复运动机械能的通用机械手，适用于各种复杂或简单的工艺流程，具有结构紧凑，安装方便，使用可靠，维修简单，节约能源等优点。与液压气动系统相比，不但省掉了繁杂的系统和减轻了重量，而且不受气候及环境的限制，可实现远距离集中或自动控制，广泛应用于冶金、矿山、电力、煤炭、交通、粮食、化工、建材等部门。 二、电动推杆结构与性能： 1、结构： 电动推杆由电动机、减速齿轮、丝杆、铜螺母、导向套、活塞杆、轴承座、轴承座、弹簧、缸筒座、联接叉及光电接近开关装置（用户选购）等部件所组成。 2、工作原理： 电动机通过一级或二级齿轮减速后，带动丝杠螺母付，把电动机的旋转运动变为直线运动，利 用电动机正反转实现推杆往复动作。输出推拉力相等。通过各种杠杆力臂长度，可以增长行程。 3、过载自动保护功能： 电动推杆内过载自动保护装置，当推杆行程到极限位置或负载超过额定推力一定数值时，推杆 将自动切断电源，起到保护作用，使电动机及其它构件不致损坏，但不得以此作为正常运行时的限 位开关使用。因此要求在本机上另行配置外行程限位开关装置，本厂可为用户配置光电接近开关装 置，以控制推杆正常起停。 一、原理和功能 1、工作原理：电液推杆以电动机为动力源，通过电动机正（或反）向旋转，使液压油经过双向齿轮泵输出压力油，经油路集成块，送至工作油缸，实现活塞杆的往复运动。 2、过载自动保护功能：电液推杆工作时，如活塞杆所受外力超过额定的输出力或活塞已到终点，电机仍在转动，这时油路中油压增高到调定的压力，溢流阀迅速而准确地溢流，实现过载自动保护，电机虽在转动，但绝不会烧毁。 3、自锁功能：电液推杆的油路集成块中设计了液压自锁机构，电机停止，活塞杆立即停止在一定的位置上，压力油处于保压状态。 4、可根据用户要求，在额定的速度范围内进行无级调节速度。 5、在额定的输出力范围内进行无级调节推、拉力。 6、在额定的行程范围内用电控可进行无级调节行程 电动推杆按额定推力目前分为25、100、300、500、700、1000、1600、3200、5000、10000、20000、30000公斤等12个等级，按行程为100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300毫米，每种行程又有42或84，50或100，26.6或53.2两种速度。 本公司主营 支护类：开缝式锚杆 岩石摩擦稳定器 MF43缝管锚杆 MF40管缝锚杆 MF33管缝式锚杆(开缝式锚杆，缝管式锚杆） Φ30,Φ33,Φ40，Φ43 托盘 网片 金属顶梁 金属长梁 铰接顶梁 交接顶梁 DJB金属顶梁 DFB金属顶梁 电动液压类; 电动推杆 DT电动推杆 DTZ电动推杆 电液推杆 整体电液推杆 平行式电液推杆 DYTZ DYTP DYTF DYTB 电液推杆 矿用液压推溜器 移溜器 TY245C/110液压推溜器 TY120C/90推溜器 手动推溜器 YT4-6A移溜器 YT4-8A推溜器 清扫器：合金橡胶清扫器 聚氨酯清扫器 电动滚刷清扫器 毛刷清扫器 被动清扫器 旋转清扫器 H型清扫器 P型清扫器 N型清扫器 O型清扫器 V型清扫器 双向清扫器 可逆清扫器 1000清扫器 1200清扫器 清扫器刮刀 清扫器刀头 小型工程类：YL单钢路压路机 双钢轮压路机 座驾式压路机 小型压路机 手扶振动压路机 国龙压路机 GL-600压路机 汽油压路机 采油压路机 YL-700压路机 框架整平机 电动框架整平机 路面切割机 路面吹风机 电动抹光机 其他类：矿用电缆挂钩 电缆挂钩 PVC电缆挂钩 国龙电缆挂钩 38电缆挂钩 68电缆挂钩 80电缆挂钩 50电缆挂钩 防火栅栏两用门 防火门 栅栏门 隔爆水袋 GD隔爆水袋 60升隔爆水袋 80L隔爆水袋

# 济宁市国龙物资有限公司

| 企业地址： | 济宁高新区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18754797346 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2530973981@qq.com | 联系人： | 刘经理 |
| 企业全称： | 济宁市国龙物资有限公司 |  |  |

未填写

济宁市国龙物资有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >发电机'>ZFB-600/28矿用隔爆型发电机 | 2018年5月12日 |
| --- | --- |
| 供应 >钢铁'>5#刮板钢 6.5#刮板钢 30T刮板钢 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>24KG鱼尾板 30kg轨道夹板 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>空心钻头批发 硬质合金钻头销量 钢板钻头 | 2018年5月12日 |
| 供应 >包装材料'>牛皮纸缓充气袋 PE集装箱充气袋 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>导料槽挡尘帘 挡尘帘 橡胶防尘帘 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>微型伸缩杆 电动推杆 小型升降柱 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>输送带挡板 双层复合防溢裙板 挡煤板 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>头部 一级清扫器 皮带机机清扫器 | 2018年5月12日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关