提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# ZSTWA-22-90角式水雾喷头

| 商机面向地区： | 上海 奉贤区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 消防器材 |
| 发布日期： | 2017年9月27日 |
| 商机联系人： | 陈天发 |
| 供求电话： | 021-51870516 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com |
| 销售信息： | 供应 ZSTWA-22-90角式水雾喷头 |

ZSTWA角式水雾喷头通常与供水管网、控制阀门、火灾探测报警器等组成自动喷水灭火系统。用来扑灭电气设备，可燃液体火灾。广泛应用于大型变压器、液化石油和化工品等。 ZSTWA角式水雾喷头工作原理： ZSTWA角式水雾喷头主要由喷头体、导水体（防尘网）等组成。由于压力水作用下，将流入的水迅速分解为细小的雾状液态液滴，以一定的速度喷出，按照一定的雾化角均匀喷射在相应的射程范围内，覆盖保护对象外表面上，具有冷却、室息、乳化、稀释、绝缘等作用，一达到抑制火势和灭火作用。 ZSTWA角式水雾喷头特点： 1、限制燃烧速度，减少火灾破坏，减少爆炸危险，促使蒸汽稀释和散发。 2、仅使用水作为灭火剂，有良好的经济性。 3、如果要求扑灭液体火灾，可将清水泡沫引入混合器内。 4、能有效的与其它灭火系统配合使用。 ZSTWA角式水雾喷头技术性能 1】推荐使用水压在0.35MPa（3.5kg）到2.5MPa（25kg）之间。 2】可选用角度：60、90、120其他角度（误差值±5%） 3】可先用流量：16、21、24、26、30、34、40、43、53、63、67、80、86、107、117、160、200、300其他流量（误差值±5%）。 4】可选用尺寸：DN15（R1/2”或4分）、DN20（R3/4”或6分）、DN25（R1”或1寸）、其他尺寸（国标管螺纹，NPT螺纹，椎管螺纹，其他螺纹可咨询定做）。 5】水滴直径：Dv0.9~900μm。 6】可使用材质：黄铜、铜镀铬、不锈钢。 7】产品标准：GA5135·3-2003《自动喷水灭火系统第3部份：水雾喷头》。 可根据防护区域的要求配置：万向接头、防尘罩，过滤网 ZSTWA流量系数 ZSTWA-16-60 ZSTWA-16-90 ZSTWA-16-120 / ZSTWA-12-60 ZSTWA-12-90 ZSTWA-12-120 ZSTWA-21-60 ZSTWA-21-90 ZSTWA-21-120 / ZSTWA-21.5-60 ZSTWA-21.5-90 ZSTWA-21.5-120 ZSTWA-24-60 ZSTWA-24-90 ZSTWA-24-120 / ZSTWA-26.5-60 ZSTWA-26.5-90 ZSTWA-26.5-120 ZSTWA-30-60 ZSTWA-30-90 ZSTWA-30-120 / ZSTWA-34-60 ZSTWA-34-90 ZSTWA-34-120 ZSTWA-40-60 ZSTWA-40-90 ZSTWA-40-120 / ZSTWA-43-60 ZSTWA-43-90 ZSTWA-43-120 ZSTWA-50-60 ZSTWA-50-90 ZSTWA-50-120 / ZSTWA-53.5-60 ZSTWA-53.5-90 ZSTWA-53.5-120 ZSTWA-63-60 ZSTWA-63-90 ZSTWA-63-120 / ZSTWA-80-60 ZSTWA-80-90 ZSTWA-80-120 ZSTWA-100-60 ZSTWA-100-90 ZSTWA-100-120 / ZSTWA-125-60 ZSTWA-125-90 ZSTWA-125-120 ZSTWA-150-60 ZSTWA-150-90 ZSTWA-150-120 / ZSTWA-160-60 ZSTWA-160-90 ZSTWA-160-120 ZSTWA-200-60 ZSTWA-200-90 ZSTWA-220-120 / ZSTWA-300-60 ZSTWA-300-90 ZSTWA-300-120

# 上海舜丹消防设备有限公司

| 企业地址： | 上海市奉贤区南桥镇光明工业园区 | 企业邮编： | 201400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-51870516 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51619875 | 公司所在地： | 上海 奉贤区 |
| 公司网站： | http://www.sdxfv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com | 联系人： | 陈天发 |
| 企业全称： | 上海舜丹消防设备有限公司 |  |  |

上海舜丹消防设备有限公司是专业研发设计、制造、销售、自动灭火系统水喷淋消防设备的高新技术企业，引进国外先进的生产技术和工艺，先进的近侧设备；并且与外国的知名消防厂家建立战略合作伙伴进行技术交流。

上海舜丹消防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >消防器材'>PT-15泡沫喷头 PT-50 | 2017年9月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >消防器材'>SPTM-II-3水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMC-80-120双出口型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMA-80-160下垂型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMB-40-120水平型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWC-54-180中速水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWB-43-120高速水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>316L不锈钢螺旋喷嘴 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>SPJT不锈钢螺旋喷头 | 2017年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关