提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# SPTM-II-3水幕喷头

| 商机面向地区： | 上海 奉贤区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 消防器材 |
| 发布日期： | 2017年9月27日 |
| 商机联系人： | 陈天发 |
| 供求电话： | 021-51870516 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com |
| 销售信息： | 供应 SPTM-II-3水幕喷头 |

SPTM系列水幕喷头产品介绍： SPTM-II水幕喷头是开式水幕喷头，精密的加工导流面准确地控制水幕扇形角，可按预定方向喷射出由密集水滴形成的扇形水幕，水幕厚度均匀、水滴大小适中。多用于防护冷却。 SPTM-II水幕喷头是油罐消防冷却的专用产品，SPTM水幕喷头竖直向配置于贮罐一侧的供水管和经法兰盘与供水管相连接的数个围贮罐一周水平设置的环管，在各环管的下面均布有喷头，其装配于上部环管上的喷头为喷射口朝向贮罐的水幕喷头，装配于下部环管上的喷头为喷射口平行罐侧壁向下的水幕喷头。油罐利用SPTM水幕喷头在罐体的表面形成均匀的水幕，使罐内的易燃易爆物迅速得到降温，而利用水幕喷头形成环绕罐体的均匀水幕，有效隔离火源和防止辐射热传导，可满足高等级防火贮罐的消防要求。 连接方式：内螺纹、外螺纹。 适用范围：该产品适用于卧式罐、球形罐、塔形罐等罐体。 采用标准：GA33-92《自动水喷水灭火系统水雾喷头的性能要求和试验方法》。 执行标准： Q/SDF 04—2003 《SPL喷淋喷雾消防冷却装置》 型号 流量（L/min) 流量特性系数 喷 射 角 度 连 接 螺 纹 0.1Mpa 0.15MPa 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa SPTM-II-1 4.89 6 6.93 8.48 9.78 10.95 4.89 120° 140° 160° G1/2” SPTM-II-2 6.53 8 9.23 11.31 13.06 14.60 6.53 SPTM-II-3 8.16 10 11.54 14.13 15.32 18.25 8.16 SPTM-II-4 9.79 12 13.85 16.96 19.58 21.89 9.79 SPTM-II-5 14.70 18 20.79 25.46 29.40 32.87 14.70 SPTM-II-6 19.60 24 27.72 33.95 39.20 43.83 19.60 SPTM-II-7 24.40 30 34.63 42.42 48.98 54.80 24.49 120° 140° 160° G3/4” SPTM-II-8 32.66 40 46.20 56.57 65.35 73.03 32.66 SPTM-II-9 40.82 50 57.73 70.70 81.64 91.28 40.82 SPTM-II-10 51.44 63 72.75 89.10 102.88 115.02 51.44 SPTM-II-11 62.05 76 87.80 107.5 124.1 138.75 62.05 120° 140° 160° G1” SPTM-II-12 71.85 88 101.6 124.4 143.7 160.66 71.85 SPTM-II-13 81.65 100 115.5 141.4 163.3 182.57 81.65 订货须知： 喷头有不锈钢、铜合金两种材质供用户选择。

# 上海舜丹消防设备有限公司

| 企业地址： | 上海市奉贤区南桥镇光明工业园区 | 企业邮编： | 201400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-51870516 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51619875 | 公司所在地： | 上海 奉贤区 |
| 公司网站： | http://www.sdxfv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com | 联系人： | 陈天发 |
| 企业全称： | 上海舜丹消防设备有限公司 |  |  |

上海舜丹消防设备有限公司是专业研发设计、制造、销售、自动灭火系统水喷淋消防设备的高新技术企业，引进国外先进的生产技术和工艺，先进的近侧设备；并且与外国的知名消防厂家建立战略合作伙伴进行技术交流。

上海舜丹消防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >消防器材'>PT-15泡沫喷头 PT-50 | 2017年9月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >消防器材'>ZSTMC-80-120双出口型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMA-80-160下垂型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMB-40-120水平型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWA-22-90角式水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWC-54-180中速水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWB-43-120高速水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>316L不锈钢螺旋喷嘴 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>SPJT不锈钢螺旋喷头 | 2017年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关