提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# PT-15泡沫喷头 PT-50

| 商机面向地区： | 上海 奉贤区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 消防器材 |
| 发布日期： | 2017年9月27日 |
| 商机联系人： | 陈天发 |
| 供求电话： | 021-51870516 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com |
| 销售信息： | 供应 PT-15泡沫喷头 PT-50 |

PT-15开式泡沫喷头是用在泡沫喷淋、闭式自动喷水泡沫喷淋联用系统中的泡沫喷洒元件，根据使用的泡沫液的类型不同，泡沫喷头可选用吸气型喷头和非吸气型喷头。 PT型泡沫喷头工作原理： 当泡沫混合液由管道输送至泡沫喷头时，经过旋涡器离心雾化，再经溅水盘撞击、吸气经多重发泡网形成细密的空气泡沫，呈伞状气泡云团向下散射，均匀地覆盖在燃烧物的表面，形成一个连续的泡沫覆盖层，在遮断、窒息及冷却等作用下实施灭火。 PT型泡沫喷头特点： 1、由本体、涡旋器、溅水盘、连接杆及多重发泡网构成。材质：不锈钢、铜合金。 2、适用于水成膜泡沫液，也适用氟蛋白泡沫液，能扑灭A类固体火灾、B类油池火灾、B类流淌火灾；也能单独喷水灭火。 3、本泡沫喷头为开式喷头，安装方式：竖直向下安装。 PT型泡沫喷头主要技术参数： 型号 额定工作压力（MPa） 工作原理范围（MPa） 额定流量（L/min） 发泡倍数 25%析液时间（s） 流量特性系统K PT50 0.4 0.3~0.6 50 ≥6 ≥120 25 PT70 70 35 PT90 90 45 PT型泡沫喷头相关型号： PT50 PT70 PT90 PT型泡沫喷头执行标准： 执行标准GB20031-2005，《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》。 型号规格：PT50 额定工作压力（Mpa）：0.4 工作压力范围（Mpa）：0.3-0.6 定额流量（L/S）：50 流量系数（K）：25 发泡系数：≥5 保护直径（M）：3.5 螺纹口径 ：1/2〞 型号规格：PT70 额定工作压力（Mpa）：0.4 工作压力范围（Mpa）：0.3-0.6 定额流量（L/S）：70 流量系数（K）：35 发泡系数：≥5 保护直径（M）：4 螺纹口径 ：3/4〞 型号规格：PT90 额定工作压力（Mpa）：0.4 工作压力范围（Mpa）：0.3-0.6 定额流量（L/S）：90 流量系数（K）：45 发泡系数：≥5 保护直径（M）：4.5 螺纹口径 ：1〞

# 上海舜丹消防设备有限公司

| 企业地址： | 上海市奉贤区南桥镇光明工业园区 | 企业邮编： | 201400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-51870516 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51619875 | 公司所在地： | 上海 奉贤区 |
| 公司网站： | http://www.sdxfv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com | 联系人： | 陈天发 |
| 企业全称： | 上海舜丹消防设备有限公司 |  |  |

上海舜丹消防设备有限公司是专业研发设计、制造、销售、自动灭火系统水喷淋消防设备的高新技术企业，引进国外先进的生产技术和工艺，先进的近侧设备；并且与外国的知名消防厂家建立战略合作伙伴进行技术交流。

上海舜丹消防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >消防器材'>SPTM-II-3水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >消防器材'>ZSTMC-80-120双出口型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMA-80-160下垂型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMB-40-120水平型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWA-22-90角式水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWC-54-180中速水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWB-43-120高速水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>316L不锈钢螺旋喷嘴 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>SPJT不锈钢螺旋喷头 | 2017年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关