提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# ZDY200-2.8-1减速机主轴

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 减速机/变速机 |
| 发布日期： | 2017年9月27日 |
| 商机联系人： | 夏经理 |
| 供求电话： | 18552068927 |
| 电子邮件： | 2131461805@qq.com |
| 销售信息： | 供应 ZDY200-2.8-1减速机主轴 |

一、企业理念：尊敬的客户您好，感谢您浏览我公司的减速机产品，在这里我们首做出如下承诺，以保证我们的合作是愉快的： 1.价格上我们坚持赚取良心钱，不胡乱报价，不无故涨价，不弄虚作假。如果客户有更好的选择，我们也不会勉强合作。因为当没有利润的时候，就会影响到质量和售后服务，这样后期容易扯皮坑人的事情，我们不做。 2.交货时间上有现货就说有，没有就说没有，一周交货就说一周，半个月就说半个月。绝对不会因为想达成合作而欺瞒客户，损害客户利益。 3.产品质量严格按照国家标准来做，不偷工减料，不用质量差的轴承油封等主要易损件。出厂前严格执行相关调试工作，以达到交付标准。 4.我们认为当今社会各行各业竞争激烈，但我们要守住底线，诚信经营，对客户负责，对自己负责，这样公司才能长远发展，立于行业前列。 二、产品简介：我公司生产的ZLYJ硬齿面塑料挤出机专用减速机采用的是JB/T9095.1-1999规定的技术规范。齿轮和轴类零件采用了高强度的20CrMnTi和20CrMnMo合金钢材质,经过渗碳淬火磨齿工艺加工。齿轮强度高,齿面精度达到GB10095-88,6级。齿面硬度HRC54-62。在空心轴前端配有超规格的推力轴承以承受螺杆的后座力,齿轮箱采用圆锥和双列自调心圆柱辊子轴承大大延长使用寿命。并采用优质的双层进口密封件和高强度紧固件,设计带有油泵强制循环系统,部分机型可根据要求增加水冷却系统以提高使用功率。本机具有体积小,外型美观,承载能力高,传动平稳,噪声小,效率高,使用寿命长等特点。产品性能达到国际先进水平。 三、规格和理论的适配电机功率：ZLYJ133 可靠适配功率5.5-11KW 规格ZLYJ 140 可靠适配功率7.5-13KW 规格ZLYJ 146 可靠适配功率11-15KW 规格ZLYJ 173 可靠适配功率15-22KW 规格ZLYJ 180 可靠适配功率18-30KW 规格ZLYJ 200 可靠适配功率22-45KW 规格ZLYJ 225 可靠适配功率30-55KW 规格ZLYJ 250 可靠适配功率45-75KW 规格ZLYJ 280 可靠适配功率55-90KW 规格ZLYJ 315 可靠功率75-130KW 规格ZLYJ 330 可靠功率110-160KW规格ZLYJ375 可靠功率130-200KW规格ZLYJ420 可靠功率200-260KW，以上功率仅供客户参考，以客户实际为准。 四、我公司与同行业同类产品比较,特点和优势和先把我们的理由： 1.产品的安装尺寸和各生产厂家的安装尺寸基本统一标准,为维修更换提供了方便。 2.齿轮增加齿面宽度及模数,推力轴承合理加大提高了承载能力和过载保险系数。克服了老规格的设计缺点。克服原型号因高速级齿轮模数小过载保险系数小的缺陷。 3.热处理和磨齿工艺先进,20crmnTI采用的热处理工艺数控渗碳,红外磁探伤,瑞士莱斯豪尔300.ZB700蜗杆砂轮磨齿机磨齿。达到6级以上精度。 4.主要报价合理，赚取良心利润。不趁机涨价，不弄虚作假，本本份份做生意，一心一意搞生产，对客户负责，对自己负责。 5.规格品种齐全,比国标增加了多个规格,多达40余个规格型号,适配范围广。 五、 安装使用和维护 1、减速机应安装在平整的基础上，在地脚螺栓均匀紧固的情况下，应保证插入输出轴中的螺杆能无卡滞地均匀回转，以免给输出轴轴承增加附加应力而影响轴承寿命。不得采用强力装拆螺杆。 420以上（含420）规格的减速机的动力输入只允许用联轴器输入动力。在安装时，应在地脚螺栓紧固的情况下，确保联轴器的安装误差不超过允许范围。不允许在未调平地脚支撑时，先对中联轴器、后紧固地脚螺钉，以免给输入轴造成过大的附加力矩。如用户确实需要采用三角带输入动力时，请在订货时明确提出此项要求！ 375以下（含375）规格，允许用三角带输入动力。请尽量采用高强度窄V带！且三角带轮应全部车削加工，回转平衡。高强度窄V带使用，可减小张紧力并使合力中心靠近输入轴内侧。对减小作用于前轴承支点外侧载面的附加弯矩十分有利。三角带在初装下，三角带紧边中点在2-3公斤外力下压，可发生8-10mm变形。

# 合肥泰精传动设备有限公司

| 企业地址： | 合肥瑶海区长江东路 | 企业邮编： | 230011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18552068927 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0185-52068927 | 公司所在地： | 安徽 合肥市瑶海区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2131461805@qq.com | 联系人： | 夏先生 |
| 企业全称： | 合肥泰精传动设备有限公司 |  |  |

未填写

合肥泰精传动设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >减速机/变速机'>ZLY200型减速机高速轴 | 2017年9月29日 |
| --- | --- |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关