提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 空心钻头批发 硬质合金钻头销量 钢板钻头

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 五金工具 |
| 发布日期： | 2018年5月12日 |
| 商机联系人： | 刘经理 |
| 销售信息： | 供应 空心钻头批发 硬质合金钻头销量 钢板钻头 |

空心钻头批发 硬质合金钻头销量 钢板钻头 磁力钻钻头价格 一：空心钻头 又名多刃钢板钻、取芯钻头、开孔器。一般空心钻头削切深度：25mm,35mm，50mm,75mm,100mm等 钻孔速度要比传统的麻花钻头快上8-10倍。 二：钻头结构 刃 部采用的三枚组合刃结构、齿距的不等分割、特殊硬质合金刀刃等是独特技术的结晶3枚组合刃由若干个外刃、中刃、内刃组成。 每个刀刃在切削过程中，只负担1/3左右的工作量，加上每个刀刃的内侧也均有切削刀。所以，可以使排屑非常顺畅。另外由于各刃分别负担一部分切削工作的特性，使得该孔钻极不容易产生崩刃现象。空心钻头可对50MM厚的钢板进行高精度，高速度穿孔也可打交叉重叠孔 ,刃部采用的三枚组合刃结构、齿距的不等分割、特殊硬质合金刀刃等是独特技术的结晶。空心钻头配合专门上取芯钻头的机器，具有效率快，成本底的特点，空心钻钻头刃部采用硬质合金制造，具有三层端齿几何，切削轻快，钢板钻头使用寿命长，双削平柄接口，适用于各钟磁力钻钻机。硬质合金钻头也适用于各类立式钻床、摇臂钻床、铣床、车床等。 三：空心钻头的材质 空心钻头材质可分为硬质合金钢，高速钢等，粉末冶金，钨钢钻类，一般市场上用的最多的是硬质合金，和高速钢的为常用型，硬质合金空心钻头其优点耐磨耐用，打较硬材质时不易崩掉，而高速钢是很锋利型的，钻孔比较快，但比较脆，打较硬材质时容易断。 四：空心钻头的分类 钻头目前除了市面传统的麻花钻以外，还有专门用于磁座钻的取芯钻头（又叫空心钻头），这种钻头采用铣刀的原理，具有效率高，精度好的效果。 一般客户都是选择空心钻头（取芯钻头），规格有：Ø12-160mm不等。只有小尺寸的孔必须要用麻花钻头打。 五：钻头柄型的分类 目前市场上的主要柄型分为通用柄，直角柄，泛音柄，螺纹柄。 通用柄：一个平面三个孔，或只有三个孔的都是通用柄，又称日东柄，是日本日东磁力钻专用柄型，原本是没有平面的，只有三个孔，因在国内使用削了一个平面，所以现在也可以和直角柄型钻头通用，又称通用柄。 直角柄（两点定位）：又称百得柄，是德国百得磁力钻专用柄型，两个平面且成直角90度的都是直角柄，是目前市场是使用最广的柄型，德国百得，德国欧霸，德国澳宝等德国和英国磁力钻（泛音除外）都是使用这种柄型 泛音柄：四个孔没有平面的就是泛音柄，是德国泛音磁力钻专用柄型，但直径比直角柄和通用柄（19.05mm）都小,是18mm,且顶针都是用细顶针6.35mm,主要用在德国泛音磁力钻机上，其他进口钻机都不能装上，国产钻机目前都使用直角柄型（两点定位）装钻头 螺纹柄：一般市场上很少有用到，大家可以不用在意，只是铁路上钢轨打孔有时会碰到螺纹柄钢轨钻头。

# 济宁市国龙物资有限公司

| 企业地址： | 济宁高新区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18754797346 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2530973981@qq.com | 联系人： | 刘经理 |
| 企业全称： | 济宁市国龙物资有限公司 |  |  |

未填写

济宁市国龙物资有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >发电机'>ZFB-600/28矿用隔爆型发电机 | 2018年5月12日 |
| --- | --- |
| 供应 >钢铁'>5#刮板钢 6.5#刮板钢 30T刮板钢 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>24KG鱼尾板 30kg轨道夹板 | 2018年5月12日 |
| 供应 >包装材料'>牛皮纸缓充气袋 PE集装箱充气袋 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>导料槽挡尘帘 挡尘帘 橡胶防尘帘 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>微型伸缩杆 电动推杆 小型升降柱 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>输送带挡板 双层复合防溢裙板 挡煤板 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>头部 一级清扫器 皮带机机清扫器 | 2018年5月12日 |
| 供应 >工业设备'>工业专用电动推杆 DT500电动推杆 | 2018年5月12日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关