提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# ZFB-600/28矿用隔爆型发电机

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 发电机 |
| 发布日期： | 2018年5月12日 |
| 商机联系人： | 刘经理 |
| 销售信息： | 供应 ZFB-600/28矿用隔爆型发电机 |

ZFB-600/28矿用隔爆型发电机 主要型号：ZFB-600/28 ZFB-600/28(P) ZFB-500/24 ZFB-700/28 用途 该产品是矿用隔爆型电器设备，依据Q/JC006-2009产品标准生产，作为防爆柴油机运输设备的发电装置，可在煤矿井下或其它有甲烷和煤尘等爆炸性混合物的场所使用。它具有如下功能：给照明灯供电，给蓄电池充电，给电控系统供电。 它由定子、转子、励磁线圈、整流器、调节器、隔爆腔、接线腔（与泵一体）、外壳、风叶、皮带轮等组成。轴承座镶在隔爆外壳内，接线腔（与泵一体）在后端盖上，整流器与调节器装在隔爆腔里。它具有体积小、功率大、输出稳定、无刷等特点。 主要技术参数： 型式：矿用隔爆型标志 ExidI 型号及规格：ZFB-600/28(P)(整体式调节器） 额定电压： 28V 额定功率： 600W 额定电流：22A 额定转速：5000rpm 适用电缆直径：φ14mm 重量：14.5 kg 外形尺寸： 长*宽*高 400*134*192 工作条件： A.环境温度-20℃~40℃； B.周围相对湿度≤95%； C. 煤矿井下有甲烷、瓦斯及煤尘爆炸性危险的气体混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合； D.无足以破坏绝缘和腐蚀金属的有害气体。 E 环境气压：86Kpa-110Kpa F 电缆应连续可靠 无绝缘破坏现象 G 允许连续工作 注意事项： 1发电机与外接隔爆电器之间必须采用矿用电缆可靠连接后方可使用，尽量避免长距离连接。 2 “严谨带电打开”开盖维修前要与外连接电源断开 3 柴油机与三角带应在同一平面，并使传动三角带有适当张力 4 发电机必须和相匹配的内置调节器、隔爆型电源箱配合使用，接线应正确牢靠，正负极两端不得反接，短路和接地。 5 检查发电机故障时，先轻拆后端盖（不得碰伤隔爆面）用万能表逐个测量二极管和调节器（切勿用兆欧表和110伏以上交流电源测试）然后逐项分解，清除污物，及时更换损坏的零部件，通常情况下不必拆机。 6 井下及非专业人员不准开盖维修 矿用隔爆型发电机 ZFB-500/24, ZFB-600/28(P) ZFB-700/28, KFB-600/28 矿用隔爆型永磁发电机 FB-200/24Y, FB-350/24Y, FB-500/24Y FB-800/24Y , YFB-400/24 ,YFB-600/24，YFB-800/28 YFB-200/24Z, YFB-400/24Z YFB-600/24B YFB-800/24B YFB-1000/24 FBZ-200/24Y 矿用隔爆型永磁发电机调节器 TB-350/24YF, TB-800/24YF ,TB-1000/24YF TB-500/24F 隔爆型柴油机用起动机 ZBQ-5.2/24，ZBQ-7.7/24， ZBQ-5.5/24 , ZBQ-4.5/24 ,ZBQ-3.0/24

# 济宁市国龙物资有限公司

| 企业地址： | 济宁高新区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18754797346 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2530973981@qq.com | 联系人： | 刘经理 |
| 企业全称： | 济宁市国龙物资有限公司 |  |  |

未填写

济宁市国龙物资有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >钢铁'>5#刮板钢 6.5#刮板钢 30T刮板钢 | 2018年5月12日 |
| --- | --- |
| 供应 >五金工具'>24KG鱼尾板 30kg轨道夹板 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>空心钻头批发 硬质合金钻头销量 钢板钻头 | 2018年5月12日 |
| 供应 >包装材料'>牛皮纸缓充气袋 PE集装箱充气袋 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>导料槽挡尘帘 挡尘帘 橡胶防尘帘 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>微型伸缩杆 电动推杆 小型升降柱 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>输送带挡板 双层复合防溢裙板 挡煤板 | 2018年5月12日 |
| 供应 >五金工具'>头部 一级清扫器 皮带机机清扫器 | 2018年5月12日 |
| 供应 >工业设备'>工业专用电动推杆 DT500电动推杆 | 2018年5月12日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关