提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# Haynes 25钴基高温合金

| 商机面向地区： | 香港 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 钢铁 |
| 发布日期： | 2017年10月1日 |
| 商机联系人： | 林工 |
| 供求电话： | 15921668853 |
| 电子邮件： | 15921668853@163.com |
| 销售信息： | 供应 Haynes 25钴基高温合金 |

Haynes 25钴基高温合金 材料说明： Haynes 25是以20Cr和15W固溶强化的钴基高温合金，在815℃以下具有中等的持久和蠕变强度，在1090℃以下具有优良的抗氧化性能，同时具有满意的成形、焊接等工艺性能。适用于制造航空发动机燃烧室和导向叶片等要求中等强度和优良的高温抗氧化性能的热端高温零部件。也可在航天发动机和航天飞机上使用。可生产供应各种变形产品，如薄板、中板、带材、棒材、锻件、丝材以及精密铸件。 化学成分： 碳C……………0.05～0.15 铬Cr…………19.0～21.0 镍Ni …………9.0～11.0 钨W…………14.0～16.0 钴Co…………余 锰Mn …………1.00～2.00 铁Fe …………不大于3.0 硅Si …………不大于0.40 磷P …………不大于0.040 硫S…………不大于0.030 技术标准:棒 材 ASTM 5537 热轧板材 ASTM 5759 冷轧板材 ASTM 5796 无缝管材 ASTM 5797 物理性能说明： 熔化温度：1330～1410℃，密度：9.13g/cm3 力学性能说明： 品种 热处理方式 抗拉强度 σb/MPa 屈服强度 σp0.2/MPa 延伸率 σ5 /% 收缩率 Ψ/% 布氏硬度 HB 棒材 固溶 ≥860 ≥340 ≥35 --- ≤282 环形件 固溶 ≥860 ≥310 ≥30 --- ≤248 加工工艺说明： 熔炼工艺： 合金采用电弧炉或非真空感应炉熔炼后再经电渣重熔，或采用真空感应熔炼加电渣重熔。 锻造工艺： 合金热加工温度范围为1200~980℃，锻造温度应足够高以减少晶界碳化物，也应足够低以控制晶粒度，适宜的锻造温度约为1170℃.锻造时应注意防止角裂。加热炉气氛应为中性或弱氧化性。加热保温时间约每25mm厚度1h,锻造后可以任意速度冷却。合金固溶状态可进行各种冷成形工序，但要求采用功率较大的成形设备。由于合金冷却作硬化速率较大，冷成形时需进行多次中间退火，在板材和其他产品成形时，在230℃进行加热是有益的。 零件热处理工艺： 锻棒和锻件：1230℃，水冷。 中板：1200℃，水冷。 薄板和带材：1170~1200℃，水冷或快速空冷。 保湿时间约为每25mm厚1h,但至少为15mm。 铆钉应在1160~1190℃固溶处理10~20min，随后水冷或快速冷却。 固溶处理的材料冷加工后可在480~650℃时效4~6h，可提高980℃以下的持久蠕变强度。适宜的冷加工量为15%~45%。 午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。 【常规现货库存合金牌号目录】 一、纯镍及镍基合金：纯镍NI201（N4）、NI200（N6）、高纯镍NI205；哈氏合金系列：C-22、C-276、C-2000、X；INCOLOY系列：800/800H/800HT、825、A-286；INCONEL系列：600、601、625、690、X-750、718；蒙乃尔系列：MONEL 400/K-500…… 二、超级奥氏体不锈钢：254SMO、AL-904L、AL-6XN、1.4529（N08926）、INCOLOY 25-6Mo、INCOLOY 27-7Mo…… 三、双相钢：LDX 2101、SAF 2304、SAF 2205、SAF 2507（超级双相钢）…… 四、奥氏体不锈钢（进口）：724L（316Lmod）尿素钢、725LN（25-22-2）尿素钢、253MA节镍耐热钢、310S耐热钢、347、321、317L、316L、316、304L、304等…… 五、配套焊丝焊条：镍基焊丝焊条、双相钢焊丝焊条、超级奥氏体不锈钢焊丝焊条、进口普通不锈钢焊丝焊条…… 十余年来，WOHOO ALLOY先后与欧洲OUTOKUMPU(奥托昆普)、AVESTA(阿威斯塔）、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、Mannex、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁、神户制钢、住友金属、大同特殊钢、山阳制钢、JFE钢铁、日金工、上海宝钢、中国宝钛等世界知名钢厂及奥地利伯乐焊接集团、美国SMC焊材、LINCOLN林肯、TECHALLOY、ARCOS、瑞典伊萨、山特维克焊材、英国曼彻特、意大利TFA、韩国现代焊材建立了良好、稳定的战略合作关系。基于企业战略布局和全球市场需求，WOHOO在欧洲、瑞典、俄罗斯、乌克兰、美国、日本、印度等国家与地区设有联络处。为更好服务于中国市场，WOHOO将中国区运营总部设在台湾，依托于庞大的行销网络及市场深耕细作，WOHOO中国区已发展成为午虎的重要市场。自成立以来，WOHOO中国区始终保持高速增长势头，库存、销售势头两旺：常年库存数千吨合金材料；国内年销售额达人民币数十亿元，外贸年总出口额近亿美元。 今天，WOHOO供应的优质合金已广泛应用于高、精、尖端领域，是电厂脱硫脱硝、石油化工装备、煤化工、氟化工、精细化工、PTA、航空制造、环保、海水淡化、造纸机械、制药设备、换热设备、电化学、冶金、海洋平台、核能、氯碱、造船、水泥制造、爆炸复合、醋酸醋酐、制盐、医疗器械、体育休闲及板式换热器、波纹管膨胀节补偿器等行业重要的特种材料供应商。 WOHOO ALLOY所有产品按美国ASTM/ASME、德国DIN、日本JIS等标准供应，并可根据客户提供的技术要求供货，可供产品形态：板、带、管、棒、锻件、线、丝、饼、环、箔、管件、法兰、标准件和焊材等。 选特材，要专业。镍基合金，特种合金专业供应商——WOHOO ALLOY集团。欢迎各用户、生产制造厂、设计院垂询！ 销售单位：午虎国际贸易（香港）有限公司 午虎主页：www.wohooalloy.com 联系人：林工 15921668853 地址：香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 午虎邮箱：15921668853@163.com 订单、询价、图纸请发此邮件 午虎合金：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

# 午虎国际贸易（香港）有限公司

| 企业地址： | 香港九龙长沙湾778-784号香港中心28楼 | 企业邮编： | 00852 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15921668853 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 香港 |
| 公司网站： | www.wohooalloy.com | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | 15921668853@163.com | 联系人： | 林工 |
| 企业全称： | 午虎国际贸易（香港）有限公司 |  |  |

午虎国际贸易（香港）有限公司（(Wohoo special alloy (hongkong) Co., Ltd.)）一家以现货仓储、剪切加工、销售配送特种合金（镍及镍基合金、双相钢、超级奥氏体不锈钢、进口奥氏体不锈钢及配套焊材）为核心业务的跨国运营企业。经过多年发展，WOHOO集团已成长为亚太地区乃至全球最大的特种合金库存贸易商生产商之一。

午虎国际贸易（香港）有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >钢铁'>ASTM F75（铸造CoCrMo） | 2017年10月1日 |
| --- | --- |
| 供应 >钢铁'>AMS5385G R30021 | 2017年10月1日 |
| 供应 >钢铁'>HAYNES alloy6B | 2017年10月1日 |
| 供应 >钢铁'>Cobalt Alloy 6B | 2017年10月1日 |
| 供应 >钢铁'>UMCo-50 (钴50)钴基合金 | 2017年10月1日 |
| 供应 >钢铁'>Incoloy MA956 | 2017年10月1日 |
| 供应 >钢铁'>Inconel MA758 | 2017年10月1日 |
| 供应 >钢铁'>Incoloy MA754 | 2017年10月1日 |
| 供应 >钢铁'>Incoloy MA6000 | 2017年9月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关