提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 啤酒厂液氨卧罐液位计

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 综合 |
| 发布日期： | 2017年10月11日 |
| 销售信息： | 供应 啤酒厂液氨卧罐液位计 |

外贴式超声波液位计生产厂家，TEL：0531-88883686 手机：13969050081 产品型号： 简单介绍：外贴式液位计利用声呐测距的原理，避免了容器壁厚的影响，实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触罐外测量。销往山东，河北，河南，安徽，辽宁 山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地 产品概述： 外贴式液位计采用领先的数字信号处理技术，避免了容器壁厚的影响，实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触罐外测量。声呐传感器（探头）安装于被测容器外壁的正下方（底部），不需对被测容器开孔，安装简易，实现在线安装、调试，不影响生产。可实现对高温、高压密闭容器内的各种易燃易爆有毒等危险介质、强酸﹑强碱及各种纯净液体的液位进行精确测量。 工作原理： 外贴式液位计采用声呐测距原理，利用外贴在容器壁外部的专用探头采集声呐信号，以专用声呐波处理技术为系统内核，采用先进的高速信号处理技术，计算出的液位值就地显示并输出远传信号。仪表可通过(4～20)mA模拟信号、Hart、RS-485、Ethernet等接口将测量结果输出至控制中心，同时也可以通过Wi-Fi、蓝牙、Hart、RS-485、红外、Ethernet等接口进行在线调测量液位时，声呐波信号从探头发射出去，经过液面反射回来后由探头检测到回波信号。 ★★★外贴式液位计优点： 1、非接触式测量液位，安全 实现真正非接触测量，使安装维护大幅简单方便。 2、先进的自动功率控制算法，可实现微小盲区或无盲区 当液位较高时，使用较高的功率，当液位较低时，使用较低的功率，自动切换探头功率。既增大了测量量程，又减小了测量盲区。从而实现了小盲区，甚至是无盲区的测量。 3、超高测量精度，可达1‰FS 通过自带的底部界位假波抑制功能，自动功率控制算法，自动采样速率控制算法等功能大幅度的提高测量精度，在某些实用案例中绝对精度在1cm。 5、液位界位同时测量 可以同时测量液位和界位。可配置模拟量、485和Modbus输出为界位或液位。 5、自带底部界位假波抑制功能 在某些场合，储罐底部可能会有其他介质，其形成的分界面会影响信号的传输，从而影响正常测量。此功能会自动识别出假波，跳过假波，寻找真正的回波信号。 6、自动校准和自诊断功能 外贴式液位计具有的自动校准功能，克服了传统液位计长时间使用后精度降低的问题。其对自身工作状态及硬件诊断功能，增加了外贴式液位计的可靠性与稳定性。 7、管道校准，自动启用 当液位低于一半的时候，侧面的校准探头无法进行正常校准，液位计自动启用管道校准，通过进出液管道来进行实时校准，进一步提高测量精度。 8、全量程实时跟踪，空罐进液不需重启 不论是空罐还是有液，不管液位的高低，液位计可以全量程实时跟踪。 9、安装调试大幅简便 液位计高度智能化，现场安装调试工作的大幅减小，实现傻瓜式安装。 10、液位计显示远传指标有多种选择 液位计可以显示远传液位、液位百分比、体积、质量等。 11、带继电器输出 可实现单点报警或双点报警输出。 12、温度实时校准 可实时测量罐壁温度，进行一定程度的温度补偿。 济南中诚仪器仪表有限公司 联系人：钱经理 电话：0531-88883686 手机：13969050081 邮箱：1276894676@qq.com QQ:1276894676

# 济南中诚仪器仪表有限公司

| 企业地址： | 山东省济南市高新区丁豪广场 | 企业邮编： | 250101 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0531-82687593 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0531-82687593 | 公司所在地： | 山东 济南 |
| 公司网站： | http://www.sdzcyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2501483241@qq.com | 联系人： | 邵经理 |
| 企业全称： | 济南中诚仪器仪表有限公司 |  |  |

未填写

济南中诚仪器仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >综合'>浓硫酸外贴式液位开关 | 2017年10月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >综合'>液化气外贴式液位开关 | 2017年10月11日 |
| 供应 >综合'>食品厂液氨液位计 | 2017年10月11日 |
| 供应 >综合'>燃气管道专用火焰探测器 | 2017年10月11日 |
| 供应 >综合'>室外型三波段红外火焰探测器 | 2017年10月11日 |
| 供应 >综合'>甲醇外贴式液位开关 | 2017年10月11日 |
| 供应 >综合'>紫外/红外复合型火焰探测器 | 2017年10月11日 |
| 供应 >工业设备'>R10便携式煤气泄漏报警器 | 2017年10月9日 |
| 供应 >工业设备'>便携式溶剂油气体检测仪 | 2017年10月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关