提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# DC-5300上泰，上泰DC-5310

| 商机面向地区： | 上海 嘉定区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年4月21日 |
| 商机联系人： | 赵雪 |
| 销售信息： | 供应 DC-5300上泰，上泰DC-5310 |

DC-5300上泰，上泰DC-5310溶解氧仪 型号：DC-5300型 品牌：SUNTEX 产地：台湾 简介：适合河川、湖泊、养殖及废水处理等溶氧值之监控。 特性 144×144微电脑设计溶解氧控制器 一体成型外箱、透明前盖设计，具防水、防酸气等功能 大型液晶显示幕。附操作状态及电极诊断等显示 LED灯号指示警示、清洗动作状态 具自动校正；手动/自动选择温度补偿功能， 组合键进入设定、校正模式设计，防止错误更改 提供电极自动清洗装置接点输出，程序设定输出 应用 广泛应用于污水处理瀑气监控、河川断面、湖泊水质以及水产养殖等领域 规格 测量范围 mg/L O2：0.00～60.00mg/l %Air: 0～600.0% Temp.： -5～55℃ 分辨率 mg/L O2： 0.01mg/l %Air: 0.1% Temp.： 0.1℃ 仪表精度： mg/L O2：1%±1digit %Air: 1%±1digit Temp.：1%±1digit 温度补偿 -5～55℃自动温度补偿。 压力补偿 500～1100mbar自动补偿。 盐度补偿 0.0～70.0ppt手动设定补偿 工作温度 0~50℃ 显示幕 大型LCD显示 模拟输出 隔离式4~20mA输出 可程序对ppm/%设定 清洗接点 ON 0~999秒/OFF 0~999小时

# 上海升隆电子科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 上海 嘉定区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 中外合资 |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 上海升隆电子科技有限公司 |  |  |

未填写

上海升隆电子科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>上泰DC-5310RS溶解氧 | 2018年4月21日 |
| --- | --- |
| 供应 >量器量具'>SEKO赛高计量泵，AKS600计量泵 | 2018年4月21日 |
| 供应 >生产设备'>SEKO赛高计量泵，AKS赛高泵 | 2017年12月16日 |
| 供应 >工业设备'>AKS500NHP1800赛高计量泵 | 2018年4月21日 |
| 供应 >技术合作'>SEKO赛高计量泵，西科计量泵 | 2018年4月21日 |
| 供应 >化工设备仪器'>AMC200赛高计量泵 | 2018年4月21日 |
| 供应 >水处理'>AMM200赛高计量泵 | 2018年4月21日 |
| 供应 >工业设备'>AML201赛高计量泵 | 2018年4月21日 |
| 供应 >仪器/仪表'>AMS200赛高计量泵 | 2018年4月21日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关