提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 磁性材料密度计

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 其它 |
| 发布日期： | 2018年5月16日 |
| 销售信息： | 供应 磁性材料密度计 |

磁性材料密度计 钕铁硼密度测试仪 原理：根据ASTM B311、MPIF Standard 42、JIS Z2505、GB/T5163规范。可适用于封蜡法、煮沸法、真空饱和法量测，依据阿基米德浮力法，快速读取量测数值。 磁性材料密度计适用于磁性材料生坯、锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、钕铁硼和钐钴、钕、镝、永久磁铁、二次电池的锂、镍、钴、锰、混合稀土等稀土金属材料、遇水瓦解材料、新材料研究实验室等。 规格参数： 型号： KW-120I KW–300I KW–600I 秤重范围： 120g 300g 600g 孔隙率/吸水率 0.01% 0.1% 密度解析： 0.0001g/cm3 0.001 g/cm3 测试数值： 体密度、视密度、湿密度、视孔隙度、吸水率、开放孔体积、封闭孔体积、总孔隙率、真密度 体密度、视密度、湿密度、视孔隙度、吸水率、真密度 测量时间： 约10秒 设定功能： 温度补偿设定、溶液补偿设定、封蜡法蜡的密度补偿设定 标准接口： RS-232 ​功能特点： ·磁性材料密度计采用镀金陶瓷电容传感器； ·配合密度的测试装置，可实现固体、颗粒、不规则块状的密度测试； ·密度直读，减取烦琐的计算； ·标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接PC和打印机。； ·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能 ·被测物空气中质量：≥0.25g； ·被测物空气中受到的浮力：＜-0.125； ·外形尺寸，270*200*265； 重量;6.5kg ·一体成型水槽尺寸,165*115*85 ·蓝色背光液晶显示； 标准配件： ① 磁性材料密度计主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤说明书、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 操作步骤： 磁性材料密度计KW-300I/KW-600I系列： 功能一：针对有孔隙吸水性的产品，可直接读取体密度(媒介法)、体密度(封蜡法)、视密度、湿密度、视孔隙度、吸水率。 功能二：针对不吸水的陶瓷产品，可直接读取产品的密度。 功能三：针对粉体样品，配置专用比重瓶，可直接读取粉体真密度 KW-120I系列：（高精度系列） 功能一：针对有孔隙吸水性的产品，可直接读取体密度(媒介法)、视密度、湿密度、视孔隙度、吸水率、开放孔体积、封孔体积、闭孔体积总孔隙率。 功能二：针对有孔隙吸水性的产品，可直接读取体密度(封蜡法)。 功能三：针对无孔隙不吸水的产品，可直接读取产品的密度。 功能四：针对粉体样品，配置专用比重瓶，可直接读取粉体真密度。 磁性材料密度计测试密度操作步骤： 1、将样品放入测量台，测空气中重量，按Enter键记忆。 2、将样品完全浸入水中，测水中重量，按Enter键记忆，直接显示密度值。 孔隙率测量步骤： ① 将产品放入测量台，测空气中重量，按ENTER键记忆。 ② 将产品作含浸饱和处理后，放入测量台，测含浸饱和后产品重量，按ENTER键记忆。 ③ 将产品放入水中，测得含浸饱和后水中重量，按ENTER键记忆，显示孔隙率。 注意事项： 1、收到货款后1-3天交货或按双方约定时间交付。 2、运送至客户指定地点，我方承担运费。运送方式为：物流/快递。 3、本公司售出产品，出厂前一律安装调试合格后方准予发货。 4、每件货物随附说明书/装箱单，封箱前装箱人员依据说明书逐项核对。如客户验货发现缺少零部件，请及时与我方销售人员联系。 售后服务： 1、质保期一年，如有质量问题，免费维修。 2、超出质保期维修，仅收成本费，不再额外收取其他费用。 3、配备整套检测仪器的客户，予以免费上门培训。 4、售后服务电话24小时开通，当天给出问题解决方案。 联系我们： 厦门科王电子有限公司专业研发电子密度计、生产、售后一条龙服务。 欢迎咨询洽谈：0592-6683945 技术专线：13950051183 朱先生 邮箱：916495799@qq.com QQ：916495799 科王电子仪器官网：http://www.kewdz.cn

# 厦门科王电子有限公司

| 企业地址： | 集美区塘埔路 | 企业邮编： | 361006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-6683945 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-6683945 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.kewdz.cn | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 916495799@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门科王电子有限公司 |  |  |

本公司主营电子比重计(密度计)、电子天平（比重天平）、珠宝检测仪器（贵金属纯度测试仪）、粉末冶金密度计,陶瓷密度计,磁性材料密度计,橡胶密度计,塑料密度计,岩石密度天平,粉末密度计,橡胶密度天平

厦门科王电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>硬质合金密度计 | 2018年5月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>清洁剂乙二醇在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>液体在线浓度计/密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>氢氧化钠在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>脱硫在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>番茄葡萄汁在线密度计/密度测试仪 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>尿素在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >仪器/仪表'>乳酪乳酸在线密度计 | 2018年5月16日 |
| 供应 >工业设备'>盐酸在线密度计 | 2018年5月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关