提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家供应风管法兰垫片 硅玻鈦高温垫片

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 耐火材料 |
| 发布日期： | 2018年6月15日 |
| 商机联系人： | 沙雨霞 |
| 供求电话： | 13773072989 |
| 电子邮件： | 13773072989@163.com |
| 销售信息： | 供应 厂家供应风管法兰垫片 硅玻鈦高温垫片 |

公司是一家生产硅胶布的厂家，产品具有抗压、耐高温、耐老化性能通过了防火检测。是一款抗压、耐高温、防老化阻尼垫、减震垫。 法兰垫片是风系统中管道法兰与管道法兰之间、管道法兰与相关设备法兰之间连接时，用于接合处的密封用衬垫。 2.垫片中不应含有石棉及其它有害成分。 3.垫片可耐油、耐潮、耐酸碱腐蚀。 4.普通风管法兰垫片的工作温度不小于70℃；对于排烟风管法兰垫片的工作温度要求如下：1)地下车站：不小于250℃。2)地面、高架车站及地面建筑：不小于280℃。 5.垫片表面应无粘性，易切割成型，表面平滑，厚度均匀。 6.垫片柔软性要求：弯曲半径不大于20倍垫片厚度，弯曲时无裂纹。 7.其它性能参数应符合如下要求：1)老化系数≥0.92)烧失量≤30% 8.产品要检验机构出具的物理性检测报告及化学成分分析检测报告。

# 苏州弘之盛复合材料有限公司

| 企业地址： | 常熟董浜镇徐市工业园民富路 | 企业邮编： | 215500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13773072989 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 0512-52583706 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： | http;//www.szhongzhisheng.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 13773072989@163.com | 联系人： | 沙雨霞 |
| 企业全称： | 苏州弘之盛复合材料有限公司 |  |  |

苏州弘之盛复合材料有限公司位于中国古城，江苏苏州常熟市董浜镇徐市工业园,本公司作为生产型企业，常年对外销售各种硅橡胶玻璃纤维布，硅玻钛金防火布，聚氨酯涂覆玻璃纤维布，挡烟垂壁防火布，防火毯，硅钛合金橡胶板，各型号风机软连 公司秉承以用户需求为核心，坚持“质量、诚信、创新”的经营理念,在高温防火行业获得了客户的认可和评价,公司以为客户创造价值为己任，期待与您的合作！

苏州弘之盛复合材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >耐火材料'>苏锡常纳米帆布空调软连接布大量批发 | 2018年6月15日 |
| --- | --- |
| 供应 >耐火材料'>上海地铁排烟风机法兰垫片硅钛合金橡胶板 | 2018年6月15日 |
| 供应 >防水材料'>南京高硅氧防火毯电焊高温布 | 2018年6月15日 |
| 供应 >耐火材料'>广州耐高温通风管用红色双面硅胶布 | 2018年6月15日 |
| 供应 >耐火材料'>上海阻燃硅胶防火布 单面钢丝硅胶布 | 2018年6月15日 |
| 供应 >耐火材料'>供应硅酸钛帆布 硅玻钛金挡烟布 | 2018年6月15日 |
| 供应 >耐火材料'>灰色玻纤布风管 管道保温硅胶布 | 2018年6月15日 |
| 供应 >耐火材料'>浙江挡烟垂壁用挡烟布 管道保温硅胶布 | 2018年6月15日 |
| 供应 >防水材料'>防火挡烟阻燃型固定挡烟垂壁防火布 | 2018年6月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关