提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家直销立式万能摩擦磨损试验机

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年4月23日 |
| 销售信息： | 供应 厂家直销立式万能摩擦磨损试验机 |

济南普业机电技术有限公司生产的MMW-1A微机控制立式万能摩擦磨损试验机质量三包 使用标准 ◆ SH/T0189-92润滑油抗磨损性能测定法（四球法） ◆ SH/T0204-92 润滑脂抗磨损性能测定法（四球法） ◆ SH/T0762-2005 润滑油摩擦系数测定法（四球法） 产品简介 ◆ 该机在一定的接触压力下，具有滑动、滚动或滑滚复合运动的摩擦形式，具有无级调速系统，可在极低速或高速条件下，来评定润滑剂、金属、塑料、涂层、橡胶、陶瓷等材料的摩擦磨损性能，例如低速销盘（具有大盘与小盘、单针与三针）摩擦功能、四球长时抗磨损性能和四球滚动接触疲劳以及止推圈摩擦性能的试验。可代替美国FALEX6型多功能试验机，该机是很多从事摩擦学研究单位普遍采用的试验机，主要进行材料或涂层的摩擦学性能测试。应用四球摩擦副测定润滑油的抗磨损性能，满足SH/T 0189-1992“润滑油抗磨损性能测定法（四球机法）”的要求，这在抗磨液压油产品开发中已被广泛应用。 ◆ 本机在摩擦学各个专业技术领域、石油化工、机械、能源、冶金、航天、各大专院校、研究院（所）等部门具有广泛的应用前途。 主要技术性能指标 ◆ 最大试验力：1kN ◆ 试验力工作范围： 最大试验力的1% ~ 100% ◆ 试验力示值相对误差不大于：±1%， 200N以下示值误差不大于：±2N ◆ 试验力长时自动保持示值相对误差不大于：±1%FN ◆ 测定最大摩擦力矩：2.5N.m ◆ 摩擦力矩示值相对误差不大于：±2% ◆ 摩擦力传感器：50N ◆ 摩擦力臂距离：50mm ◆ 主轴无级变速系统：1r/mi～2000r/min ◆ 100r/min以上主轴转速误差不大于：±5r/min ◆ 100r/min以下主轴转速误差不大于：±1r/min ◆ 特殊减速系统：0.05 r/min～20r/min ◆ 试验介质： 油、水、泥浆、磨料等 ◆ 加热器工作范围 ：室温～200℃（260℃） ◆ 温度测量控制准确度：±2℃ ◆ 试验机主轴锥度：1：7 ◆ 试验机主轴与下副盘最大距离 ：≥75mm ◆ 试验机主轴控制方式：手动控制、时间控制、转数控制、摩擦力矩控制 ◆ 试验机时间显示与控制范围 ：0s～9999min ◆ 试验转数显示与控制范围：0～9999999 ◆ 主轴电机额定功率：1kW ◆ 试验机外形尺寸〈L×B×H〉： 860mm×740mm×1560mm ◆ 试验机净重约：400kg

# 济南普业机电技术有限公司

| 企业地址： | 新沙工业园新四街13号 | 企业邮编： | 250118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18663769297 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0531-85960671 | 公司所在地： | 山东 济南市槐荫区 |
| 公司网站： | http://www.jnpuye.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3039349861@qq.com | 联系人： | 王经理 |
| 企业全称： | 济南普业机电技术有限公司 |  |  |

“济南普业”专业的材料试验机制造商，是国内试验设备开发及制造的高新技术企业，公司集科研、生产、销售和服务于一体，为您定制最适合的材料检测方案。济南普业机电技术有限公司位于：中国试验机研发制造基地--济南市新沙工业园区内，我公司已在国内主要经济产业区开设五个销售和售后服务中心，为客户提供最及时最全面的咨询与服务。

济南普业机电技术有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>普业新产品上市暨一立方米甲醛检测气候箱 | 2018年12月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>钢筋双向弯曲试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>金属薄板哑铃形试样制样机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销钢筋弯曲试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>济南普业微机控制杯突试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>MRS-10W微机控制四球摩擦试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>济南普业微机控制摩擦磨损试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>HYW-500全自动岩石三轴试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>YZW-30A微机控制电子式岩石直剪仪 | 2018年4月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关