提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# MRS-10W微机控制四球摩擦试验机

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年4月23日 |
| 销售信息： | 供应 MRS-10W微机控制四球摩擦试验机 |

济南普业机电技术有限公司生产的MRS-10W微机控制四球摩擦试验机 产品简介 该机主要以滑动摩擦形式，在极高的点接触压力条件下评定润滑剂的承载能力，即最大无卡咬负荷PB、烧结负荷PD、综合磨损值ZMZ等。该机还可以进行长时磨损性能试验，测定摩擦力，计算摩擦系数，连接计算机，记录试验力—摩擦力曲线、温度—时间曲线、摩擦力—时间曲线。该机配有高精度测量装置，可测量摩擦副磨斑尺寸，或实现摩擦副磨斑的计算机屏幕显示、测量和记录。 本机适用标准 ◆ GB/T12583-98 润滑剂极压性能测定法（四球机法） ◆ GB/T3142-82 润滑剂承载能力测定法（四球法） ◆ SH/T0189-92 润滑油抗磨性能测定法（四球机法） ◆ SH/T0202-92 润滑脂极压性能测定法（四球机法） ◆ SH/T0204-92 润滑脂抗磨性能测定法（四球机法） 技术参数 试验力范围（无级可调） 60N～10kN 试验力示值相对误差 ±1% 试验力长时保持示值误差 ±1%F.S 摩擦力测试范围 0～300N 摩擦力测试误差 ±3% 主轴转速范围（无级可调） 200~2000r/min 主轴转速误差 ±5r/min 摩擦副温度控制范围 室温～250℃ 摩擦副温度控制误差 ±2℃ 试验时间控制范围 1秒～999小时 主轴转速控制范围 1～99999999转 试验用钢球 φ12.7mm 外形尺寸 1200*810*1700（mm） 重量 800kg 功率 4KW

# 济南普业机电技术有限公司

| 企业地址： | 新沙工业园新四街13号 | 企业邮编： | 250118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18663769297 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0531-85960671 | 公司所在地： | 山东 济南市槐荫区 |
| 公司网站： | http://www.jnpuye.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3039349861@qq.com | 联系人： | 王经理 |
| 企业全称： | 济南普业机电技术有限公司 |  |  |

“济南普业”专业的材料试验机制造商，是国内试验设备开发及制造的高新技术企业，公司集科研、生产、销售和服务于一体，为您定制最适合的材料检测方案。济南普业机电技术有限公司位于：中国试验机研发制造基地--济南市新沙工业园区内，我公司已在国内主要经济产业区开设五个销售和售后服务中心，为客户提供最及时最全面的咨询与服务。

济南普业机电技术有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>普业新产品上市暨一立方米甲醛检测气候箱 | 2018年12月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>钢筋双向弯曲试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>金属薄板哑铃形试样制样机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销钢筋弯曲试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>济南普业微机控制杯突试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销立式万能摩擦磨损试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>济南普业微机控制摩擦磨损试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>HYW-500全自动岩石三轴试验机 | 2018年4月23日 |
| 供应 >仪器/仪表'>YZW-30A微机控制电子式岩石直剪仪 | 2018年4月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关