提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 日本HPM75无磁钢材料

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 钢铁 |
| 发布日期： | 2017年12月1日 |
| 商机联系人： | 郭锋 |
| 供求电话： | 13688986682 |
| 电子邮件： | dgdaim@163.com |
| 销售信息： | 供应 日本HPM75无磁钢材料 |

HPM75 ——HPM75高韧性、高硬度无磁性塑料模具钢 HPM75是什么材料 HPM75是经过特殊熔炼工艺生产的非磁性、高硬度、易切削塑胶模具钢，是HPM系列钢中具有非磁性、高强度奥氏体型无磁模具钢。在各种状态下都能保持稳定的奥氏体，且具有非常低的磁导率。HPM75无磁钢所具备的高硬度、耐磨损性、耐腐蚀性和非磁性等特性堪比不锈钢SUS304等诸多模具特性；因此最适合用于对耐腐蚀和耐磨损要求高的模具产品。采用气体氮碳共渗热处理，可进一步提高表面硬度、耐磨性，从而提高模具使用寿命。HPM75无磁钢容易发生加工硬化，建议进行低速加工。 HPM75无磁钢圆棒厂家/产地 模具钢钢号/牌号 HPM75非磁性塑胶模具钢 模具钢厂家/标准 大满金属 模具钢原产地 日本 HPM75无磁钢圆钢化学成分 HPM75模具钢钢板 C Si Mn Cr Mo W V Al HPM75模具钢薄板 0.65-0.75 ≤0.80 14.5-16.0 2.0-2.5 0.5-0.8 0.5-0.8 1.5-2.0 2.7-3.3 HPM75无磁钢钢板用途 HPM75无磁钢钢板适用于制作要求高耐腐蚀、高耐磨性的塑料模具及橡胶模具； HPM75无磁钢模块适用于制作半导体IC封口用塑料模具和要求耐腐蚀防锈的模具配件； HPM75无磁钢圆钢适用于制作电子工业中的无磁模具； HPM75无磁钢圆棒适用于在700-800℃工业的热作模具； HPM75无磁钢钢材适用于无磁的冷作模具、塑料塑胶模具； HPM75无磁钢板材适用于磁性塑料、磁场成形模； HPM75无磁钢材料适用于耐磨损非磁性工具； HPM75无磁钢小圆棒适用于镜面抛光模具、防尘盖、电视机滤光板、化妆品盒等； HPM75无磁钢材质适用于精密波纹加工模具、办公自动化设备、汽车零件； HPM75无磁钢钢棒适用于放电加工模具。 HPM75无磁钢材料供货状态和出厂硬度 HPM75模具钢钢棒/钢板/圆钢/圆棒/钢材/材质/材料/模块的供货状态均为时效硬化状态，出厂硬度约为37-41HRC。

# 东莞市大满金属材料有限公司

| 企业地址： | 东莞市塘厦镇凤凰岗社区 | 企业邮编： | 523727 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0769-82953561 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 东莞 |
| 公司网站： | http://www.dgdaim.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | dgdaim@163.com | 联系人： | 郭锋 |
| 企业全称： | 东莞市大满金属材料有限公司 |  |  |

大满金属材料有限公司主要经营东北特钢、宝钢、湘钢、鞍钢、西南铝业、瑞典一胜百、瑞典SSAB、德国葛利兹、德国撒斯特、德国布德鲁斯、德国蒂森克虏伯、奥地利百禄、美国芬可乐、美国美铝等国内外大型钢厂生产的塑料模具钢、塑胶模具钢、冷作模具钢、热作模具钢、合金工具钢、高速工具钢、硬质合金钢、不锈模具钢、无磁模具钢、不锈钢等其他特殊钢材料

东莞市大满金属材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >钢铁'>瑞典钢铁TOOLOX44精光板 | 2017年12月1日 |
| --- | --- |
| 供应 >钢铁'>SUS440C不锈钢薄板 | 2017年12月1日 |
| 供应 >钢铁'>奥地利S290PM粉末高速钢 | 2017年12月1日 |
| 供应 >钢铁'>日本高速钢DEX20硬度 | 2017年12月1日 |
| 供应 >钢铁'>德国葛利兹高速钢W.1.3343 | 2017年12月1日 |
| 供应 >钢铁'>M42高速钢 | 2017年12月1日 |
| 供应 >钢铁'>应应熔炉斯伯CPM3V粉末钢板材 | 2017年12月1日 |
| 供应 >钢铁'>进口粉末高速钢ASP23圆钢板 | 2017年12月1日 |
| 供应 >钢铁'>日本高速钢SKH9熟料 | 2017年12月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关