提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 山地地震勘探钻井设备

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 气动工具 |
| 发布日期： | 2018年1月30日 |
| 商机联系人： | 赵腾 |
| 供求电话： | 15965728997 |
| 电子邮件： | 2853024708@qq.com |
| 销售信息： | 供应 山地地震勘探钻井设备 |

联系人：赵经理 销售热线：15965728997（微xin同号） 办公室座机：0537-2888278销售QQ：2853024708 HZD-50型山地钻机是我公司新近开发和生产的一种山地地震勘探钻井设备，可广泛应用于车载钻机无法作业的崎岖山地等地区。该钻机具有以下特点： 1、 钻井效率高，使得作业成本降低； 2、 结构简单，便于拆装和维护； 3、 操作更赋予人性化 4、 总体重量轻，且为分体结构，便于搬迁和运输。 二、钻机的组成 1、 钻机布置图 2、 钻机图示序号及名称 序号 代号 名称 数量 1 HZD50-02-00 液压系统总成 1套 2 HZD50-00 动力头总成 1套 3 HZD50-01-00 主机发动机总成 1套 4 HZD50-03-00 井架总成 1套 5 HZD50-04-00 底架总成 1套 6 BLT-01-00 空压机发动机总成 1套 7 XY3000-02-00 空压机总成 1套 8 HZD50-05-00 散热器总成 1套 9 HZD50-06-00 气管线总成 1套 10 HZD50-07-00 供油装置总成 2套 B1 冲击器总成 3、 钻机主要技术参数 机 型 HZD50 钻 井 深 度 50m 钻 井 方 法 空 气震击钻井 螺旋钻井及泥浆钻井 （备选） 钻孔(成孔)直径(mm) 空气震击钻井 岩石地层70-90，松散地层75-95 泥浆钻井 75-90 钻杆（直径×长度） 空气震击钻井(mm) Φ60×1500 泥浆钻井(mm) 动力头 额定扭矩(N.m) 800-900 钻速范围(r/min) 0-135 钻机加压及提升功能 给进加压力(N) 5500-6000 钻具提升力(kN) 12-16 钻具最大升降速度(m/s) 0.71-0.81 主机发动机功率(kw)/转速(r/min） 20/3600 液压系统 流量(L/min) 0-60 工作压力(Mpa) 20 空压机组 机 型/配置数量 喷油螺杆式/1组 风量(m3/min) 3.8 工作压力(Mpa) 0.8 发动机功率(kw)/转速(r/min） 26/3600

# 济宁鲁恒机械设备有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁市任城区金宇路6号 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15965728997 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0537-2585538 | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： | http://www.luhengjt.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2853024708@qq.com | 联系人： | 赵腾 |
| 企业全称： | 济宁鲁恒机械设备有限公司 |  |  |

主要经营：矿车及其配件，泵,电机，仪器仪表，钻探机械，工程机械，路面机械，输送设备 矿车及其配件¦泵¦电机¦仪器仪表¦钻探机械¦工程机械¦路面机械¦输送设备

济宁鲁恒机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >机械设计加工'>重庆山地轻便浅孔钻机物探山地钻机 | 2019年3月8日 |
| --- | --- |
| 供应 >机械设计加工'>两头忙挖掘装载机农用多功能 | 2019年3月8日 |
| 供应 >工业设备'>道路及高层建筑物基础勘探 | 2018年1月30日 |
| 供应 >工业设备'>HWDG190水井钻机 玉溪红河谷 | 2018年1月30日 |
| 供应 >气动工具'>潜孔冲击器是山地钻机空气钻井的主要钻具 | 2018年1月30日 |
| 供应 >气动工具'>合江 赤水 习水山地钻机 勘探钻机 | 2018年1月30日 |
| 供应 >气动工具'>遵义贵阳安顺六盘水气动勘探取芯钻孔机 | 2018年1月30日 |
| 供应 >气动工具'>乐山荣县 自贡厂家直销山地钻机 | 2018年1月30日 |
| 供应 >气动工具'>太原 临汾 吕梁地区高效勘探取芯钻孔机 | 2018年1月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关