提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 车牌识别厂家批发 停车场智能道闸

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 交通工具 车场/油站设施 |
| 发布日期： | 2018年5月16日 |
| 销售信息： | 供应 车牌识别厂家批发 停车场智能道闸 |

产品介绍： 停车场系统车牌识别一体机又叫做车牌识别一体化摄像机。当车辆通过地感后，通过车牌识别一体机，自动识别车辆车牌号码，系统会自动计算需要交纳的费用，免去很多人工麻烦，极大的提高了工作效率。 车牌识别一体机是针对停车场行业推出的基于嵌入式的智能高清车牌识别，独家集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体，采用高清宽动态CMOS和TIDSP，峰值计算能力高达6.4Ghz。基于车牌自动曝光控制算法，成像优异。具备极佳性能、多功能、高适应性、强稳定性等特点，是停车场系统车牌识别功能的最佳应用形态。 产品功能： ●车牌识别一体机自主研发生产，拥有核心技术 ●自主专利、独特外观，中国首创 ●无需主板，脱机语音，脱机显示、脱机收费且自带图像 ●无需安装APP即可使用支付宝、微信支付 ●自建云平台，可将数据上传云端，实现云端管理，云端控制 ●视频识别抓拍，压地感触发抓拍，网络触发抓拍, 识别速度< 1秒 ●识别蓝牌、黄牌、警牌、新武警牌、双层牌及粤港澳车牌 ●自动锁定车牌位置，以车牌为拍照的焦点 ●搭建云停车+大数据互联网平台，未来共享大数据收益 ●车牌畸变纠正获取车牌倾斜角度及横向变形比例，最大倾斜角度达到25°，安全角度15°内的准确校准率达到99%以上 ●显示屏双行8字显示.字幕进入特效“立即显示”“自左向右滚动”“自动换行显示”“向上滚动进入”“分屏显示”多种方式可选.字幕滚动速度可调节 ●显示屏可显示广告信息，车辆出入场时显示车辆信息显示时长可设置，超过时长自动切换显示广告.语音播报音量可调节 ●月租车入场播报车牌号码、有效期、欢迎语，出场播报车牌号码、有效期、欢送语；临时车入场播报车牌号码、欢迎语，出场播报车牌号码、停车时长、应收费用、欢送语；语音可定制 技术参数： ●显示箱尺寸：290*460MM； ●显示区尺寸：170*310MM； ●立柱尺寸：上部：620*49MM 下部：1260*78MM； ●车牌识别一体机可脱机识别车牌，全天识别率 >99.8%; ●车速支持0－40公里/小时，支持最大车道宽度4.5米； ●采用H.264编码,最高分辨率可达200万像素(1920×1080).逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿； ●支持自定义OSD叠加地点信息、时间、日期，OSD颜色自选； ●支持最大64G Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储； ●ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；具有多种白平衡模式,适合各种场景 需求.支持GB28181协议，支持EHOME平台接入.支持服务器配置测试.

# 深圳市捷安创科技有限公司

| 企业地址： | 广东省深圳市龙华区观澜镇大布头路280号南通邦高新业园A栋 | 企业邮编： | 518100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 075584860150 | 所属行业： | 计算机/互联网 |
| 公司传真： | 075584860150 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | http://www.szjaczhineng.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jackj169@163.com | 联系人： | 张小鑫 |
| 企业全称： | 深圳市捷安创科技有限公司 |  |  |

捷安创科技是一家专业智能化出入口控制设备的研发、生产、销售、系统集成和服务于一体的高新科技企业。产品主要包含无人值守停车场系统、智能停车机器人、通道闸系统、车牌识别系统、智能社区广告门等主要产品。

深圳市捷安创科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >交通安全设施'>人脸识别通道闸 三棍闸 摆闸转闸速通门 | 2018年10月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >交通安全设施'>广告道闸 停车场系统夜光灯箱广告道闸 | 2018年10月24日 |
| 供应 >交通安全设施'>小区自动升降杆栅栏道闸停车场大型空降闸 | 2018年10月24日 |
| 供应 >交通安全设施'>动态人脸识别一体机 二维码闸机 工地系统 | 2018年10月24日 |
| 供应 >其它'>厂家直销全高旋转闸 半高转闸十字转闸门 | 2018年5月16日 |
| 供应 >其它'>厂家直销翼闸门禁 批发人行通道闸 | 2018年5月16日 |
| 供应 >车场/油站设施'>捷安创无人值守智能停车管理机器人 | 2018年5月16日 |
| 供应 >其它'>小区人行通道广告门 平开门 栅栏门 | 2018年5月16日 |
| 供应 >车场/油站设施'>捷安创无人值守自助缴费终端机器人 | 2018年5月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关