提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 天车工业无线遥控器

| 商机面向地区： | 上海 闵行区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 其它 |
| 发布日期： | 2017年12月22日 |
| 商机联系人： | 徐小姐 |
| 供求电话： | 021-61722307 |
| 电子邮件： | 3004558341@qq.com |
| 销售信息： | 供应 天车工业无线遥控器 |

发射器 接收器 频率：433.050-434.790MHZ 外接电源：24/48/110/220VAC 418.950-419.275MHZ（国内) 可选18/24VDC 发射功率：＜10mW 耗电量：35W 控制范围：100M 继电器输出数：14个21个 使用环境温度：-25℃至75℃ 天线：内置式 天线：内置式 防护等级：IP65 防护等级：IP65 外形尺寸：135*255*85mm 170*500*90mm 外形尺寸：172*130*125mm 外壳材质：ABS工程塑料 重量：1.1kg 充电器电源：80-250VAC 外壳材质：ABS工程塑料 或9-30VDC 控制档位：最高5速 电池使用时间： 自动关机：课选8分钟待机 20℃使用环境下20小时 自动关机：可选8分钟待机 电池类型：Nicd 电池容量：7.2V 1.1Ah GENIO-PUNTO -21 双摇杆一速+启动/停止+急停蘑菇头+2个3位拨动开关 GENIO-PUNTO-22 双摇杆二速+启动/停止+急停蘑菇头+2个3位拨动开关 GENIO-PUNTO-23 双摇杆三速+启动/停止+急停蘑菇头+2个3位拨动开关 GENIO-PUNTO-24 双摇杆四速+启动/停止+急停蘑菇头+2个3位拨动开关 GENIO-PUNTO系列遥控器支持一发多收和多发多收，双向通信，体积小巧，防护等级IP65，量轻且符合人体工程学设计，均可使用可拆装或电子启动钥匙，自动调频，外壳耐磨。分别带有2-3速 可多达4速的摇杆，可按客户需求安装拨动开关，按键或其他操作部件

# 上海杰莘实业有限公司

| 企业地址： | 银都路3118弄10区 | 企业邮编： | 201108 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-61722307 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-33275880 | 公司所在地： | 上海 闵行区 |
| 公司网站： | http://www.jxelca.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3004558341@qq.com | 联系人： | 徐小姐 |
| 企业全称： | 上海杰莘实业有限公司 |  |  |

上海杰莘实业有限公司（ELCA遥控器（中国）办事处）： ELCA艾科简介： ELCA 有着超过50年历史，专业从事工业无线遥控系统的研发与生产。

上海杰莘实业有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>起重机工业无线遥控器 | 2017年12月22日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>意大利艾科工业无线遥控器 | 2017年12月22日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关