提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# GZ4240/60数控金属带锯床

| 商机面向地区： | 山东 枣庄 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 金属加工设备 |
| 发布日期： | 2017年12月22日 |
| 商机联系人： | 刘畅 |
| 供求电话： | 18363782399 |
| 电子邮件： | goldcnc@163.com |
| 销售信息： | 供应 GZ4240/60数控金属带锯床 |

一、机床的主要用途： 本机床用于切割高度≤400mm，宽度≤400mm的大型钢胚，亦可在选取适当的工艺参数后，切割各种黑色或有色金属材料。 二、机床的主要特征： 1、机床通过机械、电气、液压的配合，具有自动夹紧、自动进刀、切割完毕锯架自动快速上升（即退刀）的功能。 2、进给速度，在给定的范围内，可进行无级调整。 3、由于其切削刀具，采用进口薄片的双金属带锯条，因此，切口窄，耗材少，所需动力小，是大、中型企、事业单位切割大型钢胚、大型模具钢胚的一种具有显节材又节能的高效切割刀具。 4、加强型可调式钨钢夹持片，确保锯切精度。 5、锯架上下升降定位，由紫外线接近开关控制，送料控制返回原点时定位，由紫外线接近开关控制（常开）。 6、送料长度尺寸由光栅尺检测定位，光栅尺检测有效范围500mm。 7、昆仑DOP人机界面支持双通讯口联机功能，可同时连接2种不同通讯格式的控制器，架构多机联机网络。 8、台达DVP可编程控制器，全自动控制。 9、送料长度检测深圳埃莫特光栅尺。 10、材料夹紧采用油缸夹紧。 11、可同时叠加多根材料锯切。 12、线速度根据不同材料锯切，给定不同线速度，达到不同的锯切效率。 三、机床自动控制系统： 1、全自动控制人机界面通过机械、电气、液压的配合，具有自动送料、自动切削等系统来控制工作循环。 2、在操作系统里分为手动与全自动工作，由人机界面转换控制。 3、在带锯床上装有二组虎钳，一组用来锯料时夹紧，自动送料由另外一组虎钳夹紧通过油缸工作来控制送料。送料长度由紫外线接紧行程开关控制，送料时由光栅尺自动检测数据控制，由PC控制器转换锯床切割工作，自动送料返回原点。 4、数控带锯床适用于大批量同规格材料锯切，性能稳定，效率高。可取代于普通锯床的3倍工作效率。 5、人机界面取代传统控制面板功能，数字设定、指示灯等，随时显示设备状态，操作指示，参数设定。（在人机界面电脑上输入锯切长度、锯切数量，轻松一按启动按扭LCD显示液晶屏，锯切输入锯切数量完成后，锯床自动停机等其它功能。 6、由PLC可编程控制器，设定锯切全过程的自动程序。 7、送料长度采用光栅尺控制，定位准确精度高，长度误差＜0.30mm。 8、可由数控控制单程自动送料长度400mm。 产品型号 GZ4240 切削范围（mm） Φ400-400×400 锯条规格（mm） 4600×41×1.3 锯切速度（m/min） 25-75 进给速度 无级调速 工作夹紧方式 液压 主电机功率（kw） 4 油泵电机功率（kw） 1.5 冷却泵功率（kw） 0.04 外形尺寸（mm） 2600×2700×1900 产品诚信可靠，服务贴心完善。 我厂所有产品，保修期限均为三年。 欢迎来电咨询订购！ 全国免费咨询热线：187-6328-9939。

# 山东高德数控机床有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 枣庄 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | goldcnc@163.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东高德数控机床有限公司 |  |  |

未填写

山东高德数控机床有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >金属加工设备'>GZ4235数控金属带锯床(全自动) | 2017年12月22日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>GB42130龙门金属带锯床 | 2017年12月20日 |
| 供应 >其它'>GB4228金属带锯床 | 2017年12月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关