提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 华夏巨匠XYX-200轮式岩心钻机

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年3月13日 |
| 商机联系人： | 郭延车 |
| 供求电话： | 17853797358 |
| 电子邮件： | 794525209@qq.com |
| 销售信息： | 供应 华夏巨匠XYX-200轮式岩心钻机 |

弘扬工匠精神、铸造巨匠品质,山东华巨机械有限公司专业生产各种打井、钻探设备，以“卓越的品质、优质的服务”的经营理念赢得了广大客户的一致好评，本公司提供客户的需求加工定制服务。欢迎新老客户莅临指导恰谈业务。如需咨询XYX-200轮式岩心钻机，请致电①⑦⑧ ⑤③⑦⑨ ⑦③⑤⑧。 一、XYX-200轮式岩心钻机主要特点 1、该钻机装有轮式行走机构，整机搬迁方便； 2、具有油压给进机构，提高钻进效率； 3、机配有上球卡式夹持机构代替卡盘，可实行不停机倒杆，工作效率高，操作方便安全可靠； 4、配有孔底压力表指示压力，便于掌握孔内情况； 二、XYX-200轮式岩心钻机适用范围 1、地质普查勘探、道路及高层建筑物基础勘探、各种混凝土结构检查孔、江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆、民用水井及地温中央空调等。 2、可根据底层的不同选用合金、金刚石及复合片等钻头进行钻进。 3、可钻2-9级的沙质粘土及岩层等。 三、XYX-200轮式岩心钻机技术参数 整机参数 Unity machine parameter 钻孔深度Driling depth（m） 200 开孔直径（mm） Maximum openhole caliber 325 终孔直径 End hole caliber（mm） 75 钻杆直径 Drill rod calier（mm） Φ42 Φ50 Φ60 钻孔倾角 Drill angle（°） 90～75 钻机重量Drill weight（kg） 1100 钻机尺寸（mm） Unity machine dimensions 2700*900*1500 立轴 Spindle 立轴转速Spindle speed（r/min） 64/128/287/557 立轴行程Spindle stroke（mm） 450 卷扬机 Hoist 单绳起重量（kg） Max.single line hoisting capacity 2500 单绳提升速度（m/s） Single line lifting speed 0.12/0.22/0.49/0.95 卷筒直径Reel diameter（mm） 140 钢丝绳直径 Wirerope caliber（mm） 13 钢丝绳容量 Wirerope length（m） 35 抱闸直径 Hug floodgate caliber（mm） 560 闸带宽度 Hug follgate belt width（mm） 70 泥浆泵Mud pump 类型 Type 卧式单缸双作用 Horizontal single-urn twin-action 排量 Displacement（L/min） 柴油机：170L/min 电机 ：150L/min 压力Pressure（Mpa） 3 工作压力 Work pressure（Mpa） 1.5 进水管直径 Inlet pipe caliber（mm） 51 出水管直径Outlet pipe caliber （mm） 38 三角带型号 Triangle conveyer belt B1728mm 钻机动力 Driling rig Pover 柴油机Diesel engine 20HP 电机 Electric motor 14.7KW ★以上参数如有改动，恕不另行通知。（Any change of the parameters mentioned above can be made without prior notification.） 山东华巨机械有限公司供应轮式液压岩心钻机，主要型号有：XYX-130、XYX-180、XYX-200、XYX-3、XYX-44A。 山东华巨机械有限公司 业务经理：郭延车

# 山东华巨机械有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 17853797358 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0537-3860909 | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 794525209@qq.com | 联系人： | 郭延车 |
| 企业全称： | 山东华巨机械有限公司 |  |  |

东华巨以服务为根本，视质量为生命，主营产品为：地质勘探钻机,岩芯钻机,轻便取样钻机,背包钻机,土壤取样钻机, 金属矿山用探矿取芯钻机,小型打井机,液压水井钻机,气动水井钻机,轮式水井钻机,履带式水井钻机,车载式水井钻机,旋挖钻机,打桩机,注浆加固钻机,煤矿用全液压坑道钻机

山东华巨机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>华夏巨匠带电启动200米型橡胶履带钻探机 | 2018年3月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>直供华夏巨匠HZ-200YY工程地质钻机 | 2018年3月13日 |
| 供应 >矿业设备'>直供HZ-200Y液压水井钻机 | 2018年3月13日 |
| 供应 >矿业设备'>华夏巨匠履带式130米勘探钻机 | 2018年3月13日 |
| 供应 >矿业设备'>售130米型回转式水井钻机山地平原都适用 | 2018年3月13日 |
| 供应 >矿业设备'>华巨直售HZ-130型百米勘探钻机适 | 2018年3月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关