提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 华夏巨匠带电启动200米型橡胶履带钻探机

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年3月13日 |
| 商机联系人： | 郭延车 |
| 供求电话： | 17853797358 |
| 电子邮件： | 794525209@qq.com |
| 销售信息： | 供应 华夏巨匠带电启动200米型橡胶履带钻探机 |

弘扬工匠精神、铸造巨匠品质,山东华巨机械有限公司专业生产各种打井、钻探设备，以“卓越的品质、优质的服务”的经营理念赢得了广大客户的一致好评，本公司提供客户的需求加工定制服务。欢迎新老客户莅临指导恰谈业务。如需咨询XYD-200履带式岩心钻机，请致电①⑦⑧ ⑤③⑦⑨ ⑦③⑤⑧。 一、XYD-200履带式岩心钻机优点 1、钻机采用自动伸缩式钻塔，用两支高强度油缸作支撑，一组液压阀控制钻塔仰卧，操作省时省力，安全可靠，限度的为用户创造效益。 2、底盘采用橡胶履带，重量较轻，寿命周期费用较低，能降低车辆行走机构的噪音，减小车体震动、可大幅度降低油耗，可在城市道路行走不伤路面。 3、底盘自带四条高强度螺纹支腿（或液压高支腿）安装调整快捷方便、可用于工作平面调平，装卸车减少吊装成本提高效率，工作时可作为辅助支撑。 4、采用48V电启动柴油机，极大地降低了操作者的劳动强度，特别是寒冷季节，柴油机启动困难时，更显现了极大地优越性。 5、本机配套BW-160独立泥浆泵，泵流量、压力大，维修保养方便，零配件全国各地方便购买。 二、XYD-200履带式岩心钻机适用范围 1、地质普查勘探、道路及高层建筑物基础勘探、各种混凝土结构检查孔、江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆、民用水井及地温中央空调等。 2、可根据底层的不同选用合金、金刚石及复合片等钻头进行钻进。 3、可钻2-9级的沙质粘土及岩层等。 三、XYD-200履带式岩心钻机技术参数 整机参数 Unity machine parameter 钻孔深度 Driling depth（m） 200 开孔直径（mm） Maximum openhole caliber 325 终孔直径 End hole caliber（mm） 75 钻杆直径 Drill rod calier（mm） Φ42 Φ50 Φ60 钻孔倾角 Drill angle（°） 90～75 钻机重量Drill weight（kg） 3600 钻机尺寸（mm） Unity machine dimensions 3800*1950*2700 立轴 Spindle 立轴转速Spindle speed（r/min） 64/128/287/557 立轴行程Spindle stroke（mm） 450 卷扬机 Hoist 单绳起重量（kg） Max.single line hoisting capacity 1600 单绳提升速度（m/s） Single line lifting speed 0.41 0.82 1.64 卷筒直径 Reel diameter（mm） 140 钢丝绳直径 Wirerope caliber（mm） 13 钢丝绳容量 Wirerope length（m） 27 泥浆泵Mud pump 类型 Type 卧式单缸双作用 Horizontal single-urn twin-action 排量 Displacement（L/min） 柴油机：170L/min 电机 ：150L/min 压力Pressure（Mpa） 1.3 工作压力 Work pressure（Mpa） 0.7 进水管直径 Inlet pipe caliber（mm） 51 出水管直径Outlet pipe caliber（mm） 32 三角带型号 Triangle conveyer belt B1575mm 钻机动力 Driling rig Pover 柴油机Diesel engine（HP） 22HP 2200r/min 履带底盘 Crawler chassis 履带规格 Crawler size（mm） 350*90*48节 爬坡角度 Climbing angle（°） 20° 行走速度 Moving speed（km/h） 10km/h 液压支腿有效高度（mm） Hydraulic landing leg valid height 1300 ★以上参数如有改动，恕不另行通知。（Any change of the parameters mentioned above can be made without prior notification.） 山东华巨机械有限公司供应履带式液压岩心钻机，主要型号有：XYD-130、XYD-180、XYD-200、XYD-3、XYD-44A。 山东华巨机械有限公司 业务经理：郭延车

# 山东华巨机械有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 17853797358 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0537-3860909 | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 794525209@qq.com | 联系人： | 郭延车 |
| 企业全称： | 山东华巨机械有限公司 |  |  |

东华巨以服务为根本，视质量为生命，主营产品为：地质勘探钻机,岩芯钻机,轻便取样钻机,背包钻机,土壤取样钻机, 金属矿山用探矿取芯钻机,小型打井机,液压水井钻机,气动水井钻机,轮式水井钻机,履带式水井钻机,车载式水井钻机,旋挖钻机,打桩机,注浆加固钻机,煤矿用全液压坑道钻机

山东华巨机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>华夏巨匠XYX-200轮式岩心钻机 | 2018年3月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>直供华夏巨匠HZ-200YY工程地质钻机 | 2018年3月13日 |
| 供应 >矿业设备'>直供HZ-200Y液压水井钻机 | 2018年3月13日 |
| 供应 >矿业设备'>华夏巨匠履带式130米勘探钻机 | 2018年3月13日 |
| 供应 >矿业设备'>售130米型回转式水井钻机山地平原都适用 | 2018年3月13日 |
| 供应 >矿业设备'>华巨直售HZ-130型百米勘探钻机适 | 2018年3月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关