提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# GPRS物联网远传燃气表

| 商机面向地区： | 北京 昌平县 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年1月10日 |
| 商机联系人： | 康建华 |
| 供求电话： | 18611697733 |
| 电子邮件： | shengshichanghua@126.com |
| 销售信息： | 供应 GPRS物联网远传燃气表 |

基表特点： ※ 机芯装有误差曲线调整机构可对燃气表的误差曲线斜 率进行调整，以提高燃气表的计量精度，减小误差分散性； ※ 计数器字轮放大显示窗可以更方便清楚的读取燃气表数据； ※ 始动流量小于2dm3/h； ※ 测量范围宽（宽量程），由于制造精度的提高，一个规格的燃气表可满足不同规格的燃气表的计量精度。如G2.5标准要求的计量范围为（0.025～4）m3/h，而我们生产的宽流量的燃气表同一规格可满足G1.6、G2.5、G4.0规格的检测要求，即(0.016～6) m3/h流量范围内的精确计量； ※ 计量精度： （qmax≤q＜0.1qmax）≤±3% （qmin≤q＜0.1qmax）≤±1.5% ※ 保护外壳之间涂胶后用一条整体的不锈钢封圈滚压密封，燃气表能承受75kPa的高压密封性检测； ※ 工作温度范围宽，在-20℃～55℃环境下可正常使用； ※ 预留脉冲输出接口，为未来实现远程抄表提供可能。 电子控制部分特点： 主芯片采用低功耗的MSP430； 所有电子元器件采用工业级帖片焊接技术； 超低功耗，四节碱性电池，使用寿命可达18个月以上； ※ 计量功能：准确计量用气量；燃气表只需简单设置即可使用，软件界面直观，开户、购气等操作简单易用； 电控部分的用气计量传感器采用双传感器桥式设计，双防双计，确保采讯可靠性；在燃气表运行过程中，传感器1和2（如上图）分别产生一个脉冲，单片机交替接收到脉冲1和脉冲2信号，计算为一个脉冲当量。如在运行过程中，其中一个传感器损坏，单片机只能接收到其中某一传感器的连续二个以上脉冲，此时，单片机就会自动判断传感器故障，关闭阀门；如在运行过程中，有强磁干扰，其中一个传感器会产生持续脉冲信号，另外一个传感器运行时也会产生脉冲信号，这样，单片机就会接收到同时存在的两个脉冲信号，单片机自动判断磁干扰，关闭阀门。 ※ 防磁干扰功能：当检测到外界磁场干扰时，燃气表自动关闭阀门，切断供气； ※ 报警功能：当传感器被干扰或阀门发生故障时，燃气表会以液晶显示及声音报警的方式进行提示； ※ 故障自我诊断功能： IC卡燃气表具有在“插卡操作”、“用气运行”过程中，出现故障或误操作的自我诊断功能，当诊断到燃气表有故障时，关闭阀门并将出现的故障或误操作的问题，通过故障代码的型式显示在液晶屏上，用户根据故障代码提示重新操作。 插卡操作故障自我诊断功能 在插卡操作过程中，如出现错误，液晶会显示具体的错误原因（如图）。 异常 1：卡内数据效验错误，说明插错卡 异常 2：卡密码错误，说明插错卡 异常 3：二级低压，不操作卡，请换电池 异常 5：用户卡表号错误，不是此户的卡 异常 6：卡片被提前拔出 异常 8：换表卡预换出未开户数据 异常16：燃气表已经开户 异常18：单位号错误 燃气表运行中故障诊断功能： 故障屏如右图所示，在燃气表出现故障，会自动在此液晶屏上显示相应提示，其中每一位数字指示一类故障，0表示无任何故障。 第1位（即个位）：显示1表示一级低压，2表示二级低压。 第2位（即十位）：显示1表示有磁攻击关闭阀门不超过6次，显示2表示有磁攻击关闭阀门已超过6次。 第3位（即百位）：显示1表示通过开关阀控制指令关闭阀门，插卡操作、按键查询都可以解除故障。 第4位（即千位）：显示1表示燃气泄漏报警器报警导致燃气表关阀，查询并修复漏气点后可重复上电池或插用户卡可正常开阀。 第5位（即万位）：显示1表示阀门未正常关闭或关闭不到位。 第6位（即十万位）：预留 第7位（即百万位）：显示1表示干簧管有一根断裂，一个有效的计数脉冲可以清除此故障。 ※ 预付费用气功能：实现先交费后用气的功能，解决燃气公司收费和入户抄表难的问题； ※ 提示功能：根据剩余气量及电池电量，当低于设定值时，燃气表蜂鸣器会及时提示用户购气和更换电池； ※ 防囤气功能：可通过售气软件系统设定购气限额，防止用户囤气，从而减少燃气公司因气价波动而带来的损失； ※ 与燃气泄漏报警器联动，当有燃气泄漏，报警器报警时，燃气表自动切断内置电机阀门，防止燃气进一步泄漏，提高燃气使用安全性。

# 北京盛世昌华科技有限公司

| 企业地址： | 中关村科技园仁和路4号 | 企业邮编： | 102200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18611697733 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 北京 昌平县 |
| 公司网站： | http://www.ranqibiao.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | shengshichanghua@126.com | 联系人： | 康建华 |
| 企业全称： | 北京盛世昌华科技有限公司 |  |  |

北京盛世昌华科技有限公司的快速发展，主要是靠领先的技术、过硬的质量和真诚的服务。我们公司的核心竞争力就是技术领先、质量第一、品质服务。公司一贯奉行“科技领先、质量第一、诚实守信、优质服务”的宗旨，坚持科研与生产相结合的方针，大力开发和生产高新技术产品，奋发努力、开拓进取，为我国民族高科技产业的发展做出应有的贡献。

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关