提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 2018新型破碎机可遥控调节筛板空大小

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年8月12日 |
| 商机联系人： | 周经理 |
| 供求电话： | 18605476095 |
| 电子邮件： | 3148731383@qq.com |
| 销售信息： | 供应 2018新型破碎机可遥控调节筛板空大小 |

彩钢瓦破碎机生产线配置单: 本厂生产的彩钢瓦破碎机自命为第4代产品，在上代设备基础上进行了更多的改进， 1.采用自主研发的新型转子，不堵机器，降低工作电流，提高产量，节省电费，对于锤头不易破碎的大型物料可有转子二次轻松破碎，还增加了斧锤，先对进入破碎腔的宽物料进行撕碎，劈成窄的长条，再有锤头摩擦除漆，打出机器； 2.采用自主研发的特殊移位筛板，出来的成品颗粒可在设计尺寸内任意调节，在破碎汽车壳 家电壳 摩托车等易除漆原材料时可调大筛孔提高产量，节省人工电费，减少设备磨损，在破碎彩钢瓦易拉罐等原材料时可调小筛孔，提高产品质量; 3.采用自主研发的无缝链板，不漏料不卡料，大大降低设备故障，提高运送能力； 4.受下雨后启动破碎机工作灰尘较少的启发，设备采用喷淋降尘器，大大降低了灰尘，又采用双旋风式除尘器，最大程度减少了灰尘，降低了设备的故障； 5.采用双磁选机，减少了漏料，提高了效益； 6.采用封闭式进料口，减少了蹦料，加强了安全，还能使较长的物料自动引入撵棍处，有双撵棍强制喂入主机，缩短喂料时间，最大程度提高产能； 7.采用封闭式出料输送机，杜绝了卡料引发的皮带跑偏及转不动，减少了故障，提高了运送能力。 一.主机： 主机用30mm厚钢板，筛板用18猛镍2的高猛板，厚120mm，筛孔直径50-120mm任意调节，衬板材质345B高温猛板厚30mm，进料口1.6米宽. 二.驱动电机（380伏）： 250千瓦-6级1台，无缝链板变频调速电机15千瓦-4极一台含摆线针减速机，液压站驱动电机7.5千瓦-4极两台，磁选机驱动电机3千瓦-4极一台含齿轮减速机，出料输送机电机3千瓦-4级5台含摆线针减速机个5台。 三.上料无縫链板输送机： 变频双向调速，200节距链条，封闭无缝式，实用1.6米宽，15米长。 四.出料皮带输送机 600mm宽封闭式皮带输送机5条，长度分别为：2米 5米 6米 8米 10米各一条。 五.喂料装置: 液压马达驱动强制喂料，上下碾辊，半封闭式进料口料斗。 六.振动筛一台 七.磁选机： 半磁滚筒式独力磁选机一台，直径800mm，宽800mm.输送机内置磁选机一个。 八.液压站: 双25柱塞油泵，4+1路电磁分配阀，操控台按键控制。 九.操控台： 2套软启动系统，4路监控器一套，18.5千瓦变频器一台，操控整台生产线。 十.破碎对象：宽度不超过1.6米的汽车壳 彩钢瓦 家电壳 摩托车电动车架和80公斤以内的易拉罐压块等，产量不低于每小时4吨。 十一 其他： 旋风除尘1台，降尘喷淋系统1套，对讲机4个，6平方电缆线1捆，4平方电缆线1捆，11芯控制线20米，气泵1台，气动黄油枪1个，扳手1套，液压马达1个，电磁溢流阀2个，电磁换向阀2个等。 整机质保1年，售后上门服务时间72小时以内（能电话解决的随时电话解决，需要发配件的24小时内发货）。 公司集研发，制造，销售为一体，主营产品有：轮式抓钢机、固定式抓钢机、物料抓取机、抓料机、合页抓斗、多瓣式抓斗、五瓣抓斗等废钢破碎机，汽车壳破碎机，彩钢瓦破碎机，摩托车破碎机，自行车破碎机，金属包块破碎机，易拉罐破碎机，金属团球机等，钢管破碎机，金属打包机，生铁销压块机，熟铁销破碎机，对辊式破碎机，大，中，小型环保除尘器等100种废钢加工分解设备。 路义人秉承科学管理，精心运作，持续改进，开拓创新的质量方针，遵循质量承诺，服务承诺和信誉承诺，把客户满意作为我们最高的追求，立志成为我国最有影响力的机械生产企业。 “以质量求生存，以信誉求发展”是我公司的一贯宗旨。以用户为上帝，竭诚为生产者、建设者服务是我们的职责和愿望。提供一流的质量，一流的信誉，一流的售后服务，满足客户的需求是我们的义务。

# 济宁市路义再生资源有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 3148731383@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 济宁市路义再生资源有限公司 |  |  |

未填写

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关