提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# GT10B钢筋调直切断机

| 商机面向地区： | 山东 济宁市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 其它 |
| 发布日期： | 2018年3月3日 |
| 商机联系人： | 岳经理 |
| 供求电话： | 13258019723 |
| 电子邮件： | 1956863844@qq.com |
| 销售信息： | 供应 GT10B钢筋调直切断机 |

GT10B钢筋调直切断机 钢筋调直切断机 调直切断机 数控钢筋调直切断机 调直钢筋调直切断机厂家 小型钢筋调直切断机 自动钢筋调直切断机 山东大强供应T10B钢筋调直切断机 山东大强钢筋调直切断机 生产制造，型号齐全T10B钢筋调直切断机，钢筋调直切断机，调直切断机，数控钢筋调直切断机，调直钢筋调直切断机厂家，小型钢筋调直切断机，自动钢筋调直切断机， 配件齐全质优价廉 GT10B钢筋调直切断机（GX4-10钢筋调直切断机）由调直部分、液压部分组成，易拆解，搬运安装方便，设有数控装置，可根据客户不同要求、数量、长短定位。调直速度快，切断无误，无噪音，无连切，可调直Φ4-Φ10盘圆钢筋与Φ4-Φ12级螺纹钢筋，适用于各种建筑工地与钢筋加工。 GT10B钢筋调直切断机技术参数： 调直钢筋直径：4-10mm(盘圆) 4-12(螺纹) 自动剪切长度：700-8400mm(可加长) 切断长度误差：±5mam 定尺切断范围：0.3-6m 调直速度： 18-40m/min 定尺精度：5mm 托架长度：6mm 调直电机功率：5.5KW 切断电机功率：3KW 牵引电机功率：3KW 整机重量：230kg 外形尺寸：1900×600×1400mm 姓名：岳经理 手机/微信:13258019723 地址：山东济宁市长沟工业园7号 网址：www.daqiangjiexie.cn GT10B钢筋调直切断机使用方法： 1.钢筋调直切断机采用送料方法，送料轮压紧，送料速度快，不打滑，不对钢筋产生弯曲，压紧轮直径大，进料口用钨钢，使用寿命长，出料快按直径8毫米计算，长度1.8米每小时能出料0.9吨。 2.调直筒做成开放式，对扭断钢筋容易清除，不会造成通道堵塞，调直块采用钨钢，轴承座选用都比普通大。 3. 钢筋调直切断机用冲床式切断，平面刀片，每块刀片能用四面，切断效果好，最短可切0.25米，切断长度最大误差20毫米以内，倒顺起动无影响。 4.下料架选料要求高、造形准确。底板用螺丝紧固，松紧可随意调节。开关门阻力小方便调试。本机具有体积小、拆装方便等优点。 GT10B钢筋调直切断机 钢筋调直切断机 调直切断机 10B钢筋调直切断机 GT10B钢筋调直切断机厂家 GT10B钢筋调直切断机价格 GT10B钢筋调直切断机作用 我公司主营产品：钢筋点焊机 钢筋对焊机 钢筋套丝机 钢筋捆扎机 钢筋切断机 废旧钢筋调直机 钢筋弯曲机 钢筋弯弧机 钢筋弯箍机 钢筋切断机 钢筋调直机切断机

# 济宁市大强机械设备有限公司

| 企业地址： | 济宁市中区太白国际1201-1210室/玄帝庙街6-8号 | 企业邮编： | 272400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0537-2200209 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0537-2200209 | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： | www.daqiangjiexie.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1956863844@qq.com | 联系人： | 岳经理 |
| 企业全称： | 济宁市大强机械设备有限公司 |  |  |

济宁市大强机械设备有限公司成立于2017年，是山东佳信机械设备有限公司旗下一家全资子公司。钢筋切断机、弯曲机、弯箍机、弯弧机、调直切断机、各种型号系列电机等

济宁市大强机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>GQ50钢筋切断机GQ40钢筋切断机 | 2018年3月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>GQ16型钢筋剪切机 | 2018年3月3日 |
| 供应 >其它'>GF32钢筋弯箍机 | 2018年3月3日 |
| 供应 >其它'>GF-20型钢筋弯箍机 | 2018年3月3日 |
| 供应 >特种建材'>DN-40钢筋点焊机气动点焊机 | 2018年3月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关