提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 循环交变式盐雾腐蚀试验箱

| 商机面向地区： | 北京 大兴区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年7月30日 |
| 商机联系人： | 孟诗雪 |
| 供求电话： | 13693307737 |
| 电子邮件： | zkhsmsx2001@163.com |
| 销售信息： | 供应 循环交变式盐雾腐蚀试验箱 |

循环交变式盐雾腐蚀试验箱 设备能在试验工作空间内达到从常温到55℃之间的任何一个温度点，并保持恒定。在规定容积的箱体内，温度、相对湿度恒定的情况下对材料或产品进行盐雾腐蚀和潮湿试验。设备在35℃的温度下正常喷雾,到达规定的时间后喷雾停止,设备内箱环境自动转换到40℃、93%的潮湿环境进行潮湿试验,到达规定的时间后再自动转换到35℃的温度下进行喷雾,之后潮湿,然后，样品有可能还需要进行盐溶液浸泡试验一段时间，再进行烘干试验，烘干试验有可能使用红外灯，有可能使用设备加热烘干，这样周而复始,循环达到规定的周期后自动停止试验。 循环交变式盐雾腐蚀试验箱 一、技术参数 型号 JYWX-150 JYWX-250 JYWX-750 JYWX-010 JYWX-016 JYWX-020 内形尺寸D×W×Hmm 450×600×400 600×900×500 750×1100×500 850×1300×600 850×1600×600 900×2000×600 工作室温度范围 RT+10℃～+50℃ +60℃ +80℃ 饱和器温度范围 RT+5℃～70℃ 湿度范围 85～98%R•H 50～98%R•H 温度波动度 ≤±0.5℃ 温度均匀度 ≤±2℃ 湿度均匀度 +2 -3 % R•H 空气压力 0.2～0.4Mpa 喷雾压力 0.05～0.17Mpa/cm2 盐雾沉降量 1～2mL/80cm2.h 喷雾方式 连续、交变喷雾可随意调节 试样架 试样架可满足15℃、30℃倾斜试验 二、试验方法：中性盐雾试验（NSS试验）、盐雾试验（SS试验）、醋酸盐雾试验（ASS试验）、铜加速醋酸盐雾试验（CASS试验）等盐雾试验方法； 三、箱体材质： 1、箱体及内胆均采用PP高强度耐腐蚀塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀；易清洗、无泄露； 2、箱盖同样采用PP塑料板,中部开设一个或两个玻璃视窗，便于试验时观测试验样品受试状况,箱盖与箱体采用水密封，从而防止盐雾外泄； 3、超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验，并且随时可以清楚地观察盐水液位； 4、加热为内胆水槽式加温方式，升温快，温湿度分布均匀； 5、全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验而不产生任何损伤； 6、饱和器为圆筒型全304不锈钢制作，外部保温棉保温； 北京循环交变盐雾腐蚀试验箱中科环试品牌 四、控制系统： 1、温湿度控制仪表采用5.7寸“TEMI880”大屏幕-液晶显示可编程微电脑PID控制SSR输出运行，全进口超大液晶触摸屏幕画面，荧幕操作简单，程式编辑容易； 2、精度：0.1℃(显示范围)； 3、解析度：±0.1℃； 4、感温传感器：PT100铂金电阻测温体； 5、控制方式：热平衡调温调湿方式，所有电器均采用（施耐德）系列产品； 6、温湿度控制采用P . I . D＋S.S.R系统同频道协调控制； 7、具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定； 8、控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示具有100组程式每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分 资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机； 9、具有RS-232或RS-485远程通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能； 10、控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏（使其寿命更长久） 五、加热系统： 1、设计水槽加热，风道干空气加热、水槽加湿、饱和器加热四套加热系统控制； 2、箱内试验水槽加热满足喷雾试验温度的恒定，以及恒温恒湿试验过程湿度恒定的需要。水槽内部少量的水加热，使收集的盐雾的PH值达到要求。加热器件采用U型钛金属高速加温电热管，内置镍铬合金远红外发热芯体升温快,温度分布均匀,且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一； 3、风道干空气加热满足高温烘干试验； 4、饱和空气桶加热满足对喷雾气体的加热，以免影响箱体内的喷雾温度； 5、几套加热完全独立控制系统，不影响盐雾试验及控制线路； 6、温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益； 7、水槽加热和饱和器加热都设计低水位保护，防止无水干烧损坏设备。 六、喷雾系统： 1、喷雾采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）、导向盐雾，雾粒细小，自然沉降；喷嘴无盐结晶，沉降量可调； 2、喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热； 3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大； 4、空气过滤系统，避免喷嘴杂质堵塞而终止试验； 5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十年内可保持不老化及龟裂； 6、盐水箱具有高低水位显示； 7、特制的玻璃喷嘴采用虹吸原理将盐水雾化，大颗粒盐水水珠在喷雾塔内被回收，喷出的细小盐水水雾在箱体内部弥漫，盐雾不回收。 六、电路控制系统： 1、温度控制仪：5.7寸韩国原装TEMI880，控制精确、平稳，长期运转不漂移; 2、传感器：PT100测试传感器; 3、执行元器件：施耐德交流接触器，小型继电器，固态继电器; 4、气路系统：稳定可靠的气路元器件; 循环交变式盐雾腐蚀试验箱 七、保护系统: 1、无熔丝保护开关 2、箱体超温保护 3、箱体低水位保护 4、饱和器低水位保护 5、饱和器超温保护 6、试验结束指示 7、压缩气体两级稳压调压保护 8、过载、漏电具有自动关机等保护 八、标准配置: 1、圆棒1套 V型样品架1套 2、玻璃喷嘴4个 3、漏斗3个 4、计量筒3个 九、设备使用条件: 1、环境温度：5℃～＋28℃（24小时内平均温度≤28℃） 2、环境湿度：≤85%R.H 3、机器放置前后左右各80公分不可放置东西； 十、执行标准：严格参照GB/T2423.17-2008、GB/T2423.18—2000、GB/T10587-2006、GJB150.11A-2009、GB/T10125-1997、GB/T5170.8-1996、DIN50021、ISO1456-74、ISO3768-78、ASTM B117-73等试验方法设计制造； 循环交变式盐雾腐蚀试验箱 十一、售后服务： 保修壹年,终生维护,定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案； 提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）

# 北京中科环试仪器设备有限公司

| 企业地址： | 北京市大兴区滨河街27号 | 企业邮编： | 102600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13693307737 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 010-81283287 | 公司所在地： | 北京 大兴区 |
| 公司网站： | http://www.bjzkhs.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | zkhsmsx2001@163.com | 联系人： | 孟诗雪 |
| 企业全称： | 北京中科环试仪器设备有限公司 |  |  |

未填写

北京中科环试仪器设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备仪器'>2020中小型交变恒温湿热试验仪 | 2020年3月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>高压汞灯紫外线老化箱 | 2019年5月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>新型环保混合性气体腐蚀试验箱 | 2018年8月2日 |
| 供应 >化工设备仪器'>IPX9K高压喷淋试验箱 | 2018年7月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>建筑防水涂料500W高压汞灯紫外线老化机 | 2018年7月30日 |
| 供应 >仪器/仪表'>建筑防水涂料500W高压汞灯紫外线老化箱 | 2018年7月30日 |
| 供应 >实验室用品'>ISO质量认证品牌氙灯老化箱 | 2018年7月30日 |
| 供应 >化工设备仪器'>2018小型台式恒温恒湿箱 | 2018年1月11日 |
| 供应 >仪器/仪表'>2018新款大型高低温试验机 | 2018年7月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关