提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 北京IP防护等级认证试验及中文检测报告

| 商机面向地区： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 技术合作 |
| 发布日期： | 2018年3月30日 |
| 销售信息： | 供应 北京IP防护等级认证试验及中文检测报告 |

ＩＰ防护等级认证试验常规的IP防护等级测试等级：IP20、IP31、IP33、IP41、IP44、IP54、IP55、IP65、IP66、IP67、IP68等级。 （一）IP防护等级测试的含义： 第一位数字防尘试验： （0 ）无防护 对外界的人或物无特殊防护 （1 ）防止大于50mm的固体外物侵入 （2 ）防止大于12.5mm的固体外物侵入 （3 ）防止大于2.5mm的固体外物侵入 （4 ）防止大于1.0mm的固体外物侵入 （5 ）防止外物及灰尘 完全防止外物侵入 （6 ）防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入 （二）第二位数字表示防水试验: IPX1:代表垂直滴水，垂直方向滴水没有影响，水流量1mm/min,试验10min; IPX2：15度滴水，当外壳的各垂直面在15度范围内倾斜，垂直滴水应无有害影响,水流量为3mm/min,每个倾斜位置2.5min； IPX3：淋水试验，各垂直面在60度范围内淋雨，无有害影响,水流量10L/min,试验时间10min； IPX4：溅水，向外壳各方向溅水无影响,各垂直面在180度范围内淋雨,水流量10L/min,试验时间10min； IPX5：喷水，向外壳各方向喷水无影响,水流量12.5L/min,试验时间3min； IPX6：猛烈喷水，向外壳各方向强烈喷水无有害影响，水流量为100L/min,试验时间为3min； IPX7：短时间浸水，浸入规定压力的水中经规定的时间后外壳浸水量不至于达到有害程度,放置于一个潜水箱中，一般深度1米，试验时间为30min； IPX8：连续浸水，生产厂和用户协商浸水的深度和时间。 在国内，检测依据一般按照GB/T4208-2008/IEC60529:2001外壳防护等级(IP代码)标准进行试验。 关于IP防护等级检测报告，国内是出具防护等级中文检测报告或者英文检测报告，没有证书的说法。 我方环境测试实验室专业提供各类仪器仪表箱体、配电柜、配电箱、电控箱、水表、基站、集中器、阀门控制器、手机、水下摄像机、交换机等设备的IP防护等级测试服务，并出具国家认可的检测报告。 IP防护等级测试实验室的优势： 1.IP68防护等级中IPX8防水试验的水深可以高达50米； 2.沙尘试验箱的容积为高 800mm、宽 2200mm、深 700mm，可以实施较大尺寸产品的沙尘试验； 3.检测周期灵活，随到随测，无需排队； 4.出具检测报告速度快，2-3个工作日即可拿到检测报告； 5.检测报告资质权威，报告封面加盖CNAS、CMA印章。 6.国家认可检测报告用途广泛：报批国家科研项目、招投标、市场用户需要等。

# 北京仪综测业科技发展有限公司

| 企业地址： | 北京市西城区广安门外大街甲397号 | 企业邮编： | 100055 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 010-63469388 | 所属行业： | 非盈利机构 |
| 公司传真： | 010-63469388 | 公司所在地： | 北京 北京 |
| 公司网站： | http://www.test114.com.cn | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 13691093503@163.com | 联系人： | 彭光琼 |
| 企业全称： | 北京仪综测业科技发展有限公司 |  |  |

北京仪综测业科技发展有限公司检测中心专业提供各类产品的环境试验、电磁兼容试验、电气安全试验检测服务，出具国家认可的检测报告。

北京仪综测业科技发展有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >咨询/调研'>铁路地面信号产品高温及低温试验 | 2018年3月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >咨询/调研'>信息技术设备电气安全安规试验 | 2018年3月30日 |
| 供应 >技术合作'>北京可靠性试验服务 | 2018年3月30日 |
| 供应 >咨询/调研'>北京电磁兼容测试第三方检测报告 | 2018年3月30日 |
| 供应 >咨询/调研'>可编程序控制器环境试验 | 2018年3月30日 |
| 供应 >技术合作'>北京IP68防护等级测试机构 | 2018年3月30日 |
| 供应 >技术合作'>军用装备高低温湿热环境试验 | 2018年3月30日 |
| 供应 >技术合作'>北京轨道交通设备电磁兼容试验 | 2018年3月30日 |
| 供应 >技术合作'>北京高低温可靠性试验及电磁兼容检测中心 | 2018年3月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关