提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 木工开榫机高速木工电机 木工电主轴

| 商机面向地区： | 广东 佛山 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年6月23日 |
| 销售信息： | 供应 木工开榫机高速木工电机 木工电主轴 |

木工开榫机高速木工电机 光轴外螺母款 电主轴 木工电主轴，可以根据客户要求定制定做电主轴，客户提供技术参数或者图纸都行，欢迎来电咨询 型号：SFM5360B-12/3.70SF30 额定功率：3.70KW 最高转速：12000RPM 出轴长度：68mm 出轴直径：30mm 额定频率：300HZ 最大电流：8.70A 额定电压：380V 驱动方式：变频器 主轴锥孔跳动：0.001-0.005mm 请用户注意：高速电主轴不可以直接直入公频必须使用变频器驱动！因变频器品牌较多，各厂商设定参数不一（我们推荐使用台达B系列变频器），请在使用前与变频器厂商沟通确定设定参数写入再启动电主轴以免造成电机电流过流大导致线圈烧坏造成不必要的损失，如发现有异常请不要再次启动及时与我们联系。谢谢！

# 佛山市长来自动化设备有限公司

| 企业地址： | 佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路151号共和商厦B座 | 企业邮编： | 528200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18925940598 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0757-81093280 | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | http://www.changlai168.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2427278096@qq.com | 联系人： | 李可佳 |
| 企业全称： | 佛山市长来自动化设备有限公司 |  |  |

未填写

佛山市长来自动化设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >泵及真空设备'>吸盘球型角度补偿器真空吸盘万向摇头摆动 | 2019年12月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >泵及真空设备'>送板机械防泄露真空吸盘单向阀气动吸盘 | 2019年12月5日 |
| 供应 >泵及真空设备'>SMC双层吸盘HB125纸箱吸盘 | 2019年12月5日 |
| 供应 >泵及真空设备'>气动吸盘真空发生器CV15HSCK | 2019年12月5日 |
| 供应 >泵及真空设备'>施迈茨真空吸盘缓冲杆 | 2019年12月4日 |
| 供应 >泵及真空设备'>防泄露单向阀吸盘木板真空吸盘φ88 | 2019年12月4日 |
| 供应 >通用零部件'>SMC真空吸盘纸箱吸盘 | 2019年12月4日 |
| 供应 >泵及真空设备'>纸箱包装搬送机器人真空吸盘 | 2018年6月23日 |
| 供应 >工业设备'>KUKA KRC2示教器 手持式编程器 | 2018年6月23日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关