提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# XY-3回转式勘探工程取芯600m钻机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年5月9日 |
| 商机联系人： | 黄海罗 |
| 供求电话： | 18853702971 |
| 电子邮件： | 3283155020@qq.com |
| 销售信息： | 供应 XY-3回转式勘探工程取芯600m钻机 |

山东鲁探机械缔造精品，我们凭借专业的生产设备、完整的质量体系与卓越的管理团队，不断的改革创新发展壮大，生产更多更新更好用的精品钻机，我们将用专业的知识为您解决您的问题，愿与您真诚合作、携手发展。请致电：①⑧⑧ ⑤③⑦ 零②⑨⑦① 一、XY-3岩芯钻机主要特点 1、钻机采用LG140型汽车变速箱总成，具有10个转速级数和合理的调速范围； 2、扭矩大，承载力强，可实现远距离操纵变速，操作集中方便； 3、装机功率大，具有2档反转速度，便于处理事故； 4、具有常闭式液压卡盘，操纵方便灵活； 5、可实现立轴和卷扬机的独立操作； 6、立轴通孔直径大，可换用大六方主动钻杆。 二、XY-3岩芯钻机技术参数 整机参数 钻孔深度 600m 钻孔直径 300-75mm 开孔直径 300mm 终孔直径 75mm 钻杆 Φ60 钻孔倾角 90°--65° 立轴 立轴正转速度 30-1050r/min 立轴反转速度 29-137r/min 立轴行程 60mm 立轴内孔直径 96mm 立轴提升能力 6000kg 主卷扬 单绳提升速度 0.5-1.9m/s 钢丝绳直径 12.5mm 单绳提升能力 4000kg 卷筒直径 300mm 卷筒容量 50m 单绳最大提升能力 3000kg 泥浆泵 型号 卧式三缸 BW-250 排量 250L/min 工作压力 80kgcm2 进水管直径 75mm 出水管直径 50mm 齿轮泵 双联齿轮油泵 CBF-F63/25 前流量压力 63L/min 20Mpa 后流量压力 25L/min 20Mpa 钻机动力 柴油机 39KW 电机 22KW 重量尺寸 钻机重量 1800KG 外形尺寸 2500×900×1800mm 山东鲁探机械有限公司专业供应XY系列勘探钻机/地质钻探机，主要型号有：XY-100、XY-1、XY-150、XY-1A、XY-180、XY-1B、XY-200、XY-2、XY-3、XY-4、XY-44A、XY-8。 山东鲁探机械有限公司 业务经理：黄海罗 手机：18853702971 微信：18853702971 QQ：3283155020：

# 山东鲁探机械有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3283155020@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东鲁探机械有限公司 |  |  |

未填写

山东鲁探机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>HZ-130Y岩心取样勘探钻机 | 2018年5月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>鲁探品质QZ-2C汽油轻便型勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>QZ-2B轻便汽油岩芯勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>QZ-2A轻便勘测钻机家用水井钻机 | 2018年5月7日 |
| 供应 >矿业设备'>BXZ-1背包钻机便携式勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>XYX-3行走式液压勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>XY-100小型岩石取心勘探钻机 | 2018年5月7日 |
| 供应 >矿业设备'>XYC-200车载液压勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>XYC-200A三轮车载型液压取样钻机 | 2018年5月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关