提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# QZ-2A轻便勘测钻机家用水井钻机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2018年5月7日 |
| 商机联系人： | 黄海罗 |
| 供求电话： | 18853702971 |
| 电子邮件： | 3283155020@qq.com |
| 销售信息： | 供应 QZ-2A轻便勘测钻机家用水井钻机 |

山东鲁探机械缔造精品，我们凭借专业的生产设备、完整的质量体系与卓越的管理团队，不断的改革创新发展壮大，生产更多更新更好用的精品钻机，我们将用专业的知识为您解决您的问题，愿与您真诚合作、携手发展。请致电：①⑧⑧⑤③⑦ 零②⑨⑦① 一、QZ-2A型三相电取样钻机简介 QZ-2A型三相电取样钻机是一种轻便多用途微型工程钻机，它适用于工业、民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打爆破孔、检查孔、小型家用水井等。 二、QZ-2A型三相电取样钻机参数 QZ-2A三相电取样钻机 钻孔直径(mm) 32～91 钻孔深度（m） 土层φ91：10～15米； 岩石φ91：5～10米； 岩石φ75：10～15米； 岩石φ60：15～20米； 岩石φ46：20～25米 钻杆直径(mm) 28 转速（r/min） 185~380 扭矩（N.m） 80 三相电电动机（KW） 2.2 外形尺寸（L*W*H） 600*450*1900 钻机重量（KG） 95 三、QZ-2A型三相电取样钻机整套配置 名称 型号 单位 数量 三相电取样钻机 QZ-2A 台 1 钻杆 φ32*1500 根 6 钻杆 φ32*800 根 8 锁接手 φ40 付 14 岩芯管 φ44 根 1 岩芯管 φ60 根 1 合金钻头 φ45 个 1 脑袋 φ45公/38母 个 1 合金钻头 φ60 个 1 脑袋 φ60公/38母 个 1 扫土钻头 φ40 个 1 垫叉 把 1 水封 Y型30*50*10 个 4 油封 17*50*10 个 2 转向盘 套 1 (如需木架、高压泵和高压水管请另说明) 山东鲁探机械有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ型背包取样钻机、QZ-1两相电取样钻机、QZ-2A三相电取样钻机、QZ-2B汽油机取样钻机、QZ-2C汽油机取样钻机、QZ-50液压取样钻机、QTZ型轻便土壤取样钻机、SH30-2A勘察钻机。 山东鲁探机械有限公司 山东鲁探机械有限公司 业务经理：黄海罗 手机：18853702971 微信：18853702971 QQ：3283155020

# 山东鲁探机械有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3283155020@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东鲁探机械有限公司 |  |  |

未填写

山东鲁探机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>HZ-130Y岩心取样勘探钻机 | 2018年5月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>鲁探品质QZ-2C汽油轻便型勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>QZ-2B轻便汽油岩芯勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>BXZ-1背包钻机便携式勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>XYX-3行走式液压勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>XY-3回转式勘探工程取芯600m钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>XY-100小型岩石取心勘探钻机 | 2018年5月7日 |
| 供应 >矿业设备'>XYC-200车载液压勘探取样钻机 | 2018年5月9日 |
| 供应 >矿业设备'>XYC-200A三轮车载型液压取样钻机 | 2018年5月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关