提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 上海奇高VB7200电动二通调节阀

| 商机面向地区： | 上海 崇明区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年1月22日 |
| 商机联系人： | 叶先生 |
| 供求电话： | 021-32050777 |
| 电子邮件： | shqgfm@139.com |
| 销售信息： | 供应 上海奇高VB7200电动二通调节阀 |

VB7200电动二通调节阀用于空调通风、热处理厂的工业和工厂流体控制。 VB7200电动二通调节阀包括阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、轴封、密封件。 安装 1、按阀体显示的流动方向安装 2、安装阀前应保证管道清洁、没有焊接时留下的氧化物 3、管道与阀体相连接时必须完全吻合。并不受振动 4、用高温流体（如蒸汽、过热的水、透热液体）作业的工厂，安装时应使用伸缩接头，以避免管道膨胀挤压阀体 5、驱动器垂直安装在阀体之上、避免驱动器装在阀的下面 6、需留出足够的空间以便日常维护时，从阀体上拆卸驱动器 7、阀不能安装有于爆及环境温度高于50℃和低于-5℃的环境中，也不能置于蒸汽、水力喷射或滴漏处 主要外形尺寸 型号 规格 DN（mm） 主要尺寸（mm） 行程 (mm) 执行程 △Pmax 关闭压差 二通 三通 L H H1 D K C n-d (KPa) VB7200-50 VB7300-50 50 23 450 145 165 125 20 4-18 45 500 500 VB7200-65 VB7300-65 65 290 468 150 185 145 20 4-18 45 400 400 VB7200-80 VB7300-80 80 310 475 185 200 160 20 8-18 45 300 300 VB7200-100 VB7300-100 100 350 475 205 220 180 22 8-18 45 300 300 VB7200-125 VB7300-125 125 400 504 230 250 210 22 8-18 45 200 200 VB7200-150 VB7300-150 150 410 532 280 285 240 24 8-22 45 100 100 VB7200-200 VB7300-200 200 520 550 280 340 295 30 12-22 45 100 100

# 上海奇高泵阀集团有限公司

| 企业地址： | 上海市崇明县堡镇桃源村江边北路435号 | 企业邮编： | 202157 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-32050777 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-66099555 | 公司所在地： | 上海 崇明区 |
| 公司网站： | http://www.shqgfm.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | shqgfm@139.com | 联系人： | 叶先生 |
| 企业全称： | 上海奇高泵阀集团有限公司 |  |  |

公司拥有现代化的厂房、精良的机械加工设备、镗床、立车、数控车床、等离子喷焊、化学成份分析、机械性能测试、硬度测试、进口直读式光谱分析仪、无损探伤、超声波测厚仪等各种阀门专用设备，并建立先进的CAD阀门设计中心、检测中心及健全严谨的管理机制。确保产品符合有关设计、检验标准，使得产品质量水平不断的提高

上海奇高泵阀集团有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>上海奇高UJ11H内螺纹柱塞阀 | 2018年1月22日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>上海奇高高温高压电磁阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高KP快速排(吸)气阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高往复型气动隔膜阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高自由半浮球式疏水阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高GYA液压安全阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高HC41X节能梭式止回阀 | 2018年1月22日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关