提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# SC9210 96全自动移液工作站

| 商机面向地区： | 江苏 吴中区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年7月20日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 13511606901 |
| 电子邮件： | 2354554655@qq.com |
| 销售信息： | 供应 SC9210 96全自动移液工作站 |

SC9210 96 & 384 全自动移液工作站 能同时兼容 1/8/12/16/24/96/384 通道的液体处理 提供 0.5~20 μL、5~200 μL、10~300 μL、50~1250 μL、0.5~12.5 μL、5~125 μL 多个量程 适应多种移液处理的全自动化移液系统 久经考验、值得依赖的中析自动化移液工作站能够缩短试验周期并在各种规模的系统中实 现通量最大化，产品线涵盖了生命科学的所有研究应用。 SC9210 延续了其直观的操作和紧凑的设计，能够使用 24、96 和 384 通道移液头，以实 现更高的效率。SC9210 是一款开放设计的紧凑型全自动移液工作站，标配 8 个 SBS 标准 板位，具有高效、便捷、精准的特性，能同时兼容 1/8/16/24/96/384 通道的液体处理。 X/Y/Z 三轴运动，实现全方位操控。可放置选配件和符合 SBS 标准的 24/96/384 孔板 EP 管、 离心管、试剂瓶等；方便自支动化整合，如整合叠板机和机械臂等。 SC9210 集多种移液功能于一身，仅需单击运行，即可完成不同类型实验的切换。可一次 性处理 1/8/16/24/96/384 通道移液，完成微孔板间快速移液。选配试剂瓶适配器，方便从 原装试剂瓶直接取样，无需预分装。 Zworks 操作步骤简洁明了，简单培训即可上手操作，可实现无人值守，可自动更换吸头完 成实验操作，解放实验员的双手，确保实验技术的稳定性和可重复性。SC9210 同时兼容 远程操控对一些有特殊要求的实验环境，仪器可置于通风橱、超净台等，不仅降低了对实 验干扰，还能确保实验人员的安全。 为什么要选择 SC9210 什么使这些设备如此智能？ • 灵活的量程范围 — SC9210 提供多种核心：0.5~20 μL、5~200 μL、10~300 μL、 50~1250 μL、0.5~12.5 μL、5~125 μL 具有出色的准确性和重复性。 • 可更换移液核心 — 工作站可配备 24/96/384 通道液体核心，多个可自由更换核心，完 成 0.5-1250 μL 体积的移液，一分钟即可完成更换核心，完美匹配您的应用需求。 • 准确、精准 — 精确工程设计， μ 级制造工艺，使 96 个活塞同步移动，每个通道都是 单独的，以排除任何跨通道影响，通道间一致性提供高质量的分析数据，对每个研究项目 都物有所值。即使操作人员或环境发生变化，SC9210 也能保证实验的重复性。 • 三维移动 — 体积精巧且能前后、左右、上下三维移动，所以无需辅助，就能自动完成 转板（24 转 96、96 转 384）能灵活完成 1/8/12/16/24/96/384 通道的全自动液体处理。 • 体积小巧、节省空间 — 采用超紧凑和轻量化设计，便于在实验室中移动和置入超净台、 通风橱、安全柜等；对一些有特殊要求的实验环境，使用无线方式控制仪器，不仅降低了 对实验干扰，还能确保实验人员的安全。 • 孔板分液速度的革命 — 12 倍于 8 通道排枪的效率，96 / 384 通道核心可一次性完成 96 / 384 等多种微孔板移液操作。无需辅助，一键完成装卸载吸头，加分样，混匀等动作； 同时配备可拆卸的二级平台以减少实验室器具操作。 • 精确控制 — ZWorks 其卓越的高自由度调度功能，可以容易地控制移液操作的每个细 节，例如控制体积校准因子、移液速度、吸头是否需要碰触微孔板孔壁，以及精确控制移 液头和吸头进出耗材的运动。 • 图形化操作界面 — Pad 控制端，图形化的操作界面，直观易学，具有程序存储、孔板 记忆等功能，确保具有可重复性、可再现性。 • 完美耗材兼容 — 兼容大部分符合 SBS 标准的实验耗材、样品管、吸头盒、微孔板、储 液槽、废液槽等。 集多种移液功能于一身，仅需单击运行，即可完成不同类型实验的切换。 以下示例阐述 SC9210 相关应用领域： 药学领域 ：药物体外代谢 • 高通量筛选 • 化合物库 • 生物分析 • 细胞活性、毒性分析。 医学领域 ：生物与样本库 • 免疫反应 • 诊断样本库 • 酶联免疫吸附测定。 生物学领域 ：抗体实验 • 细胞组织培养 • 测序 • 引物合成。 检验检测领域 ：CDC 疾控中心 • 食品药品检验 • 检验检疫中心，以及更多其他领域。 以下示例阐述 SC9210 相关应用案例： • 单针挑样 • 板复制 • 试剂添加 • PCR 反应体系建立 • 单列或单排梯度稀释 • 化合 物添加 • 管到板格式重组 • MALDI 点样 • PCR 产物纯化 • ELISA • CE 分析制备 • DNA/RNA 提取和纯化 • 细胞实验 • ADME 分析溶解度分析 • 测序 /NGS • 微阵列样品 制备 • DNA 样本均一化 • 蛋白纯化和酶解克隆分析 • 固相萃取磁分离 • 样本汇集液萃取等等。 技术 工作原理 PCR 与 qPCR 利用 中析 吸头轻松地将 PCR/qPCR 试剂移液至 96 孔板中 酶联免疫吸附试验 在全部 96 孔中同时快速添加试剂并启动 / 停止反应 蛋白晶体学 快速地将缓冲液分配至孔板用于悬滴法 Luminex 分析 将缓冲液、抗体和其他溶液持续地添加至 Luminex 板 药物化合物筛分 将传感器、生物分子和化合物快速、准确地添加至 96/384 孔板 对样品制备进行排序 同时分配缓冲液、酶和核酸 对样品清洁排序 通过 96 通道移液加速沉淀和纯化 标准酶分析 将酶、缓冲液和基质准确、精确地移液至孔板 细胞培养设置 数秒内创建复制板 细胞培养 siRNA 处理 轻松、准确地将 siRNAs 移液至培养板 细胞分析 采用准确的试剂，通过对至多 96 个样品移液分裂细胞 板复制 最多能同时对 384 个样品进行转移，只需要几秒钟即可完成整板的复制 试剂添加 对于 ELisa、PCR、DNA 的提取等涉及重复分液的实验进行整板添加 让你拥有更可靠的实验结果 全新设计的 SC9210 各个方面都有了全面改进，从而可以为您提供最可靠的液体处理解决方 案。精确度高，且具有磐石般的持续稳定性，保证每次都给您一个可以信赖的数据结果。 可靠的密封性及牢固性是高重复及无差错移液的关键， SC9210 采用了先进的弹性加载系统， 装枪头时，枪头会牢牢锁定在移液头上，这保证它们永远不会意外脱落，即使在实验中你用枪 头靠壁也是如此。 此外，该系统提供了移液通道完美的密封，以防止不均匀移液或样品的泄漏。 SC9210 在实际工作中的应用 如果您想要加快研发的步伐，让我们从这里开始 和液体处理一样，微孔板处理是每个研发实验室的核心工作。中析能帮助您实现每一步微孔板 操作的自动化。 连续稀释，手动进行系列稀释需要专注和良好的移液技巧。SC9210 可确保连续稀释操作的可 重复性并避免错误的发生。使用 SC9210，可在每次转移后更换枪头，以最大限度减少附着在 尖端表面的残留物。 孔板填充和试剂添加，构建测定板体系通常需要添加多个样品以及缓冲液或培养基。SC9210 灵活的台面布局可容纳试管、储液槽和孔板，从而实现了向测定板的多步骤转移。 SC9210 的自动化液体处理方案实际上涵盖了所有的研发应用。结合了先进的移液技术，能够 一如既往地提供准确、可靠的性能。独特的开放式设计使其不仅可以单独使用，也可在其任一 边连接其他仪器以进行灵活整合。 根据细胞实验研究显示，SC9210 能保证实验结果的稳定性和可靠性，且实验可重复。通过人 类肝脏稳定性筛选实验显示，SC9210 系统的能量和效率更高。SC9210 系统，可一次性完 成更高通量，加液准确，更好地评估化合物显示介质或在 120 分钟时间点的低净空，分析运 行时间大大缩短。药代动力学分析显示，能确保实验的稳定性。 高质量设备与服务 基本技术规格 联系我们，获取更多技术信息。 仪器 300μL 的 SC9210 1250μL 的 SC9210 通道 24 & 96 & 384 通道 24 & 96 & 384 通道 体积增量 0.01 μL 0.01 μL 孔板位置 1~2 1~2 移液技术 气体活塞式 气体活塞式 电源要求 100-240VAC，50-60Hz 100-240VAC，50-60Hz 控制器 LCD彩色触摸屏 LCD彩色触摸屏 最大功率 180W 180W 工作温度 5-40℃ 5-40℃ 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) 5位：60cmx30cmx56cm 5位：60cmx25cmx64cm 测量误差 量程范围 通道 准确度 精密度 0.5~20 μL 96 通道 ± 1.5 % ≤ 1.0 % 5~200 μL 96 通道 ± 1.2 % ≤ 0.8 % 50~1000 μL 96 通道 ± 1.8 % ≤ 0.8 % 根据公司内部的标准作业程序（SOP）对设备进行检查。 环境条件：测试地点：QA 实验室；环境温度：15℃ ~24℃；空气相对湿度 55%~75% 不冷凝；气压：860hPa~1060hPa；实验液体：20℃蒸馏水；采用中析超低吸附吸头；采用正向移液；每次测试更换吸头； 订购信息 访问我们网站，查看所有可用的配件和耗材。 描述 货号 SC9210 96 移液工作站，0.5~300 μL S4730 SC9210 96 移液工作站，0.5~1250 μL S4740 SC9210 384 移液工作站，0.5~125 μL S4810 1 年度服务计划 SF0100 2 年度服务计划 SF0200 5 年度服务计划 SF0500 描述 货号 96 通道移液头，0.5~20 μL SH0610 96 通道移液头，5~200 μL SH0630 96 通道移液头，10~300 μL SH0640 96 通道移液头，50~1250 μL SH0660 384 通道移液头，0.5~12.5 μL SH0700 384 通道移液头，5~125 μL SH0720 中析一次性吸头 描述 包装 预灭菌 滤芯 预灭菌 低吸附 预灭菌 滤芯 低吸附 预灭菌 10μL 盒装吸头 96 支 / 盒， T2142 T2152 T2162 T2172 10 盒 / 中盒，50 盒 / 箱 200μL 盒装吸头 96 支 / 盒， T2342 T2352 T2362 T2372 10 盒 / 中盒，50 盒 / 箱 1000μL 盒装吸头 96 支 / 盒， T2442 T2452 T2462 T2472 10 盒 / 中盒，50 盒 / 箱 1250μL 盒装吸头 96 支 / 盒， T2542 T2552 T2562 T2572 10 盒 / 中盒，50 盒 / 箱 可重复使用的标准型聚丙烯储液槽 描述 包装 货号 平底储液槽（190mL） 5 块 / 袋，50 块 / 箱 D0160 8 道储液槽（22mL） 5 块 / 袋，50 块 / 箱 D2140 12 道储液槽（15mL） 5 块 / 袋，50 块 / 箱 D3130 96 道储液槽（195mL） 5 块 / 袋，50 块 / 箱 D6170 384 道储液槽（185mL） 5 块 / 袋，50 块 / 箱 D7150

# 苏州中析仪器有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 吴中区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 国有企业 |
| 电子邮件： | 2354554655@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 苏州中析仪器有限公司 |  |  |

未填写

苏州中析仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>SC9000 96 道手动移液工作站 | 2018年7月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>QT203A林格曼数码测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>QT201林格曼测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8030林格曼测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8020林格曼测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8013林格曼数码测烟望远镜 | 2018年1月22日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8012林格曼数码测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8010林格曼数码测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8000林格曼烟气浓度图 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关