提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# SC9000 96 道手动移液工作站

| 商机面向地区： | 江苏 吴中区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年7月20日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 13511606901 |
| 电子邮件： | 2354554655@qq.com |
| 销售信息： | 供应 SC9000 96 道手动移液工作站 |

SC9000 96 & 384 道手动移液工作站 一次完成 96 孔移液 提供 0.5~20μL 和 5~200 μL 两个量程 20 μL 和 200 μL SC9000 96快速、多功能的实验室助手 中析设计的 20 μL 和 200 μL SC9000 96 具有速度快、精确度高且易于使用等优点。在了解研究人员如何工作 及高处理量移液如何适合实验室的总体工作流程基础上，SC9000 96 可提供出色的准确性和精确性，采用良好的 人体工程学设计，并且几乎无需培训。SC9000 96 提供两个量程范围：0.5~20 μL 及 5-200 μL，具有出色的 准确性 和精确性。 SC9000 96 与单道和多道移液器比较，可一次同时进行 96 孔移液，384 孔板移液仅需四次，因此避免了跳过或重 复孔板加样的风险。 •高度可再现性 — SC9000 96 的高通道间一致性提供高质量的分析数据。 •简单 — 不同于自动或半自动移液站， SC9000 96 无需编程、培训，并且无需用电！ •经过验证 — 经绝大多数常见的生命科学应用验证， SC9000 96 可大幅加速 ELISA 和qPCR 等实验速度， 而不会影响数据质量。 •可靠、经济实惠 —中析生产的 SC9000 96 可最大限度地提高质量和性能标准，对每个研究项目都物有所值。 加快工作流程 对于基于基因组学、蛋白质组学和细胞的工作而言，96 和 384 孔板可使研究人员在一个紧凑的样式中设置多个 样品，从而显著增强下游分析能力。尽管 96 和 384 孔板具有诸多优势，但是操作起来却很具挑战性： •单道和多道移液器价格不贵，但是在填充多道孔板时速度缓慢且操作枯燥，并且极大地增加跳过或重复填充的风险。 •自动移液系统提供更高的处理量，但是通常需要专用的空间、用电、操作培训以及相当复杂的编程知识。 SC9000 96 通过同时手动进行 96 孔填充简化 96 和 384 孔板移液，从而解决这些问题。其结构紧凑，无需用 电，并提供以下两个量程：0.5~20 μL 和 5~200 μL。全自动SC9000 96 易于使用且几乎无需培训。 技术 工作原理 PCR 与 qPCR 利用 中析 吸头轻松地将 PCR/qPCR 试剂移液至 96 孔板中 酶联免疫吸附试验 在全部 96 孔中同时快速添加试剂并启动 / 停止反应 蛋白晶体学 快速地将缓冲液分配至孔板用于悬滴法 Luminex 分析 将缓冲液、抗体和其他溶液持续地添加至 Luminex 板 药物化合物筛分 将传感器、生物分子和化合物快速、准确地添加至 96/384 孔板 对样品制备进行排序 同时分配缓冲液、酶和核酸 对样品清洁排序 通过 96 通道移液加速沉淀和纯化 标准酶分析 将酶、缓冲液和基质准确、精确地移液至孔板 细胞培养设置 数秒内创建复制板 细胞培养 siRNA 处理 轻松、准确地将 siRNAs 移液至培养板 细胞分析 采用准确的试剂，通过对至多 96 个样品移液分裂细胞 以下示例阐述 SC9000 96 如何完善基于蛋白质、核酸及细胞的技术 最大限度地提高数据质量一次性完成 96 通道移液 操作简单直观，类似于手动移液器，三步完成 96 孔微孔板的装填，与多道移液器比较具有诸多优势。SC9000 96 对 96 通道进行一次性移液，因此比 8 或 12 通道移液器更加快速，并可提高ELISA 等时效要求严格实验的数据质量。例如，以下描述了关于 SC9000 96 如何提高基于酶的实验的工作流程： 完美同时的反应 SC9000 96 可同时在所有孔板内启动和停止反应，因而提高 ELISA 等对时效性要求 很高的实验分析。同时进行 96 孔板移液可消除孔与孔间差异现象和对快速完成分析的需求。 绝不再跳过或重复孔板移液 利用单道或多道移液器处理 96 孔板时，可能会跳过孔板并重复移液。 SC9000 96 同时填充 所有的 96 孔板，因此不可能跳过孔板或意外重复移液至同一孔板内。 信任耗材的纯度 对 SC9000 96 耗材的完全惰性完全放心，绝不会对实验室结果产生任何影响。中析吸头和储液槽已被证明不含 DNA、DNA 酶、RNA 酶、热原质和 ATP。 放心地处理最苛刻的应用 20 μL SC9000 96 的精确度为 0.5 μL。作为非常准确、精确的移液工作站，SC9000 96 可用于快速、轻松地设置最苛刻的应用。例如， 进行 模板移液时，微小的误差即可导致平行样之间的 Cq 值产生很大的区别，因此 qPCR 需要将核酸模板一致地移液至反应中。 更快、更好的工作流程 SC9000 96 在实际工作中的应用 许多研究人员正在使用多道移液器进行分析，于是考虑 SC9000 96 是否可简化其工作流程。他们通过基于实验流程对多道移液器和 SC9000 96 进行比较性实验，发现 SC9000 96 提供与多道移液器一样高质量的数据，但是使工作流程加速了 5~10 倍。研究人员对生产率的提高感到非常满意。 研究人员需要为其团队找到更快速地使用 PCR 制备高质量的基因分型 DNA 的方法。流程中两个耗时的步骤为从母板中分装三个复制板，然后在热循环之前将 PCR master mix 加至每个孔中。研究人员将多道移液器用于各步骤，但是将 SC9000 96 用于其流程后，每制备两块PCR 板即可 可节省 30-45 分钟，将 SC9000 96 用于高处理量应用，发现其功能多样，现在很多研究人员已在 PCR、纯化与杂交过程中大量使用 SC9000 96 取代了移液器。 高质量耗材与服务（部分） 中析仪器 SC9000 96 0.5 – 20 μL 96 通道手动移液工作站 SC9000 96 5 – 200 μL 96 通道手动移液工作站 中析服务计划 SCFW-1 年度服务计划 SCFW-2 2 年服务计划 SCFW-3 3 年服务计划 SCFW-4 4 年服务计划 SCFW-5 5 年服务计划 中析吸头 T2142 工作站 10μL 盒装 预灭菌 T2152 工作站 10μL 盒装 滤芯 预灭菌 T2162 工作站 10μL 盒装 低吸附 预灭菌 T2172 工作站 10μL 盒装 滤芯 低吸附 预灭菌 T2342 工作站 200μL 盒装 预灭菌 T2352 工作站 200μL 盒装 滤芯 预灭菌 T2362 工作站 200μL 盒装 低吸附 预灭菌 T2372 工作站 200μL 盒装 滤芯 低吸附 预灭菌 T2442 工作站 1000μL 盒装 预灭菌 T2452 工作站 1000μL 盒装 滤芯 预灭菌 T2462 工作站 1000μL 盒装 低吸附 预灭菌 T2472 工作站 1000μL 盒装 滤芯 低吸附 预灭菌 T2542 工作站 1250μL 盒装 预灭菌 T2552 工作站 1250μL 盒装 滤芯 预灭菌 T2562 工作站 1250μL 盒装 低吸附 预灭菌 T2572 工作站 1250μL 盒装 滤芯 低吸附 预灭菌 可重复使用的标准型聚丙烯储液槽、深孔板 D0160 平底储液槽（190mL） D2140 8 道储液槽（22mL） D3130 12 道储液槽（15mL） D6170 96 道储液槽（195mL） D7150 384 道储液槽（185mL） D4120 24 方孔板锥底，10mL D5110 48 方孔深孔板 U 底，4.6mL D5100 48 圆孔深孔板 U 底，3.5mL D6040 96 方孔深孔板 U 底，1.0mL D6060 96 方孔深孔板 U 底，1.6mL D6061 96 方孔深孔板 V 底，1.6mL D6080 96 方孔深孔板 U 底，2.2mL D6090 96 方孔深孔板 V 底，2.3mL D6041 96 圆孔深孔板 U 底，1.0mL D6042 96 圆孔深孔板 V 底，1.0mL D6070 96 圆孔深孔板 U 底，2.0mL D6010 96 圆孔微孔板 V 型底，0.36mL D6020 96 圆孔微孔板 U 型底，0.4mL D6030 96 方孔板锥底，0.5mL D7000 384 微孔板，240μL 仪器 20μl 的 SC9000 200μl 的 SC9000 准确性 20 μL: ± 1.0 % 200 μL: ± 0.8 % 10 μL: ± 1.2 % 1 00 μL: ± 1.0 % 2 μL: ± 6.0 % 20 μL: ± 2.0 % 1 μL: ± 12.0 % 5 μL: ± 5.0 % 重复性 20 μL: ≤ 0.8 % 200 μL: ≤ 0.4 % 10 μL: ≤ 1.0 % 100 μL: ≤ 0.6 % 2 μL: ≤ 5.0 % 20 μL: ≤ 1.5 % 1 μL: ≤ 10.0 % 5 μL: ≤ 3.5 % 通道 96 通道 96 通道 体积增量 0.02 μL 0.2 μL 兼容样式 96 孔与 384 孔 96 孔与 384 孔 孔板位置 4 4 移液技术 空气置换式 空气置换式 电源要求 n/a n/a 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) 32cmx45cmx39cm 32cmx45cmx39cm 基本技术规格 中析对于产品的优化升级始终锲而不舍， 如产品参数发生变化，可通过官网了解最新信息。

# 苏州中析仪器有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 吴中区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 国有企业 |
| 电子邮件： | 2354554655@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 苏州中析仪器有限公司 |  |  |

未填写

苏州中析仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>SC9210 96全自动移液工作站 | 2018年7月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>QT203A林格曼数码测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>QT201林格曼测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8030林格曼测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8020林格曼测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8013林格曼数码测烟望远镜 | 2018年1月22日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8012林格曼数码测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8010林格曼数码测烟望远镜 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>SC8000林格曼烟气浓度图 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关