提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 调味品微波干燥机,食品、农产品微波烘干

| 商机面向地区： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 食品/饮料 调味品 |
| 发布日期： | 2018年8月13日 |
| 商机联系人： | 陈伟玲 |
| 供求电话： | 13418125850 |
| 电子邮件： | 530271460@qq.com |
| 销售信息： | 供应 调味品微波干燥机,食品、农产品微波烘干 |

调味品微波专用干燥机 产品型号：FT—20KW 电源输入：三相380±10%,50Hz 输出微波功率：20KW;功率可调 频率：2450MHz±50MHz 外型尺寸：（长×宽×高）13500×1100×1980mm 开口尺寸：800×60mm 传输速度：1～5m/min（变频调速） 提水效率:每小时约20公斤 控制：普通、自动控制、温控、监控 微波调味品干燥杀菌设备 微波调味品干燥设备应用于调味品（鸡肉香精、牛肉香精、猪肉香精、酵母精）等的加热、干燥与杀菌处理。也适用于对海产品香料（海带、紫菜、鱼、虾）的干燥。 香料的加工工艺：浓缩膏状物——进料系统——进料能量抑制器——微波干燥器（含温控系统、排湿排热系统）——出料能量抑制器——冷却系统——出料打碎系统 微波干燥特点： 1、 干燥时间短，产品的香味浓厚； 2、 干燥温度低、均匀，产品的色泽亮丽； 3、 选择性加热。因为水分子对微波吸收最好，所以含水量高的部分，吸收微波功率多于含水量较低的部分。这就是选择性加热的特点，利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥； 4、 干燥脱水的水气方向由内到外。所以，微波干燥具有膨化作用，对后续的粉碎大有帮助； 5、 节能高效。微波是直接对物料进行作用，因而没有额外的热能损失，炉内的空气与相应的容器都不会发热，所以热效率极高，生产环境也明显改善，与远红外加热相比可节电30%。 6、 易于控制，工艺先进。与常规方法比较，设备即开即用；没有热惯性，操作灵活方便；微波功率可调。在微波加热，干燥中，无废水，无废气，是一种安全无害的高新技术。提高产品质量，带来经济效益！

# 广州福滔微波设备有限公司

| 企业地址： | 广东省广州市白云区南岭工业区七横路6号1栋101 | 企业邮编： | 540530 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 020-87067210 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 020-37326311 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzfutao.com | 企业类型： | 国有企业 |
| 电子邮件： | 530271460@qq.com | 联系人： | 陈伟玲（小姐） |
| 企业全称： | 广州福滔微波设备有限公司 |  |  |

广州福滔微波设备有限公司是集科研、试验、开发、制造为一体，以高科技、高技术、高质量、高效率为特征的高新技术企业。拥有一支十多年从事微波应用技术研究的骨干技术队伍，并积累了多项微波应用的核心技术，特别是在非标产品的工艺设计开发领域，具有雄厚的技术实力和保障。

广州福滔微波设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>微波化学污水处理，广州设备,微波灭菌机 | 2018年8月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >纸品/纸浆'>微波瓦楞纸板、蜂窝纸板干燥设备 | 2018年8月13日 |
| 供应 >橡胶'>微波硫化机,微波机,橡胶微波烘干 | 2018年8月13日 |
| 供应 >水泥/沙子'>微波砂干燥设备,工业微波干燥机,微波机 | 2018年8月13日 |
| 供应 >石材'>微波石板加热干燥设备,微波化工烘干设备 | 2018年8月13日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>工业微波炉,大型工业微波炉 | 2018年8月13日 |
| 供应 >木材/板材'>微波木材快速杀虫烘房,木材杀虫卵微波设备 | 2018年8月13日 |
| 供应 >玻璃'>玻璃纤维微波烘干机¦微波陶瓷干燥机 | 2018年1月23日 |
| 供应 >棉织'>微波纺织棉纱烘干设备,微波烘干机设备 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关