提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 微波石板加热干燥设备,微波化工烘干设备

| 商机面向地区： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 石材 |
| 发布日期： | 2018年8月13日 |
| 商机联系人： | 陈伟玲 |
| 供求电话： | 13418125850 |
| 电子邮件： | 530271460@qq.com |
| 销售信息： | 供应 微波石板加热干燥设备,微波化工烘干设备 |

微波石板加热干燥设备 产品型号：FT—60S 电源输入：三相380±10%,50Hz 输出微波功率：60KW;功率可调 频率：2450MHz±50MHz 设备（长×宽×高）：13600×2400×2200mm 开口尺寸：2000×60mm 提水效率:每小时约60公斤 传输速度：1～5m/min（变频调速） 红外控温装置、PLC编程控制 微波能穿透物体内部里外同时加热，频率为2450MHZ，以每秒24亿5千万次的振荡，水分子也同样是24亿5千万次的振荡，分子之间互相磨擦产品热量，自已发热. 1、 选择性加热。因为水分子对微波吸收最好，所以含水量高的部份，吸收微波功率多于含水量较低的部份。这就是选择性加热的特点，利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥。 2、 节能高效。微波是直接对物料进行作用，因而没有额外的热能损失，炉内的空气与相应的容器都不会发热，所以热效率极高，生产环境也明显改善，与远红外加热相比可节电30%。 3、 时间短，效率高。微波加热是使被加热物体本身成为发热体，不需要热传导的过程。微波从四面八方穿透物体内部里外同时使物体在很短时间内达到均匀加热，大大缩短了干燥时间。 4、 易于控制，工艺先进。与常规方法比较,设备即开即用；没有热惯性，操作灵活方便；微波功率可调，传输速度可调。在微波加热，干燥中，无废水，无废气，是一种安全无害的高新技术。

# 广州福滔微波设备有限公司

| 企业地址： | 广东省广州市白云区南岭工业区七横路6号1栋101 | 企业邮编： | 540530 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 020-87067210 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 020-37326311 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzfutao.com | 企业类型： | 国有企业 |
| 电子邮件： | 530271460@qq.com | 联系人： | 陈伟玲（小姐） |
| 企业全称： | 广州福滔微波设备有限公司 |  |  |

广州福滔微波设备有限公司是集科研、试验、开发、制造为一体，以高科技、高技术、高质量、高效率为特征的高新技术企业。拥有一支十多年从事微波应用技术研究的骨干技术队伍，并积累了多项微波应用的核心技术，特别是在非标产品的工艺设计开发领域，具有雄厚的技术实力和保障。

广州福滔微波设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>微波化学污水处理，广州设备,微波灭菌机 | 2018年8月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >纸品/纸浆'>微波瓦楞纸板、蜂窝纸板干燥设备 | 2018年8月13日 |
| 供应 >橡胶'>微波硫化机,微波机,橡胶微波烘干 | 2018年8月13日 |
| 供应 >水泥/沙子'>微波砂干燥设备,工业微波干燥机,微波机 | 2018年8月13日 |
| 供应 >调味品'>调味品微波干燥机,食品、农产品微波烘干 | 2018年8月13日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>工业微波炉,大型工业微波炉 | 2018年8月13日 |
| 供应 >木材/板材'>微波木材快速杀虫烘房,木材杀虫卵微波设备 | 2018年8月13日 |
| 供应 >玻璃'>玻璃纤维微波烘干机¦微波陶瓷干燥机 | 2018年1月23日 |
| 供应 >棉织'>微波纺织棉纱烘干设备,微波烘干机设备 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关