提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 伞式取暖炉翔工

| 商机面向地区： | 重庆 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 其它 |
| 发布日期： | 2018年7月31日 |
| 商机联系人： | 闫经理 |
| 供求电话： | 18595221657 |
| 电子邮件： | 2824909714@qq.com |
| 销售信息： | 供应 伞式取暖炉翔工 |

火锅店、酒吧、餐厅、首选伞形取暖器，外形高端大气上档次，不仅能当装饰，还能取暖，一举两得，快来选购吧！ 伞型取暖炉非常节能的一款燃气采暖炉，传热效果高，红外线辐射散温，发热量相当于2台3匹空调，降低成本低，因为燃气的热值比电高，所以比空调每小时的使用成本节约50%，升温迅速1到3分钟左右.供暖面积80~120㎡ 移动方便温度调节，等各种环境均可使用。 新型暖风机燃料是每家每户都常见的天然气液化气。不光时尚漂亮更加实用。出席高档场合也毫不掉价，寒冷的冬天可以美丽动人不冻人！燃气燃烧时加热炉头的不锈钢网罩，不锈钢网罩迅速变红，通过不锈钢网罩加热空气，燃气燃烧时产生空气对流使加热后的空气得到循环。同时，不锈钢网罩变红可产生远红外线辐射加热周边物体(此时的红外线对人体无害)。 产品特点 1、外观优雅，移动式设计，西班牙斗牛式风情，做工精良，质地硬朗. 2、热效率高，红外线辐射散温，发热量相当于3台2匹空调，使用成本低，因为燃气的热值比电高，所以比空调每小时的使用成本节约40%，升温迅速1到3分钟左右.供暖面积80~120㎡ 3、使用环境灵活，可以随意移动，酒店大堂，餐馆，酒吧，户外花园，岗亭，各类展会活动现场等各类休闲场所。 4、安全性高，本身设计装有熄火保护，倾倒保护，缺氧保护，让您使用无后顾之忧，更安心更省心更放心。 5、无污染，绿色环保。 机器安装好后高度为221CM，顶部采用铝质红外反射盖，，直径为81CM。燃烧炉头发火网采用的是进口高密度优质不锈钢合金材料，耐腐蚀耐烧，能够最大限度的保证产品的使用寿命和使用效果。燃烧炉头采用欧洲最先进的气体燃烧技术，燃气的空气配比达到最优值，确保每一份燃气都能充分燃烧，产生最大的热量和最微的废气排放! 伞形取暖器技术参数 燃气种类:液化气/天然气 点火方式:压电点火/脉冲点火 热负荷:大:13kw/小5kw 耗气量: 0.8kg/h/0.45kg/h 取暖区: 80~120㎡ 安全保护装置:熄火保护、缺氧保护、倾倒保护 安装高度: 2250mm 净重: 25kg/套 保护装置工作原理 伞形取暖器通常带有:倾倒保护、熄火保护、缺氧保护。 一年质保，终身维修!!! 一年质保，终身售后维修，选择翔工，选择领先！ 24小时全天服务电话：185 9522 1657（可加微信） 在线QQ为您服务：2824909714 专业为您服务经理：闫兴旺

# 山东翔工机械有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 国有企业 |
| 电子邮件： | 2824909714@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东翔工机械有限公司 |  |  |

未填写

山东翔工机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工具设备'>翔工微型混凝土浇注液压泵 | 2021年2月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>园林电动修枝剪翔工机械 | 2018年7月31日 |
| 供应 >其它'>电热暖风机翔工取暖设备大棚电暖风 | 2018年7月31日 |
| 供应 >其它'>全液压坐着开振动压路机 | 2018年7月31日 |
| 供应 >工具设备'>单轮压路机 翔工机械小型振动碾 | 2018年7月31日 |
| 供应 >天然气'>伞形取暖器燃气取暖器 | 2018年7月31日 |
| 供应 >工具设备'>全自动水钻顶管机翔工机械天然气管道顶管 | 2018年7月31日 |
| 供应 >电热设备'>饭店电暖风机 翔工电取暖器 办公室取暖器 | 2018年7月31日 |
| 供应 >工业设备'>热风炮翔工柴油取暖器 | 2018年7月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关