提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 河北一级代理psb830预应力精轧螺纹钢

| 商机面向地区： | 河北 邯郸 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 综合 |
| 发布日期： | 2018年5月27日 |
| 商机联系人： | 王波 |
| 供求电话： | 13131072767 |
| 电子邮件： | xiaojunjingujian@qq.com |
| 销售信息： | 供应 河北一级代理psb830预应力精轧螺纹钢 |

邯郸市晓军紧固件制造有限公司 精轧螺纹钢简介 精轧螺纹钢筋 （Scres-thread steel bars for the prestressing of concrete)，也称预应力混凝土用螺纹钢筋。 本标准定义的螺纹钢筋是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋，该钢筋在任意截面处，均可以用带有内螺纹的连接器或锚具进行连接。常用材质分为PSB500、PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080。 精轧螺纹钢筋以屈服强度划分级别，其代号为“PSB”加上规定屈服强度最小值表示。P、S、B分别为Prestressing、Scres-thread、Bars的英文首位字母。例如：PSB830表示屈服强度最小值为830MPa的钢筋。度精轧螺纹钢筋是在整根钢筋上滚轧有外螺纹的大直径、高强度、高精度尺寸的直条钢筋。该钢筋在任意截面都能拧上带有内螺纹的连接器进行连接或拧上带螺纹的螺帽进行锚固。 精轧螺纹钢筋广泛应用于高速公路、高速铁路的大型桥梁及边坡锚固工程。它具有连接、锚固简便、粘着力强、张拉锚固安全可靠、施工方便等优点，而且节约钢筋，减少构件面积和重量。 强度级别 公称直径(mm) 屈服强度(Rel/Mpa) 抗拉强度(Rm/Mpa) 断后伸长率(A/%) 重量(M/Kg) PSB830 2532 830 1030 7 4.1/6.65 PSB930 2532 930 1080 6 4.1/6.65 PSB1080 2532 1080 1230 6 4.1/6.65 PSB785级精轧螺纹钢 即屈服强度≥785/MPa,抗拉强度≥980MPa,断后伸长率≥7%，常用规格分为15mm,25mm，32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢筋的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.精轧螺纹钢筋常规定尺长度为9米和12米，可根据用户需要商定定尺长度。 PSB830级精轧螺纹钢筋 即屈服强度≥830/MPa,抗拉强度≥1080MPa,断后伸长率≥6%，常用规格分为15mm,25mm，32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢筋的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.精轧螺纹钢筋常规定尺长度为9米和12米，可根据用户需要商定定尺长度。 PSB930级精轧螺纹钢筋 即屈服强度≥930MPa,抗拉强度≥1080MPa,断后伸长率≥6%，常用规格分为15mm,25mm，32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢筋的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.精轧螺纹钢筋常规定尺长度为9米和12米，可根据用户需要商定定尺长度。 PSB1080级精轧螺纹钢筋 即屈服强度≥1080MPa,抗拉强度≥1230MPa,断后伸长率≥6%，常用规格分为15mm,25mm，32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。PSB1080级精轧螺纹钢是我国目前为止最高等级强高精轧螺纹钢筋，精轧螺纹钢是预应力混凝土用螺纹钢筋的简称,是一种特殊形状带有不连续的外螺纹的直条钢筋.精轧螺纹钢筋常规定尺长度为9米和12米，可根据用户需要商定定尺长度。 精轧螺纹钢螺母 精轧螺纹钢螺母，是精轧螺纹钢配件锚具的一个重要组成部分，精轧螺纹钢螺母（YJM螺母）为平型螺母（上螺母）、锥型螺母（下螺母），平型螺母常用于固定端，锥型螺母常用于张拉端。常用规格分为20mm,25mm,32mm,36mm,40mm,常用材质为分为45#，40CR材质两种，硬度值为22-33之间。 精轧螺纹钢垫板 精轧螺纹钢垫板，常用垫板的大小分为120*120*20mm,140*140*24mm，同精轧螺纹钢螺母相配套使用，也分平垫板和锥型垫板，材质为Q235，大小也可根据相关施工的要求加工。 精轧螺纹钢连接器 精轧螺纹钢连接器是一种能够直接将两根钢筋连接器在一起的精轧螺纹钢锚具,常用规格为25mm,32mm,常用材质为配套PSB785级精轧螺纹钢及PSB830级精轧螺纹钢为45#，配套高级别PSB930级精轧螺纹钢及PSB1080级精轧螺纹钢为40CR材质。 公司全体员工，竭诚欢迎新老朋友惠顾，共谋发展，谱写美好明天！ 公司经营宗旨：以质量求生存， 以信誉求发展！ 总经理朱晓军竭诚欢迎国内外客商、同仁前来惠顾，共谋发展，共创未来！ 联系人：王经理 手 机：13131072767（微信） Q Q : 2726085811 邮 箱：xiaojunjingujian@qq.com 网 站：http://hdxjjgj.wqdian.cn/ 办公楼：河北省邯郸市永年区河北铺飞宇标准件城19排B11号 地 址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北段庄工业区

# 邯郸市晓军紧固件制造有限公司

| 企业地址： | 永年区临洺关镇北段庄工业区 | 企业邮编： | 057150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13131072767 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河北 邯郸 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | xiaojunjingujian@qq.com | 联系人： | 王波 |
| 企业全称： | 邯郸市晓军紧固件制造有限公司 |  |  |

邯郸市倚道金属制品有限公司集科研、生产、经营为一体，主要生产：精轧螺纹钢螺母、垫板、连接器、预埋件。各种异型定制垫板、螺母、异型件产品，特约代理全国销售精轧螺纹钢，并且拥有8亩地切割尺寸钢筋车间、钢筋订单加工快速。并拥有国际先进的热处理设备，先进的工艺及专业的产品检测仪。公司生产经营精轧螺纹钢螺母为较早企业，产品畅销全国，并出口多个国家，深受国内外用户的支持与信赖。

邯郸市晓军紧固件制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >综合'>Q235孔2对边10厚1厘米精轧垫板 | 2018年5月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >综合'>45号钢材质精轧螺母 | 2018年5月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关