提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全自动煤焦油馏程测定仪（重量法）

| 商机面向地区： | 甘肃 庆阳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 机械设计加工 |
| 发布日期： | 2018年2月7日 |
| 商机联系人： | 岳项阳 |
| 供求电话： | 18291859598 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com |
| 销售信息： | 供应 全自动煤焦油馏程测定仪（重量法） |

DRT-1132A全自动煤焦油馏程测定仪（重量法） 一：使用标准：按国家标准 GB/T3146苯及苯类产品馏程的测定、GB/T2282焦化轻油类产品馏程的测定、GB/T18255-2000焦化粘油类产品馏程的测定（重量法或者体积法）的标准要求设计制造的 二：技术参数 ： 1：温度测量范围：0～400±0.01℃，测温元件：PT100（德国B+B公司原装测温传感器） 2：重量测量范围：0-100±0.1g（采用精密天子天平读数系统），最大范围2000g 3：蒸馏速率：0～10g/min根据实验要求任意设定，常规速率4～5g/min。 4：冷凝管温度范围：室温～120±1 ℃； 压缩机制冷（德国进口丹拂撕）浴槽内添加防冻液，并带循环系统，恒温均匀，并不以挥发和可燃，长时间不用更换。 5：除水系统：本仪器采用特殊的除水系统，不管煤焦油含水多大，都能来实验，并且回收系统能有效的回收水含量，保证样品的完整性。（本公司的专利系统） 6; 显示功能: 10 寸彩色液晶触摸显示屏，全中文操作界面，体积和温度数值参数可任意设定，实验过程显示温度体积曲线图，并且记录各设定点的数值，同时，具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。 7：操作系统：WindowsXP操作系统，软件可以升级，戴瑞特操作软件 8：数据采取：仪器带有十组数据输入系统，可以输入你想要的测量数值，温度下的重量，并且可以实现换杯的功能，仪器带有清零系统，换杯后可以清零。 9：误差修正：用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定，标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。本仪器程序编辑了可以输入不同化工产品气压修正数值，打印结果有实际温度值和标准气压换算值。 10：数据采集：仪器自动保存上千条结果，自带20列点阵微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。 11：修正功能：可对大气压、蒸气温度、传感器、重量进行校正。 12：接口输出：USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统，也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作，（加电脑另外收费）。 13：电压与功率：AC220V±10%，50Hz，功率：1200W，必须有良好的的接地线，使用环境10℃～30℃，必须有单台面的通风系统，不能受震动和风的干扰。 14：体积及重量：400×430×630（mm）及35kg

# 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司

| 企业地址： | 甘肃省庆阳市长庆大道 北段 | 企业邮编： | 745000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18291859598 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 029-86137759 | 公司所在地： | 甘肃 庆阳 |
| 公司网站： | http://www.dairuite.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com | 联系人： | 岳项阳 |
| 企业全称： | 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 |  |  |

全自动蒸馏测定仪、全自动馏程测定仪、全自动开口闪点测定仪、全自动闭口闪点测定仪、全自动运动粘度测定仪、

庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备仪器'>焦油恩式粘度测定仪 | 2023年3月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >实验室用品'>全自动高温高剪切粘度测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >机械设计加工'>全自动冰点测定仪、冰点测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >化工设备仪器'>全自动凝点、倾点测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >化工设备仪器'>全自动发动机油表观粘度测定仪CCS | 2018年2月7日 |
| 供应 >机械设计加工'>全自动润滑油氧化安定性测定仪（金属浴） | 2018年2月7日 |
| 供应 >综合'>沸程测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >综合'>全自动闭口闪点测定仪 | 2018年2月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关