提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全自动发动机油表观粘度测定仪CCS

| 商机面向地区： | 甘肃 庆阳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 化工设备仪器 |
| 发布日期： | 2018年2月7日 |
| 商机联系人： | 岳项阳 |
| 供求电话： | 18291859598 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com |
| 销售信息： | 供应 全自动发动机油表观粘度测定仪CCS |

DRT-511A全自动发动机油表观粘度测定仪CCS 概 述： 发动机油表观粘度测定仪是依据GB/T 6538-2010和ASTM D5293-1998 试验方法设计、制造的。适用于测量发动机油在剪切应力约为50 000～100 000Pa，剪切速率为105～104 S-1的条件下，-5～-30℃的表观粘度。该仪器采用全自动温控设备，精美的人机交互界面，使用户可以方便快捷的使用仪器进行分析。同时采用新的智能控制系统，提升了仪器的稳定性和可靠性，使温控精确更加精确，计算精度更高。 技 术 参 数： 1测温范围：-50~50±0.05℃，采用进口Pt100温度传感器。 2 制冷范围：-50℃~40±0.05，采用进口复叠斯压缩机制冷系统。 3 测定范围：500~10000mPa 4显示系统：采用外接17#液晶电脑控制，上位机用Visual Basic进行开发， 5制冷系统：采用模糊控温原理，采用氟利昂压缩机实现对制冷设备的控温，能够准确精密控制定子油杯温度，控制精度高。 6仪器校准：使用9种标准油对仪器进行校准，校准结束之后，描绘出粘度和电机转速的关系，然后通过曲线拟合，获得待测油品的表观粘度。 7电压及功率：AC220V±10% 50Hz功率：2000W 环境温度：-40~30℃ 8体积及重量：400×1200×600（mm）及85kg

# 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司

| 企业地址： | 甘肃省庆阳市长庆大道 北段 | 企业邮编： | 745000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18291859598 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 029-86137759 | 公司所在地： | 甘肃 庆阳 |
| 公司网站： | http://www.dairuite.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com | 联系人： | 岳项阳 |
| 企业全称： | 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 |  |  |

全自动蒸馏测定仪、全自动馏程测定仪、全自动开口闪点测定仪、全自动闭口闪点测定仪、全自动运动粘度测定仪、

庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备仪器'>焦油恩式粘度测定仪 | 2023年3月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >实验室用品'>全自动高温高剪切粘度测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >机械设计加工'>全自动冰点测定仪、冰点测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >化工设备仪器'>全自动凝点、倾点测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >机械设计加工'>全自动润滑油氧化安定性测定仪（金属浴） | 2018年2月7日 |
| 供应 >机械设计加工'>全自动煤焦油馏程测定仪（重量法） | 2018年2月7日 |
| 供应 >综合'>沸程测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >综合'>全自动闭口闪点测定仪 | 2018年2月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关