提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全自动冰点测定仪、冰点测定仪

| 商机面向地区： | 甘肃 庆阳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 机械设计加工 |
| 发布日期： | 2018年2月7日 |
| 商机联系人： | 岳项阳 |
| 供求电话： | 18291859598 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com |
| 销售信息： | 供应 全自动冰点测定仪、冰点测定仪 |

DRT-1202A全自动冰点测定仪 一：执行标准测试GB/T2430 ASTM/D2386 测定喷气燃料油的冰点，SH/T0090测定发动机冷却液冰点的测试。 二：测量范围：-70～40±0.1℃，仪器采用英国欧陆控温系统，测温元器件为德国B+B生产的PT100温度温度传感器。 三：浴体设计：采用单浴双孔设计，低温浴体采用酒精或者防冻液为介质，德国进口丹弗斯压缩机制冷，控温范围-75-40℃±0.1℃， 四：显示方式：7寸彩色液晶触摸显示屏，中文操作界面，同时显示样品温度、高低温浴体温度、冰点温度、结晶点曲线图谱、温度停留时间等参数，还具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。 五：操作系统：Windows操作系统，软件可升级，戴瑞特公司操作软件 六：搅拌速率：样品搅拌60次/min。 七：重复性和再现性误差：完全符合每个国标要求。 八：安全功能：冷浴液位传感保护、超温保护功能、传感器损坏提示功能。 九：误差修正：用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定，标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。 十：数据采集：仪器自动保存上千条结果，自带20列点阵微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。 十一：修正功能：可对样品温度、浴体温度和整机进行校准。 十二：接口输出：USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统，也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作，（加电脑另外收费）。 十三：电压与功率：AC220V±10%，50Hz，功率：1500W，必须有良好的的接地线，使用环境10℃～30℃ 十四：体积及重量：300×800×400（mm）及30kg

# 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司

| 企业地址： | 甘肃省庆阳市长庆大道 北段 | 企业邮编： | 745000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18291859598 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 029-86137759 | 公司所在地： | 甘肃 庆阳 |
| 公司网站： | http://www.dairuite.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com | 联系人： | 岳项阳 |
| 企业全称： | 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 |  |  |

全自动蒸馏测定仪、全自动馏程测定仪、全自动开口闪点测定仪、全自动闭口闪点测定仪、全自动运动粘度测定仪、

庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备仪器'>焦油恩式粘度测定仪 | 2023年3月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >实验室用品'>全自动高温高剪切粘度测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >化工设备仪器'>全自动凝点、倾点测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >化工设备仪器'>全自动发动机油表观粘度测定仪CCS | 2018年2月7日 |
| 供应 >机械设计加工'>全自动润滑油氧化安定性测定仪（金属浴） | 2018年2月7日 |
| 供应 >机械设计加工'>全自动煤焦油馏程测定仪（重量法） | 2018年2月7日 |
| 供应 >综合'>沸程测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >综合'>全自动闭口闪点测定仪 | 2018年2月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关