提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全自动高温高剪切粘度测定仪

| 商机面向地区： | 甘肃 庆阳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 实验室用品 |
| 发布日期： | 2018年2月7日 |
| 商机联系人： | 岳项阳 |
| 供求电话： | 18291859598 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com |
| 销售信息： | 供应 全自动高温高剪切粘度测定仪 |

DRT-522A全自动高温高剪切粘度测定仪 适用范围 全自动高温高剪切粘度测定仪主要测定润滑油在高温高剪切速率下表观粘度，其测试原理是在150℃试验条件下，在氮气（二氧化碳）的压力作用下，使试样从毛细管粘度计中流出，由试样的流出时间及压力，可得到毛细管粘度计表观剪切速率达到一定的表观粘度，用各个粘度计池校正的曲线与所测压力相对应的油品粘度。 功能特点 1、自动高温高剪切粘度测定仪为国内首创，关键部件采用美国CN配件，保证产品质量； 2、采用7寸液晶触摸显示屏显示压力和时间，更加直观可控； 3、采用戴瑞特专用的高剪切粘度计算软件，提示操作，简单易学； 4、每组样品管上有一个旋塞阀，符合标准要求； 5、配置有FTC电路保护装置，超温自动切断电源； 技术参数 1、适用标准：ASTMD5481 SH/T0703润滑油在高温高剪切速率条件下表观粘度测定方法 2、加热方式：采用进口电热棒加热 3、控温范围：常温~150±0.1℃ 4、测定粘度范围——0.5-8mPa.s@150c， 5、控制压力范围——3.5kgf/cm2～35kgf/cm2自动控制 6、试样容量------10毫升 7、压力显示：进口压力传感器测试压力，数据液晶屏显示压力值。 8、时间显示：液晶屏显示时间表 9、结果计算：戴瑞特公司专用计算软件，显示最后粘度结果。 10、电压及功率：AC220V±10% 50Hz功率：2000W 环境温度：10~30℃ 11、体积及重量：400×600×600（mm）及85kg

# 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司

| 企业地址： | 甘肃省庆阳市长庆大道 北段 | 企业邮编： | 745000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18291859598 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 029-86137759 | 公司所在地： | 甘肃 庆阳 |
| 公司网站： | http://www.dairuite.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | yuexiangyang12@sina.com | 联系人： | 岳项阳 |
| 企业全称： | 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 |  |  |

全自动蒸馏测定仪、全自动馏程测定仪、全自动开口闪点测定仪、全自动闭口闪点测定仪、全自动运动粘度测定仪、

庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备仪器'>焦油恩式粘度测定仪 | 2023年3月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >机械设计加工'>全自动冰点测定仪、冰点测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >化工设备仪器'>全自动凝点、倾点测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >化工设备仪器'>全自动发动机油表观粘度测定仪CCS | 2018年2月7日 |
| 供应 >机械设计加工'>全自动润滑油氧化安定性测定仪（金属浴） | 2018年2月7日 |
| 供应 >机械设计加工'>全自动煤焦油馏程测定仪（重量法） | 2018年2月7日 |
| 供应 >综合'>沸程测定仪 | 2018年2月7日 |
| 供应 >综合'>全自动闭口闪点测定仪 | 2018年2月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关