提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# JZC-350翻斗式水泥石子混凝土搅拌机

| 商机面向地区： | 山东 济宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 混凝土 |
| 发布日期： | 2018年4月13日 |
| 销售信息： | 供应 JZC-350翻斗式水泥石子混凝土搅拌机 |

产品介绍： JZC系列翻斗上料式混凝土搅拌机，属于双锥型拌筒正转搅拌、反转出料的自落式混凝土搅拌机，可搅拌塑性和半干硬性混凝土，本机拌筒由齿圈转动，具有传动可靠、噪音小、能耗低，结构紧凑、运转平稳、操作简便、搅拌质量好、生产率高等优点。适用于一般建筑工地、道路、桥梁、水电等工程和中小混凝土构件厂。 技术参数： 型号 JZC350 JZC250 JZC500 出料容量 350L 250L 500L 进料容量 560L 320L 800L 生产率 12-14m3/h 6-8 m3/h 20-25m3/h 搅拌筒转速 17r/min 14r/min 13r/mi 骨料粒径 60mm 60mm 60-80mm 水泵电机功率 0.55kw 0.55kw 0.55kw 拖行速度 20kw/h 20kw/h 20kw/h 外形尺寸（长×宽×高） 2766×2140×3000mm 2260×1990×2750 mm 4055×22300×3840mm 整机重量 1950KG 1300KG 3000KG 使用说明： （1）注意：新机使用前，减速机及各润滑部位须加注机油和黄油。 （2）在使用过程中，如果发现进料斗上升无力，可检查是否离合器杠杆顶丝与滑塞结合过松，如果结合不紧，可将离合器杠杆顶丝进行合理调整。 （3）在使用中若有不正常声音，应立即检查减速箱和瓦架各轴承位置。 （4）使用时间如进料缓慢，看是否进料斗提升速度不够，如系此情况，可对料斗限位杆进行合理调整。 （5）拌筒脱轨，应检查机身是否调整水平位置和四角基地不实在。 （6）料斗下落失控时，可对外刹车弹簧拉杆进行调整。 操作规程 1、搅拌前应空车试运转。 2、根据搅拌时间调整时间继电器定时，注意在断电情况下调整。 3、水湿润搅拌筒和叶片及场地。 4、过程如发生电器或机械故障应卸出部分拌合料，减轻负荷，排除故障后再开车运转。 5、操作使用时，应经常检查，防止发生触电和机械伤人等安全事故。 6、试验完毕，关闭电源，清理搅拌筒及场地，打扫卫生。 维护与保养 1 保养机体的清洁，清除机体上的污物和障碍物。 2 检查各润滑处的油料及电路和控制设备，并按要求加注润滑油。 3 每班工作前，在搅拌筒内加水空转1--到2min，同时检查离合器和制动装置工作的可靠性。 4 混凝土搅拌机运转过程中，应随时检听电动机，减速器，传动齿轮的噪声是否正常，温升是否过高， 5 每班工作结束后，应认真清洗混凝土搅拌机。” 销售电话+微信：13518653390 咨询QQ：2145287429

# 济宁市天德立机械设备有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室 | 企业邮编： | 272100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13518653390 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2145287429@QQ.COM | 联系人： |  |
| 企业全称： | 济宁市天德立机械设备有限公司 |  |  |

济宁市天德立机械设备有限公司是一家民营企业，办公地址位于济宁任城黄金地段，生产 公司主要生产工程机械、建筑机械、园林机械、矿业机械等一系列产品。产品质量获得业界的认可。

济宁市天德立机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工具设备'>手推式单向汽油平板夯 沙土碎石压实打夯机 | 2018年4月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >工具设备'>C160本田汽油机双向平板夯工程基础夯实 | 2018年4月13日 |
| 供应 >工具设备'>26刀片电动清灰机 楼层落地灰清理机 | 2018年4月13日 |
| 供应 >工具设备'>一体式热熔划线机 热熔釜加热式划线机 | 2018年4月13日 |
| 供应 >工具设备'>手推式双枪划线机地下车库划线常温划线机 | 2018年4月13日 |
| 供应 >工具设备'>宗申动力5公分塑胶跑道专用划线机 | 2018年4月13日 |
| 供应 >工具设备'>本田汽油液压柱塞泵划线机涂料划线机 | 2018年4月13日 |
| 供应 >工具设备'>充电式马路划线机 直流电划线车 | 2018年4月13日 |
| 供应 >工具设备'>JQ-350立式砂浆搅拌机水泥搅拌机 | 2018年4月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关