提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 磁焊枪

| 商机面向地区： | 江苏 盐城 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 焊接设备 |
| 发布日期： | 2018年3月3日 |
| 销售信息： | 供应 磁焊枪 |

一、磁焊枪又称作：防水板磁焊枪或防水板电磁焊接机，是盐城海宾斯通达邦成科技有限公司在隧道防水板超声波焊接机的基础上研发出的，磁焊机作为防水板进行感应加热焊接，是当今国内外较先进、较为流行的焊接防水板的手段。热熔垫片磁焊枪通过感应加热焊接的产品，无论是对提高产品档次、防止自然吸潮、延长保质期限、加强防伪性能以及焊接速度和焊接质量都有明显的提高。 二、工作原理 BC-9030型热熔垫片磁焊机是根据国家铁道部、交通部所要求的隧道防水板焊接机，适用于PE、PVC、HDPE、EVA、PP等一切可热熔性材料的焊接。磁焊枪采用电磁感应加热原理，通过非接触感应加热，使感应垫片，瞬间产生热量熔化，牢牢地粘贴在被防水板上，以达到焊接之目的。 三、性能特点 （1）磁焊枪采用手持感应头作移动焊接作业，针对原BC-9000机型的设计电路不足之处进行了较大的改进，并增加了过流、过热保护电路，触摸面板使操作更方便、更简单，产品稳定性、使用寿命有较大的提高。 （2）磁焊枪内设计数清零程序。清零键按住五秒见效。五秒的设计是预防正常计数无意清零 四、BC-9030隧道磁焊枪主要技术参数： 1.额定电压：AC 220V（不允许在250V或低于160V时使用） 2.输出功率：600-1000W可调， 3.工作频率： 50KHz（+20%） 4.静态功耗：≤0.1A4 5.最大允许电源电流：∠4A（500C 7A） 6.工作环境温度：25-45（℃） 7.相对空气湿度：≤95℃ 8.相对海拔高度：≤3000m 9.焊接直径 : ∮20～∮90（mm） 10.适用膜材：专用感应垫片 1 1.外形尺寸：340×290×130（MM）） 12. 外壳防护等级：IP2I 13.安全标准：GB15579、1995 14 .重量：5Kg 新一代防水板磁焊枪是基于塑料高频加热电磁热熔的技术研发的新一代防水板电磁焊接技术，电磁焊接是利用能达到熔化温度的电感能量连接热塑性制件的方法。 热熔电磁焊接机，防水板电磁焊接机的专用防水板电磁焊枪电压220伏，焊接档位设置可调试8档，将传统的超声波点焊接改为面焊接，每个垫片焊接时间为3～4秒，焊接超过5秒时焊接面仍无焊穿现象。电磁焊接工艺具有节省时间、提高质量的效果。 隧道防水板与热熔垫片固定热熔焊接采用电磁焊接，焊接的焊缝强度完全满足设计要求，焊接质量可靠、稳定性高、操作简便易行。相对于超声波点焊工艺，在保证质量的前提下，电磁焊焊接工艺的工作效率可提高一倍以上。

# 盐城海宾斯通达邦成科技有限公司

| 企业地址： | 五汛镇民营创业园 | 企业邮编： | 224532 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 86-0515-84434777 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 86-0515-84434777 | 公司所在地： | 江苏 盐城 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 中外合资 |
| 电子邮件： | ycbckj88@163.com | 联系人： | 姜邦成 |
| 企业全称： | 盐城海宾斯通达邦成科技有限公司 |  |  |

盐城海宾斯通达邦成科技有限公司是一家集防水板与热熔垫片微波电磁焊接设备、超声波热熔焊接设备、隧道超前小导管加工机械研发、制造、销售于一体的专业化科技型企业，主要产品有：磁焊机、超声波焊接机、塑料挤出焊机、土工膜焊接机、超声波点焊机、超前小导管缩尖机、超前小导管冲孔机、数控工字钢冷弯机、格栅花拱架八字筋成型机、数控联合冲剪机、数控隧道支护网焊网机、数控连续V型筋自动加工机以及经济型钢筋加工设备等。

盐城海宾斯通达邦成科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>八字筋成型机 | 2018年3月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>小导管数控冲孔机 | 2018年3月3日 |
| 供应 >液压机'>小导管尖头成型机 | 2018年3月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关