提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 改性白炭黑湿法粉碎机，高剪切湿法粉碎机

| 商机面向地区： | 上海 松江 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 化工设备仪器 |
| 发布日期： | 2018年7月10日 |
| 商机联系人： | 林万翠 |
| 供求电话： | 18201891183 |
| 电子邮件： | sera@iknsh.com |
| 销售信息： | 供应 改性白炭黑湿法粉碎机，高剪切湿法粉碎机 |

干磨产生大量灰尘，从而需要配备适当的过滤系统。当研磨其粉尘与大气氧气混合会产生爆炸性混合物的物质时，这一点尤其重要。达到规定的安全等级通常需要精心设计的技术解决方案，如除尘和惰性气体覆盖系统。这些过滤系统的成本通常大大超出实际研磨机的成本。 改性白炭黑湿法粉碎机，高剪切湿法粉碎机，实验室高速湿法粉碎机，二氧化硅湿法粉碎机，实验室高速湿磨机，多功能剪切湿磨机 IKN改性白炭黑湿法粉碎机，是IKN公司研发出来的新品，是由湿法粉碎机和分散机组合而成的。将三级高剪切均质乳化机进行改装，我们将三级变跟为一级，然后在乳化头上面加配了湿法粉碎机磨头，使物料可以先经过湿法粉碎机细化物料，然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。白炭黑既可以有效分散，又可以防止团聚。 此款立式湿法粉碎机比普通的卧式湿法粉碎机的速度达到3倍以上,最小的转速可以达到14000RPM。所以可以达到更好的分散湿磨效果。 湿法粉碎机的应用非常广泛，除了分散机（乳化机）适用的医药、食品、日化、染料、涂料等行业；也适用于胶体磨常用的胶体溶液、色素混合、蛋黄酱、金属氧化物、沥青、硅乳胶等行业。因为湿法粉碎机的独特设计和超常性能，某些产品应用和工艺中更加优势明显，特别是在处理超细颗粒粉体分散于树脂、溶液、油相等液相。超细粉末可以是金属氧化物如白炭黑、钛白粉、铁红铁黑、氧化锆等，也可以是金属盐或者高分子聚合物等。超细粉末在进行分散时会遇到的问题，分散不均匀，容易抱团（特别是含有添加剂的情况下更加明显），传统的方式是采用砂磨机或者球磨机进行长时间的反复研磨，这样虽然也可以达到效果，但砂磨机价格昂贵（50L的进口砂磨机价格在数十万以上），研磨时间过长，耗时耗能，占用空间大，维修成本较高。湿法粉碎机的应用很好的解决了上述问题，研磨时间短，节能减耗，没有易损件，维修成本极低，同时还兼具分散功能；是解决超细粉体分散抱团、不均匀的zui佳选择。 IKN分体式湿法粉碎机通过皮带传送，可实现2到3倍的加速，同时立式直立的转轴，运转稳定性大大提高，同时转子动平衡性得到提高，间隙也允许缩小而不产生摩擦。因此立式湿法粉碎机机有zui好的乳化分散粉碎效果。根据其定转子剪切的原理，还可以实现固体物料在液体介质中的粉碎，超细物料的均匀分散，以及加速大分子物质的溶解。经过特别设计的高剪切胶体磨 也可以成为反应发生的场所，比如两种液体物料反应生成固体颗粒，通过分别通入腔体，两种物料接触时被剪切成微滴，均匀混合后反应生成的粒子大小均匀，并且粒径很小。 影响研磨效果的因素： 1 磨头的形式（卧式和立式） 2 磨头头的剪切速率 3 磨头的齿形结构（见磨头结构） 4 物料在磨头墙体的停留时间，乳化分散时间 5 循环次数 研磨速率的定义是两表面之间液体层的相对速率。 研磨速率 (s-1) = v 速率 (m/s) g 定-转子 间距 (m) 由上可知，研磨速率取决于以下因素： – 磨头的线速率 – 在这种请况下两表面间的距离为转子-定子 间距。 （相对而言） 速率V= 3.14 X D（转子直径）X 转速 RPM / 60 IKN设备的作用力为F=23/0.7X1000=32857 S-1 F=40/0.7/X1000=57142 S-1 改性白炭黑湿法粉碎机，高剪切湿法粉碎机，实验室高速湿法粉碎机，二氧化硅湿法粉碎机，实验室高速湿磨机，多功能剪切湿磨机 IKN改性白炭黑在设计上的突出优点在于： 1、转速最高可达14000转，相较其它厂家2900转左右高出约三倍： 2、磨头结构更精密并有独特设计,使之研磨作用力更大，效果更好。 3、德国进口双端面机械密封拥有独特结构和特殊材质保证高速运转和长使用寿命。 4、CMSD2000/5中试型研磨机与大型工业管线式量产机型配置基本相同。各种工作头的种类及相应线速度相同，中试过程中的工艺参数在工业化后之后不用重新调整，从而将机器型号升级到工业化的过程中的风险降到最zui。 如有疑问请致电IKN销售工程师，IKN全体员工将竭诚为您服务！ IKN湿法粉碎机是由胶体磨和分散机组合而成。这样的设计既具有胶体磨的研磨功能，可以将物料由粗磨细；研磨后的物料经过下端的分散头，又可以瞬间均匀分散，形成均一体系。 湿法粉碎机的结构特点： 第1级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽，定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离，在增强的流体湍流下，凹槽在每级都可以改变方向。这样的设计可以保障物料初始颗粒较大时，可以顺畅进入湿法粉碎机腔体，通过高速旋转的精细度递升磨头，zui终得到微纳米级的物料颗粒。 第2级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子、转子和批次式机器的工作头设计的不同主要在对输送性的要求方面，特别要引起注意的是：在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是指定转子齿的排列，还有一个很重要的区别是不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例，依据以前的经验指定工作头来满足一个具体的应用。在大多数情况下，机器的构造是和具体应用相匹配的，因而它对制造出最终产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用。 IKN湿法粉碎机采用的是剪切研磨的方式，作用是对分子间作用力进行一个解聚的过程，从而保证了分子结构的完整性，zui大程度保留了其性能。 改性白炭黑湿法粉碎机，高剪切湿法粉碎机，实验室高速湿法粉碎机，二氧化硅湿法粉碎机，实验室高速湿磨机，多功能剪切湿磨机 特点： 1、CMSD2000湿法粉碎机为立式分体结构，精密的零部件配合运转平稳，运行噪音在45DB以下。同时采用德国博格曼双端面机械密封，并通冷媒对密封部分进行冷却，把泄露概率降到更低，保证机器连续24小时不停机运行。 2、CMSD2000湿法粉碎机有一定输送能力，对高固含量有一定粘稠度物料，CMSD2000设计了符合浆液流体特性的特殊转子，进行物料的推动输送；所有与物料接触部位均为316L不锈钢，机座采用304不锈钢；特殊要求如：硬度较大物料，对铁杂质要求严苛的物料，管道有一定压力并且需不间断运转的工况，可选磨头喷涂碳化物或陶瓷；CMSD2000改良型胶体磨腔体外有夹套设计，可通冷却或者升温介质 改性白炭黑湿法粉碎机，改性白炭黑研磨设备，改性二氧化硅湿法粉碎机，白炭黑湿法粉碎机，改性白炭黑高剪切湿法粉碎机 如有疑问请致电IKN销售工程师，IKN全体员工将竭诚为您服务！

# 上海依肯机械设备有限公司

| 企业地址： | 陈春公路700号 | 企业邮编： | 201612 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18201891183 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51564113 | 公司所在地： | 上海 松江 |
| 公司网站： | http://www.iknchina.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | sera@iknsh.com | 联系人： | 沈锦德 |
| 企业全称： | 上海依肯机械设备有限公司 |  |  |

上海依肯机械设备有限公司专业生产销售乳化机、均质机、胶体磨、分散机、乳化泵、粉液混合机、高剪切乳化机、实验室乳化机、管线式乳化机、高剪切胶体磨、实验室胶体磨、实验室分散机等流体设备。

上海依肯机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备'>混悬液高剪切高速乳化机 | 2018年7月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >化工设备'>白炭黑高速剪切乳化设备 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备'>酵母菌高剪切改进型胶体磨 | 2018年7月10日 |
| 供应 >工业设备'>医药级高速乳化机，胶囊专用高速乳化机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >工业设备'>管线式灭菌剂湿法研磨机 | 2018年3月20日 |
| 供应 >化工设备仪器'>高剪切沥青分散机，德国高速沥青分散机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备仪器'>生物农药乳化机，生物农药分散机 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备'>胶体磨 | 2018年7月10日 |
| 供应 >化工设备'>管线式高剪切乳化机 | 2018年7月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关