提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# YX35-125-750楼承板

| 商机面向地区： | 安徽 合肥 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 综合 |
| 发布日期： | 2018年8月13日 |
| 商机联系人： | 熊阿丽 |
| 供求电话： | 18056031755 |
| 销售信息： | 供应 YX35-125-750楼承板 |

楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高5 1 mm ~76mm.工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为Ｅ4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时，采取加焊型钢措施，使水平结构呈台阶过渡，当降低标高时工字梁腹板加焊角钢；抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施，即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接；洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施，即在楼承板上增加堵头分割板，网片钢筋贯通，混凝土浇筑成型后可剪断钢筋.

# 合肥金苏建筑钢品有限公司

| 企业地址： | 合肥市双凤工业园阜阳北路与金兰路交口 | 企业邮编： | 23100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18056031755 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0551-66319166 | 公司所在地： | 安徽 合肥 |
| 公司网站： | www.wxyc.cn | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | hefeijinsu@163.com | 联系人： | 熊阿丽 |
| 企业全称： | 合肥金苏建筑钢品有限公司 |  |  |

未填写

合肥金苏建筑钢品有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>YX75-200-600楼承板 | 2018年8月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>YX65-185-555闭口楼承板 | 2018年8月13日 |
| 供应 >其它'>YX35-125-750彩钢瓦 | 2018年8月13日 |
| 供应 >其它'>YX25-210-840彩钢瓦 | 2018年8月13日 |
| 供应 >其它'>YX15-225-900彩钢瓦 | 2018年8月13日 |
| 供应 >其它'>YX50-410-820彩钢瓦 | 2018年8月13日 |
| 供应 >其它'>YX51-342-1025楼承板 | 2018年8月13日 |
| 供应 >其它'>YX51-305-915楼承板 | 2018年8月13日 |
| 供应 >其它'>YX51-253-760楼承板 | 2018年8月13日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关