提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 不锈钢粉末烧结滤芯

| 商机面向地区： | 河南 新乡 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2018年6月29日 |
| 商机联系人： | 朱纪云 |
| 供求电话： | 18903732655 |
| 电子邮件： | xxrtgl@163.com |
| 销售信息： | 供应 不锈钢粉末烧结滤芯 |

不锈钢粉末烧结滤芯是以不锈钢粉末304/304L/316/316L为原料，经过模具成型，高温微孔烧制而成的过滤元件，过滤精度可达1um，渗透性好，机械强度高，适用于较高温度和有腐蚀性环境的工况。广泛使用于医药、水处理、食品、生物、石油、化工、冶金工业以及气体净体，防尘防尘等。 不锈钢粉末烧结滤芯根据行业及使用不同分为：不锈钢粉末冶金过滤器，不锈钢粉末烧结滤芯，金属粉末烧结滤芯，钢粉烧结滤芯，316L不锈钢烧结，304粉末烧结，不锈钢烧结过滤器，不锈钢止火管，透气钢，粉末冶金套管，微孔烧结过滤器，金属微孔烧结滤芯等。 主要性能指标：精度范围：1-100um；耐温：400℃；易清洗，可再生，强度高，可加工，可焊接，孔隙均匀，可用于物料分布，可在各种酸碱环境下正常稳定使用。由于粉末一次成型的优势，形状尺寸可根据要求定制。 不锈钢粉末烧结滤芯是新乡市瑞通过滤设备制造有限公司的主要产品，是由不锈钢粉末通过模具压制后高温烧结而成，采用其独特的技术和通过严格控制的每一步生产工艺（包括粉末颗粒分布，成型及烧结），不锈钢粉烧结滤芯具有具有极高的机械强度和耐压强度.采用极佳的逆流清洗表层结构,清洗简单，耐腐蚀，耐高温、孔径分布均匀、透气性好、可清洗再生、可焊接及可机械加工等优点。通过调整粉末颗粒尺寸和工艺条件，从而能够生产出过滤精度范围较广的多孔金属烧结滤芯。由于多孔金属粉末烧结材料具有的诸多优点，这类产品被广泛应用于催化剂的回收、化工、医药、饮料，食品、冶金、石油、环保发酵等领域中的气液过滤与分离，如：药液、油类、饮料、矿泉水等液体的粗滤和精滤；各种气体、蒸汽的除尘、除菌、除油雾；消音、阻焰、气体缓冲等。 不锈钢粉末烧结滤芯一般采用物理清洗与化学清洗的方式。物理清洗是用清洁液反冲或干净的气体反吹以及超声波清洗。化学清洗是用3-5%的氢氧化纳溶液在40℃的温度中浸泡30-60分钟，然后用干净的水反向冲洗，再用 ≥40公斤的洁净空气吹干。 详细咨询可拔打或微18903732655或Q3264848553咨询。

# 新乡市瑞通过滤设备制造有限公司

| 企业地址： | 高新开发区火炬园 | 企业邮编： | 453000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18903732655 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河南 新乡 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | xxrtgl@163.com | 联系人： | 朱纪云 |
| 企业全称： | 新乡市瑞通过滤设备制造有限公司 |  |  |

新乡市瑞通过滤设备制造有限公司位于河南省新乡市（郑州往北一站）高新开发区，是专业从事过滤元件及过滤设备的生产制造厂家，公司凭着专业的开发、设计、生产经验及不断进取的探索精神，产品远销欧洲及国内各大专院校、航空航天、核工业、医疗、电子、制药、电力、化工、食品饮料、石油、化纤、天燃气、液压气动、水处理等行业。

新乡市瑞通过滤设备制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >通用零部件'>隔爆片防爆网 | 2020年2月23日 |
| --- | --- |
| 供应 >通用零部件'>新乡烧结铜滤芯 | 2020年2月23日 |
| 供应 >通用零部件'>铜粉烧结滤芯 | 2018年9月2日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>PE烧结滤芯 PA过滤棒 微孔过滤器 | 2018年6月29日 |
| 供应 >天然气'>烧结铜滤芯和铜粉末烧结滤芯批发 | 2018年6月29日 |
| 供应 >通用零部件'>烧结铜滤芯 粉末烧结 微孔铜 | 2018年6月29日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>聚乙烯烧结滤芯 PE过滤棒 PA微孔滤芯 | 2018年6月29日 |
| 供应 >通用零部件'>玻纤管 烧结滤芯 玻纤烧结滤芯 | 2018年6月29日 |
| 供应 >通用零部件'>铜粉末烧结滤芯 微孔烧结滤芯 铜滤芯 | 2018年6月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关