提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 长春方阀圆阀70度280度 长春通风管道

| 商机面向地区： | 吉林 长春 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 其它 |
| 发布日期： | 2018年3月9日 |
| 商机联系人： | 徐经理 |
| 供求电话： | 18088664866 |
| 销售信息： | 供应 长春方阀圆阀70度280度 长春通风管道 |

防火阀，常开，70℃或者280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置输出电讯号，温度超过70℃或者280℃时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。 防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。 全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号。 排烟口如果你在管路上安装了必要的排烟阀，就用普通的单层百叶风口即可；否则需用板式排烟口，它同时带有排烟防火阀的机构。 吉林省惠通空调设备有限公司，以客户需求为目标，成本领先为中心；自主创新为先导，提升管理为保障；创造一流的产品。同时加工制作安装各种通风管道、通排风设备产品，生产制造产品有：轴流风机、混流风机、斜流风机、排烟风机、普通底角与槽钢底任选（槽钢底角可直接吊装），空调风机、离心风机、新风机组、净化机组，280度防火阀，70度防火阀、电动保温阀、手动调节阀，正压送风口；共板法兰、角铁法兰、插条管件，圆管、圆弯头，螺旋风管；消音弯头，静压箱，铝合金百叶风口，散流器，暖风机、电热暖风机、热风幕等产品。 经销产品有：LG吉林省总代理产品有：直燃机、冷水机组、风机盘管、空调末端等产品。悦豪风机吉林省总代理，外转子空调风机、外拖式空调风机。 吉林省惠通空调设备有限公司成立于2017年，和佳木斯惠通设备有限公司同属于 黑龙江省浩君科技有限公司旗下产业，是生产制造通风管道及设备、中央空调配套 末端等产品的专业企业，我公司集研发、设计、生产、服务为一体，拥有先进的 生产工艺、一流的批量生产流水线、配套完善的测试手段。公司凭借高科技优势 不断创新，承袭十余年的发展成果，现已形成通风空调系统、防火排烟系统、净化 系统设备等规模生产、质量控制及辐射东三省的销售和售后服务网络的完整体系。 为保证公司内部管理规范有效运行，产品质量得到可靠的控制，各级部门及员工 严格按照ISO9001国际质量体系标准执行，消防产品严格按照消防产品合格 中心认证的CCC执行。 我公司先后引进风管智能全线生产线和防火阀最前端的生产设备和压铆技术，风管日产量2000㎡，防火阀生产线日产百余台。公司本着“诚实信誉，质量第一”的经营理念，不断创新、务实、高标准、严要求、来满足广大客户的需求。希望各界有识之士前来洽谈合作，共展鸿图 主要经营范围：空调、暖通、通风、净化设备及配件加工制造、各类空调、净化产品的销售、设备安装，承接各类消防、空调、水、通排风、净化除尘工程。 公司地址:吉林省长春市二道区临河街2010号 欢迎电话订购： 座机号0431-81176490 徐经理18088664866 耿经理13251500008

# 黑龙江省浩君科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 黑龙江 鹤岗 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | m18645413520@163.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 黑龙江省浩君科技有限公司 |  |  |

未填写

黑龙江省浩君科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>长春螺旋风管 长春白铁皮管道加工 | 2018年3月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >其它'>长春球形风口 长春通排风管道加工 | 2018年3月9日 |
| 供应 >其它'>长春方形散流器 长春通风管道制造 | 2018年3月9日 |
| 供应 >其它'>长春铝合金百叶风口 镀锌风管加工 | 2018年3月9日 |
| 供应 >其它'>长春白铁皮通风管道加工轴流风机安装 | 2018年3月9日 |
| 供应 >其它'>长春电动密闭排烟防火阀70度280度 | 2018年3月9日 |
| 供应 >其它'>长春离心风机 长春通风管道加工 | 2018年2月9日 |
| 供应 >其它'>长春静压箱 长春通风管道加工安装 | 2018年2月9日 |
| 供应 >其它'>长春轴流风机 长春通风管道加工制造 | 2018年2月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关