提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# PVC WPC高发泡专用型发泡剂

| 商机面向地区： | 江苏 苏州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 塑料 |
| 发布日期： | 2018年3月12日 |
| 商机联系人： | 高经理 |
| 供求电话： | 13584984696 |
| 电子邮件： | 213013521@qq.com |
| 销售信息： | 供应 PVC WPC高发泡专用型发泡剂 |

MSV-208：硬质PVC结皮低发泡型材挤出专用型发泡剂。MSV-208为吸、放热平衡型发泡剂,分解反应中吸放、热基本平衡,发气过程诱导期短,分解无突变(相对于普通AC发泡剂, MSV-208在发泡的过程具有更好的可控性);发泡剂NH-102的分解温度、分解焓值、分解速度受发泡活化剂及树脂配方中助剂的影响较小,发泡过程易控制;使用此发泡剂的挤出木塑制品具有较好的泡孔结构,较低的密度,较高的拉伸强度. 结皮层硬度可达到邵氏D55-65且泡孔细密均匀等特点，对于厚壁产品也不会产生中间层变色的现象，可制作纯白塑料发泡制品。 应用：硬质PVC，TPE，EVA的挤出、注射发泡产品，在硬质PVC的发泡产品上使用具有其独特的优点，具有光洁的表面,完美的细腻的泡孔结构,绝无大泡，并可配合模具形成优秀的表面结皮效果，密度0.48-0.8G/CM3。尤其是在PVC发泡气窗产品的生产上具有结皮好,稳定性好,气孔状况好,密度低,热变形好等特点. 性质：浅黄色粉状，吸放热平衡型发泡剂。 发气量：180-220ml/g 分解起始温度：150-160℃ 加工性：相对于普通AC发泡剂其发泡的过程可以更好的控制，其加工温度170-210℃(依据配方体系：有机锡体系取高值，钙锌和铅系取低值)可达到最佳发泡效果。 卫生性能：满足美国FDA标准要求，无毒。 力学性能：发泡制品可以形成独立的球型气泡室，形成类似蜂窝状的立体结构，可以得到良好的机械性强度。 推荐剂量：注射发泡：0.5-2％；挤出发泡：1.2-1.8％

# 昆山市迈吉森复合材料有限公司

| 企业地址： | 江苏省昆山市陆丰东路3号仕泰隆国际C530 | 企业邮编： | 215300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13584984696 | 所属行业： | 批发/零售 |
| 公司传真： | 0512-81868276 | 公司所在地： | 江苏 苏州市 |
| 公司网站： | http://www.maijisen.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 213013521@qq.com | 联系人： | 高雪晴 |
| 企业全称： | 昆山市迈吉森复合材料有限公司 |  |  |

昆山市迈吉森复合材料有限公司地处“长三角”经济开发带的昆山市，近邻苏州紧挨上海，是一家以技术为核心基础，综合研发、生产、进出口销售的木塑&橡塑发泡材料加工原料供商。产品有稳定剂、发泡剂、发泡调节剂、增塑剂、CPE、润滑剂、改性剂等新型化工原料，并创立“迈吉森”注册成为公司环保木塑原料专用品牌。

昆山市迈吉森复合材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >塑料'>硅胶发泡剂 | 2018年4月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >塑料'>PVC鞋材发泡剂 | 2018年4月20日 |
| 供应 >塑料'>PVC调节剂调节泡孔均匀 | 2018年3月13日 |
| 供应 >塑料'>PVC发泡调节剂 | 2018年3月13日 |
| 供应 >有机化工原料'>PVC增强剂，抗冲、易拆模、防蠕变 | 2018年3月13日 |
| 供应 >塑料'>pvc发泡剂 | 2018年2月26日 |
| 供应 >塑料'>pvc发泡剂 | 2018年2月26日 |
| 供应 >无机化工原料'>PE加工助剂 | 2018年1月20日 |
| 供应 >塑料'>稳定剂 | 2018年1月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关