提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 机械手用VLF078行星减速机

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 减速机/变速机 |
| 发布日期： | 2018年3月21日 |
| 商机联系人： | 宋工 |
| 供求电话： | 021-69980281 |
| 电子邮件： | shanghaiquanli021@163.com |
| 销售信息： | 供应 机械手用VLF078行星减速机 |

机械手用VLF078行星减速机，VLF078机型号有: VLF078-L1-5-S2-P0 VLF078-L1-9-S2-P0 1．VLF078背隙0.05o以下（3分）的高精度型、低背隙0.08o（5分）的系列化减速机具有精准定位特性，能充分展现高精度伺服马达性能。 2．超静音 输出法兰、内齿圈二者为一体，可确保零件的同心度要求，为实现低噪音提供保障。 3．整洁的生产环境,提供高品质产品 无尘车间进行组装，组装环境良好,为用户提供高质量产品 4．防漏油措施 减速机外壳外壳的进行了含浸处理、空气漏气测试等、保证了防漏油措施的完善。 5．无需维护保养、安装方便 使用高效润滑油脂，无需更换。采用密闭填充构造,安装形式多样化。 6．IP65后的级保护级别 对应防水要求，在任何环境下均可发挥减速机的性能。 适合电机功率范围：0.1KW-2KW 精度：0.05°（3分）、0.08°（5分）、0.016°（10分）、0.25°（15分） 输入转速3000rpm时 减速机额定输出轴小扭矩：0.255NM 减速机额定输出轴大扭矩：91.3NM 输入转速2000rpm时 减速机额定输出轴小扭矩：0.477NM 减速机额定输出轴大扭矩：91.3NM VLF078精密行星减速机广泛用于用自动化控制领域，如机器人、机械手、工业机器人手臂、注塑机械手、激光切割机械手等。产品销往多个省市地区如[广州东莞行星减速机、佛山、上海、福州、福清、苏州、南京、贵阳、无锡、常州、济南、临沂、青岛等多地 关于VLF078机械手行星减速机的更多技术资料，欢迎向权立公司索取。

# 上海权立减速机有限公司

| 企业地址： | 沪宜公路5358号 | 企业邮编： | 201800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-69980281 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-69980283 | 公司所在地： | 上海 嘉定区 |
| 公司网站： | http://www.shqlsj.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | shanghaiquanli021@163.com | 联系人： | 宋先生 |
| 企业全称： | 上海权立减速机有限公司 |  |  |

上海权立精密行星减速机，体积比较小、承受扭力大、传动效率高、减速范围宽、精度高​。而被广泛用于伺服、步进、直流等传动系统中。在保证精密传动的前提下，主要被用来降低转速，增大扭矩和降低负载电机的转动惯量比。高扭矩，低背隙及其运转安静是上海权立行星减速机的三大设计特点。

上海权立减速机有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >减速机/变速机'>伺服减速机ZE120松下电机减速机 | 2018年6月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >减速机/变速机'>AL-090伺服行星减速机小型750W | 2018年6月30日 |
| 供应 >减速机/变速机'>AF双支撑精密行星减速机,伺服电机减速机 | 2018年6月30日 |
| 供应 >减速机/变速机'>直角行星减速机ZBR115精密转角器 | 2018年3月21日 |
| 供应 >减速机/变速机'>PLE伺服行星减速机，上海权立精密齿轮箱 | 2018年3月21日 |
| 供应 >减速机/变速机'>AB精密行星齿轮箱，伺服电机专用减速机 | 2018年3月21日 |
| 供应 >减速机/变速机'>盘式行星减速机，空心轴精密伺服减速机 | 2018年3月21日 |
| 供应 >减速机/变速机'>小型行星减速机ZF80精密减速器 | 2018年6月30日 |
| 供应 >减速机/变速机'>PLF060-L1-3精密行星减速机 | 2018年6月30日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关